# 含磷环氧树脂论文_游歌云,冯彬,刘晓凤,范方方,凌绍明

导读:本文包含了含磷环氧树脂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:环氧树脂,阻燃,残炭,马来,氢氧化镁,性能,作用。

### 含磷环氧树脂论文文献综述

游歌云,冯彬,刘晓凤,范方方,凌绍明[1]（2019）在《含磷/氮/硫协效阻燃剂的合成及对环氧树脂的阻燃作用》一文中研究指出本文以DOPO(9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物)、苯甲醛和4,4’-二氨基二苯砜(DDS)为原料,一锅法合成了含磷、氮、硫的化合物PNS。以PNS为阻燃剂,双酚A型树脂DGEBA为基材,DDS为环氧固化剂,制备了阻燃环氧固化物PNS/DGEBA/DDS,研究了PNS对DGEBA阻燃性能的影响,并与商业化有机磷阻燃剂DOPO作对比,同时初步探讨了PNS的阻燃机理。研究结果表明,PNS呈现磷/氮/硫协效阻燃作用,具有比DOPO更优异的残炭生产促进作用、抑烟效果和阻燃作用。在体系磷含量为1.5 wt%时,PNS-1.5/DGEBA/DDS的LOI值高达33.2%,并获UL 94最高阻燃级别V-0级,总烟释放量相较于DOPO-1.5/DGEBA/DDS降低15.4%,DGEBA/DDS降低2.86%,呈现良好的抑烟性能。(本文来源于《化学研究与应用》期刊2019年11期）

何栋,唐婷[2]（2019）在《含磷环氧树脂复合材料的制备及阻燃性能研究》一文中研究指出针对当前含卤环氧树脂材料在燃烧时严重污染空气、并含有有毒气体的问题,提出在环氧树脂材料中加入含磷的高分子物质,以减少污染。对此,以六氯环叁磷腈和苯酚作为试验原材料,利用苯酚取代六氯环叁磷腈中的Cl离子,从而得到高分子材料;然后将制备的阻燃剂在氮气环境下加入环氧单体,得到制备的环氧树脂样品。最后,从LOI及UL-94、残炭形貌、燃烧释放热量等方面对样品性能进行验证,结果表明上述样品具有良好的阻燃性能。(本文来源于《当代化工》期刊2019年10期）

李小荣,鲍秋如,李江[3]（2019）在《改性叁聚氰胺氰尿酸盐与不同无机氢氧化物复配阻燃含磷环氧树脂研究》一文中研究指出采用分子复合改性叁聚氰胺氰尿酸盐(M-MCA)与无机阻燃剂氢氧化铝、氢氧化镁复配阻燃含磷环氧树脂。通过UL94垂直燃烧(VB)、微型燃烧量热分析(MCC)、极限氧指数(LOI)等测试对阻燃材料的燃烧性能及行为进行了表征,同时采用热失重(TGA)分析方法对阻燃材料相应的降解历程和阻燃机理进行分析。结果表明,M-MCA与氢氧化铝(ATH)组合体系对含磷环氧树脂具有显着协同阻燃效果,而与氢氧化镁(MH)则表现出对抗效应,对上述协同及对抗阻燃机理进行了分析和讨论。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年10期）

胡泊,赵腾龙,武保林,朱继伟[4]（2019）在《含磷阻燃剂阻燃环氧树脂的阻燃特性研究》一文中研究指出环氧树脂在当代具有广泛的应用,以其力学性能以及稳定性拥有了广泛的市场,但其自身的阻燃问题同样不能忽视。本文采用添加型阻燃材料,向环氧树脂中加入磷酸叁聚氰胺与六苯氧基环叁磷腈(HPCTP),在不同配比下探究环氧树脂的力学特性和燃烧特性。实验结果显示,磷酸叁聚氰胺与六苯氧基环叁磷腈以一定配比共同添加时,阻燃效果更好且对环氧树脂本身的力学性能影响较小。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2019年07期）

李胜楠[5]（2019）在《笼网结构含磷POSS反应型阻燃剂在环氧树脂中的应用》一文中研究指出环氧树脂具有优异的综合性能,在纤维增强复合材料、涂料、胶黏剂和电子封装等领域具有广泛的应用。但环氧树脂易燃,限制了其在高阻燃要求领域的应用。近年来,随着全球环保的呼声越来越高,传统的含卤阻燃剂将被逐步淘汰,给环氧树脂阻燃提出了新的要求和挑战。本论文从分子设计的角度出发,将笼网结构POSS、含磷、活性官能基(环氧基、氨基)等功能性基团引入环氧树脂阻燃剂中,制备新型的阻燃环氧树脂体系,系统研究了这些功能性基团对环氧树脂热性能、力学性能和阻燃性能的影响规律。主要研究内容如下:一、采用9,10-二氢-9-氧杂-10-膦菲-10-氧杂(DOPO)-乙烯基叁甲氧基硅烷加成物(DOPO-VTMS)与(3,4-环氧环己基)乙基叁甲氧基硅烷(KH530)通过水解缩合反应制备了含环氧基团的笼网结构聚倍半硅氧烷(CLEP-DOPO-POSS)。采用傅里叶变换红外(FTIR)、核磁共振(~1H NMR、~(29)Si NMR)、MALDI-TOF和XRD等手段对其结构进行了表征。将不同比例的CLEP-DOPO-POSS加入到环氧树脂中,制备了系列阻燃环氧树脂。采用TGA、DMA、万能拉力机、LOI、UL-94和锥形量热计对阻燃环氧树脂的热性能、机械性能和阻燃性能进行了研究;利用TGA-IR、TGA-MS以及SEM研究了其阻燃机理。研究结果表明,CLEP-DOPO-POSS可在环氧树脂中均匀分散。加入CLEP-DOPO-POSS,能够显着提高环氧树脂的阻燃性能。当CLEP-DOPO-POSS加入量为2.91 wt%时,阻燃环氧树脂的LOI值可提高至31.9%,并通过了UL-94 V-0测试。此外,加入CLEP-DOPO-POSS阻燃剂,环氧树脂的热性能和机械性能也有明显提升。其阻燃阻燃机理为含磷自由基的淬灭效应以及在凝聚相中形成含磷硅碳层的共同作用。二、为进一步扩大该类阻燃剂的适用范围,采用9,10-二氢-9-氧杂-10-膦菲-10-氧杂(DOPO)-乙烯基叁甲氧基硅烷加成物(DOPO-VTMS)与γ-氨丙基叁甲氧基硅烷(KH540)进行水解缩合反应,制备了新型含氨基取代基的笼网结构聚倍半硅氧烷(CLNH_2-DOPO-POSS)。采用傅里叶变换红外(FTIR)、核磁共振(~1H NMR、~(29)Si NMR)、MALDI-TOF、XRD等对其结构进行了表征。将不同比例的CLNH_2-DOPO-POSS加入到环氧树脂中,制备了系列阻燃环氧树脂。采用TGA、DMA、万能拉力机、LOI、UL-94、以及SEM对环氧树脂的热性能、机械性能和阻燃性能进行了研究;采用TGA-IR和TGA-MS对其阻燃机理进行了研究。研究结果表明,CLNH_2-DOPO-POSS可在环氧树脂中均匀分散。加入CLNH_2-DOPO-POSS,可有效提高环氧树脂的热稳定性、力学性能以及阻燃性能。拉伸强度和弯曲强度从纯环氧树脂的69.9 MPa和99.3 MPa分别提高到了82.8 MPa和105.1 MPa,分别提高了18.2%和7.8%,T_g提高到183.8℃。当CLNH_2-DOPO-POSS加入量为3 wt%时,阻燃环氧树脂的LOI值为31.8%,并通过了UL-94 V-0测试。其阻燃机理涉及了硅的炭增强效应、DOPO的催化炭化效应以及DOPO的自由基淬灭效应。(本文来源于《河北大学》期刊2019-06-01）

刘艳婷[6]（2019）在《含磷双马来酰亚胺制备及阻燃环氧树脂研究》一文中研究指出由于其优异的综合性能,环氧树脂(EP)被广泛应用于国民经济的各个领域。但是环氧树脂易燃且燃烧时伴有浓烟和熔滴,又极大地限制了其在建筑、运输及电子电气等高阻燃要求领域的应用,因此对环氧树脂进行阻燃研究至关重要。本文基于马来酰亚胺基团与环氧基体之间良好的相容性,设计合成了两种含磷双马来酰亚胺并用于阻燃环氧树脂,旨在提高材料阻燃性能的同时保持其力学性能。主要工作如下:1.分别以二氯磷酸苯酯(PDCP)、苯磷酰二氯(BPOD)和N-(4-羟基苯基)马来酰亚胺(4-HPM)为原料,通过亲核取代反应制备出两种阻燃剂:二(N-对羟基苯马来酰亚胺)磷酸苯酯(PDMP)和苯磷酰二(N-对羟基苯马来酰亚胺)(PPDPM)。利用傅里叶红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(~1H NMR)、核磁共振磷谱(~(31)P NMR)、元素分析(EA)和离子色谱(IC)等手段对目标产物进行结构表征。进一步地,通过热失重分析(TGA)测试研究两种阻燃剂的热分解行为。结果表明,由于刚性酰亚胺基的存在,两种阻燃剂均表现出优异的热稳定性,700°C时的残炭量分别高达62.4 wt%和54.9 wt%。2.将PDMP及PPDPM分别加入双酚A二缩水甘油醚(DGEBA)/4,4’-二氨基二苯甲烷(DDM)环氧固化体系,以热固化工艺制备阻燃环氧树脂,并研究两种阻燃剂对环氧树脂材料性能的影响并推断其阻燃作用机理。阻燃EP的透明度及断面形貌表征结果显示,由于马来酰亚胺与EP之间良好的相容性,EP/PDMP和EP/PPDPM材料均表现出了一定的透明性,且交联密度增大。差示扫描量热(DSC)和TGA测试表明EP材料具有优异的热稳定性。利用极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)和锥形量热(Cone)测试研究阻燃环氧树脂材料的阻燃性能,结果表明两种阻燃剂都使EP的LOI值增大,其中EP/3PDMP和EP/3PPDPM的LOI值分别为29.7和30.3%,并且都通过UL-94 V-0等级。在Cone测试中,EP/2PDMP和EP/3PPDPM的峰值热释放速率(PHRR)和总热释放(THR)均明显降低;EP/2PDMP的烟释放速率(SPR)和总烟释放量(TSP)降低;EP/3PPDPM的CO释放率(COPR)增大,CO_2释放率(CO_2PR)降低,表明两种阻燃剂都发挥了有效的阻燃作用。通过扫描电子显微镜(SEM)和拉曼光谱分析(Raman)分析Cone测试后的残炭,可见两种阻燃EP材料均形成了致密完整的保护性炭层。热裂解-气相色谱/质谱(Py-GC/MS)测试中,阻燃剂PDMP和PPDPM均出现多种裂解产物,能有效猝灭自由基,发挥气相阻燃作用。热重-红外联用(TG-IR)测试中,EP/2PDMP中气体的挥发时间早于纯EP,且气体强度大幅度降低,表明PDMP促进了EP材料的提前分解,并有效抑制了气相产物的生成,发挥出气相阻燃作用。拉伸测试结果显示,两种阻燃剂的加入均未使EP的力学性能明显降低。3.将9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)分别与PDMP或PPDPM复配加入到环氧树脂中制备阻燃EP复合材料,研究了DOPO与阻燃剂复配添加对环氧树脂材料性能的影响,并对其阻燃机理进行分析。由透明度测试结果可见,EP/PDMP/DOPO材料的透明度较EP/PDMP虽然稍有降低,但仍保持较高的可见光透过率;而由于PPDPM熔点较高,与DOPO混合添加到EP中时,EP/PPDPM/DOPO材料几乎不透明。分析DSC及TGA测试结果,可知复配阻燃EP材料具有优异的热性能。在阻燃性能测试中,复配阻燃EP材料均达到UL-94 V-1以上等级,且EP/0.5PDMP/1.5DOPO和EP/2PPDPM/1DOPO的LOI值均高达34.1%,与EP/PDMP和EP/PPDPM体系相比显着提升。分析Cone测试结果可知,EP/1.5PDMP/0.5DOPO材料的PHRR和THR降低,其COPR增大,CO_2PR降低,材料不完全燃烧程度增大,表明阻燃剂复配添加发挥了气相阻燃作用。然而,PPDPM与DOPO复配添加时,复合材料的PHRR和THR均低于纯EP,但高于EP/3PPDPM和EP/3DOPO,表明其虽能发挥一定的阻燃作用,但效果不太理想。残炭的SEM和Raman结果显示,PDMP和PPDPM与DOPO复配添加时能形成致密完整的保护层,并有难燃气体逸出,从而实现气聚两相协同阻燃。拉伸测试结果表明,含磷双马来酰亚胺和DOPO复配添加时,EP仍保持着良好的力学性能。(本文来源于《中北大学》期刊2019-03-20）

朱继伟,胡泊,武保林,赵腾龙[7]（2019）在《含磷阻燃剂在环氧树脂中的应用》一文中研究指出采用两种含磷阻燃剂六苯氧基环叁磷腈(HPCTP)与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)分别制备了两组不同配比的阻燃型环氧树脂,并使用锥形量热仪进行测试分析,同时对比了两组材料的拉伸性能。结果表明:两种阻燃剂都能有效降低环氧树脂的热释放速率(HRR),当阻燃剂用量为15%时,HRR分别下降了48.3%和62.0%;HPCTP可使材料的拉伸强度提高30.7%,而DOPO使材料的拉伸性能下降了49.5%。(本文来源于《塑料科技》期刊2019年02期）

葛成利,李枝芳,朱红军,刘萌[8]（2018）在《新型增韧型含磷环氧树脂的制备及其在覆铜板中的应用》一文中研究指出本论文通过DOPO衍生物与多组分环氧树脂反应,制备了一种新型的含磷环氧树脂。在覆铜板配方中采用酚醛树脂、苯并恶嗪树脂、含磷酚醛树脂搭配固化后,具有优异的耐热性、优异耐湿热性能、低膨胀率、低吸水性、钻孔性优良等性能。(本文来源于《第十九届中国覆铜板技术研讨会论文集》期刊2018-10-26）

苏桂仙,张青,李光辉,张红霞,和芹[9]（2018）在《含磷酰胺有机硅改性环氧树脂制备及性能研究》一文中研究指出以四氢呋喃为溶剂,通过磷酸与γ-氨丙基叁乙氧基硅烷再经水解后得到含磷酰胺有机硅氧烷,并按不同配比加入到双酚A型环氧树脂/4,4'-二氨基二苯砜体系中混合,制备含磷酰胺有机硅杂化环氧树脂固化物.选出最优配比的含磷酰胺有机硅杂化环氧树脂固化物,加入不同配比的纳米Si O2,进一步对环氧树脂进行改性.对所得固化物的热性能、阻燃性能进行了测试.结果表明,该固化体系的阻燃性得到提高,极限氧指数达到29%;玻璃化转变温度得到提高,可达到155.9-174.7℃.添加纳米SiO_2后,改性环氧树脂的热性能和阻燃性能均进一步增强.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）

赵师师,贺梦,宋文尧,张冲,徐建中[10]（2017）在《含磷/氮/硫环交联磷腈微纳米管的合成及对环氧树脂的阻燃作用》一文中研究指出采用原位模板法,以六氯环叁磷腈(HCCP)和二羟基二苯砜(BPS)为原料合成了一种环状交联型不溶不熔的磷腈大分子——聚环叁磷腈-二羟基二苯砜(PZS)微纳米管,研究了PZS对环氧树脂(EP)的阻燃作用及阻燃机理.利用红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)对PZS微纳米管进行了表征;采用热重分析(TG)考察了EP/PZS阻燃材料的热稳定性,并通过极限氧指数(LOI)和微型量热分析(MCC)测试了EP/PZS的阻燃性能.热降解实验结果表明,PZS微纳米管的加入使环氧树脂热降解温度降低,但残炭率显着提高.PZS微纳米管可以显着提高环氧树脂的阻燃性能,当阻燃剂添加量为5%时,环氧树脂的残炭率提高了46%,热释放速率峰值降低了约40%;LOI值从纯环氧树脂的26.0%提高到了30.6%.PZS微纳米管的加入还增强了环氧树脂的力学强度.阻燃性能的显着提高和力学性能的改善归因于PZS微纳米管在环氧树脂基体中的良好分散,以及燃烧炭化过程中生成的石墨化程度较高的类石墨烯结构的残炭,具有较高的抗氧化能力.研究结果表明,PZS微纳米管是一种优良、高效的具有潜在应用价值的阻燃剂.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2017年12期）

### 含磷环氧树脂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对当前含卤环氧树脂材料在燃烧时严重污染空气、并含有有毒气体的问题,提出在环氧树脂材料中加入含磷的高分子物质,以减少污染。对此,以六氯环叁磷腈和苯酚作为试验原材料,利用苯酚取代六氯环叁磷腈中的Cl离子,从而得到高分子材料;然后将制备的阻燃剂在氮气环境下加入环氧单体,得到制备的环氧树脂样品。最后,从LOI及UL-94、残炭形貌、燃烧释放热量等方面对样品性能进行验证,结果表明上述样品具有良好的阻燃性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 含磷环氧树脂论文参考文献

[1].游歌云,冯彬,刘晓凤,范方方,凌绍明.含磷/氮/硫协效阻燃剂的合成及对环氧树脂的阻燃作用[J].化学研究与应用.2019

[2].何栋,唐婷.含磷环氧树脂复合材料的制备及阻燃性能研究[J].当代化工.2019

[3].李小荣,鲍秋如,李江.改性叁聚氰胺氰尿酸盐与不同无机氢氧化物复配阻燃含磷环氧树脂研究[J].塑料工业.2019

[4].胡泊,赵腾龙,武保林,朱继伟.含磷阻燃剂阻燃环氧树脂的阻燃特性研究[J].工业安全与环保.2019

[5].李胜楠.笼网结构含磷POSS反应型阻燃剂在环氧树脂中的应用[D].河北大学.2019

[6].刘艳婷.含磷双马来酰亚胺制备及阻燃环氧树脂研究[D].中北大学.2019

[7].朱继伟,胡泊,武保林,赵腾龙.含磷阻燃剂在环氧树脂中的应用[J].塑料科技.2019

[8].葛成利,李枝芳,朱红军,刘萌.新型增韧型含磷环氧树脂的制备及其在覆铜板中的应用[C].第十九届中国覆铜板技术研讨会论文集.2018

[9].苏桂仙,张青,李光辉,张红霞,和芹.含磷酰胺有机硅改性环氧树脂制备及性能研究[J].南开大学学报(自然科学版).2018

[10].赵师师,贺梦,宋文尧,张冲,徐建中.含磷/氮/硫环交联磷腈微纳米管的合成及对环氧树脂的阻燃作用[J].高等学校化学学报.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/338beb2e55eb9e757bbf905f.html