# 改性钢渣气淬行为对消解f-CaO的影响

### 论文摘要

以钢渣为研究对象,选取不同掺量（0%、15%、25%、35%）的高炉渣对其调质重构并进行高温气淬,研究气淬行为和重构渣对消解f-CaO的影响。结果表明:气淬行为利于消解钢渣中f-CaO,并且气淬完全的钢渣粒度越小,消解效率越好;经过XRD和矿相分析,发现钢渣经过气淬之后,矿相成分为玻璃质物相,以及RO相、硅酸二钙、方镁石等。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验原料及方法

- 1.1 原料

- 1.2 钢渣重构和气淬试验

- 1.3 钢渣中游离氧化钙测定试验方法

- 1.4 钢渣物相XRD衍射分析

- 1.5 矿相分析

- 1.6 扫描电镜分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 钢渣的气淬行为对消解游离氧化钙的影响

- 2.2 成分分析

- 2.3 矿相分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭晨,张伟,王辉,邢宏伟

关键词: 钢渣,高炉渣,改性,气淬,消解,粒度

来源: 钢铁钒钛 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业,环境科学与资源利用

单位: 华北理工大学冶金与能源学院现代冶金技术教育部重点实验室

基金: 河北省钢铁联合基金项目(E2017209201),唐山市应用基础研究计划项目(18130229a)

分类号: X757

页码: 71-77

总页数: 7

文件大小: 6142K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].高钙粉煤灰中f-CaO消解的试验研究[J]. 硅酸盐通报 2009(06)

- [2].基于核主元分析和支持向量机的f-CaO含量预测[J]. 武汉理工大学学报 2008(06)

- [3].浅谈熟料f-CaO高的原因及其解决办法[J]. 水泥工程 2010(01)

- [4].基于三次指数平滑法的水泡陈化钢渣中f-CaO含量长期变化趋势研究[J]. 材料导报 2015(24)

- [5].高碱度钢渣添加铁尾矿消解f-CaO的机理研究[J]. 环境工程学报 2012(05)

- [6].冷却方式对钢渣中f-CaO显微形貌及含量的影响[J]. 钢铁钒钛 2011(02)

- [7].基于小波分析理论的指数平滑模型预测自然陈化中钢渣f-CaO含量[J]. 过程工程学报 2015(04)

- [8].基于高斯过程回归的软测量模型预测水泡陈化中钢渣f-CaO含量[J]. 硅酸盐通报 2017(03)

- [9].固硫渣中f-CaO的含量测试及其安定性的研究[J]. 砖瓦 2015(04)

- [10].基于LS-SVM的水泥熟料煅烧过程f-CaO软测量研究[J]. 控制工程 2008(S2)

- [11].转炉渣中f-CaO的消解研究[J]. 鞍钢技术 2010(04)

- [12].典型钢渣的f-CaO含量和稳定性分析[J]. 工业安全与环保 2015(04)

- [13].乙二醇萃取—EDTA滴定法测定水泥熟料中f-CaO[J]. 水泥 2017(07)

- [14].F类粉煤灰f-CaO测试方法[J]. 齐鲁工业大学学报 2017(05)

- [15].我公司熟料f-CaO异常的原因及处理方法[J]. 水泥工程 2013(03)

- [16].钢渣中的f-CaO及稳定化处理的研究进展[J]. 矿物学报 2012(S1)

- [17].熟料中f-CaO含量高的原因分析及处理措施[J]. 建材技术与应用 2015(04)

- [18].f-CaO检测数据再现性限不合格的原因及检测注意事项[J]. 水泥 2019(S1)

- [19].用f-CaO测定仪快速测定粉煤灰中的游离氧化钙[J]. 粉煤灰综合利用 2012(05)

- [20].f-CaO对混凝土质量影响检测误判影响因素研究[J]. 山西建筑 2011(18)

- [21].一种NGD脱硫用粉煤灰f-CaO含量测定方法[J]. 洁净煤技术 2016(04)

- [22].高温条件下石灰活性度的变化行为研究[J]. 炼钢 2020(05)

- [23].转炉钢渣改性的试验研究[J]. 贵州科学 2013(01)

- [24].f-CaO对混凝土结构质量影响及其检测方法[J]. 福建建材 2009(01)

- [25].谢坑铅锌尾矿建材化利用研究[J]. 现代矿业 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33f219e4843bc0fabdeb1acd.html