# 催化轻汽油溶剂抽提脱硫工艺与醚化LNE-2工艺在轻汽油醚化装置上的联合应用

### 论文摘要

介绍了催化轻汽油溶剂抽提脱硫工艺和醚化LNE-2工艺,并分别对抽提脱硫单元和醚化单元的操作参数及标定情况进行了分析。应用结果表明,醚化装置运行周期中期仍能保持较高的转化率,C5、C6叔碳烯烃转化率分别为92. 95%、63. 72%。醚化轻汽油产品硫含量可降至4. 5μg/g,烯烃质量分数降低了17. 12%,很好地满足了生产国Ⅴ汽油的需求,并将甲醇调合到汽油中,发挥了增值效应。

### 论文目录

- 1 装置工艺流程及特点

- 1.1 工艺流程

- 1.2 技术简介及工艺特点

- 2 装置运行状况

- 2.1 装置物料平衡

- 2.2 主要操作参数

- 2.2.1 抽提单元

- 2.2.2 醚化单元

- 2.3 标定结果分析

- 2.3.1 抽提单元

- 2.3.2 醚化单元

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨乾坚,张俊杰,潘登,杨旭东

关键词: 抽提脱硫,催化汽油,醚化,叔碳烯烃

来源: 现代化工 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 中国石油玉门油田炼油化工总厂

分类号: TE624.55

DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.01.044

页码: 205-208

总页数: 4

文件大小: 172K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].碘作用下吲哚3位硫醚化反应[J]. 化学通报 2017(05)

- [2].0.5Mt·a~(-1)轻汽油醚化装置醚化反应器串联分析[J]. 化工技术与开发 2019(08)

- [3].催化轻汽油醚化装置生产运行与优化[J]. 山东化工 2018(21)

- [4].MTBE中硫化物形态分布及工艺条件对硫醚化反应的影响[J]. 石油商技 2014(04)

- [5].轻汽油醚化装置开工存在问题及处理[J]. 炼油技术与工程 2018(05)

- [6].红霉素A肟多羟基硅醚化反应研究[J]. 中国抗生素杂志 2017(11)

- [7].轻汽油催化蒸馏深度醚化技术的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2017(11)

- [8].Ni/Al_2O_3对硫醇与异戊二烯硫醚化反应的催化性能研究[J]. 石油炼制与化工 2010(11)

- [9].羟丙基甲基纤维素醚工艺技术介绍[J]. 盐科学与化工 2018(08)

- [10].La/Hβ-Al_2O_3复合材料改善轻汽油醚化活性[J]. 复合材料学报 2018(12)

- [11].优化工艺操作 提高MTBE产品质量[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(01)

- [12].催化裂化轻汽油醚化装置运行分析[J]. 炼油技术与工程 2018(06)

- [13].邻甲酚醛环氧树脂合成中的醚化反应研究[J]. 应用化工 2015(06)

- [14].MTBE装置反应器无扰动切换控制方案研究[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2019(03)

- [15].催化轻汽油醚化工艺综述[J]. 齐鲁石油化工 2017(04)

- [16].活性金属不同浸渍顺序对Mo-Ni/Al_2O_3催化剂硫醚化反应性能的影响[J]. 燃料化学学报 2017(05)

- [17].裂解C_5烯烃醚化反应的开发与应用[J]. 炼油技术与工程 2015(03)

- [18].复合醚化淀粉降滤失剂的合成与性能测试[J]. 化工技术与开发 2018(03)

- [19].影响醚化反应因素的探讨[J]. 山东化工 2014(03)

- [20].碘催化下磺酰肼对氧化吲哚的高区域选择性硫醚化反应[J]. 安徽化工 2019(04)

- [21].碘催化芳基磺酰氯与富电子化合物的硫醚化反应[J]. 有机化学 2016(11)

- [22].微波条件下水分含量对淀粉醚化反应的影响[J]. 化工技术与开发 2014(05)

- [23].铜催化二氟乙醇的芳基醚化反应及其机理研究（英文）[J]. 有机化学 2020(07)

- [24].Mo-Ni/Al_2O_3催化剂对FCC汽油硫醚化反应的催化性能[J]. 石油学报(石油加工) 2015(06)

- [25].阻根剂2-(4-氯-2-甲基苯氧)丙酸正辛酯的合成及研究[J]. 中国建筑防水 2018(24)

- [26].甲基叔戊基醚的制备及其应用研究进展[J]. 乙醛醋酸化工 2018(04)

- [27].气相色谱法测定催化裂化轻汽油及其醚化产物中6种组分的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2018(11)

- [28].醚化法MTBE装置的生产优化[J]. 齐鲁石油化工 2014(01)

- [29].固载杂多酸催化剂的轻汽油醚化反应性能研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [30].甲醚化三聚氰胺甲醛树脂的合成与表征[J]. 热固性树脂 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/34214466165775403ac8ded1.html