# 10kV配电线路故障原因分析及应对措施何伟强

广东电网有限责任公司东莞南区供电局

摘要：10kV配电线路作为配电网络的关键组成部分，其不仅覆盖范围非常之广，同时大部分的线路都处于露天状态，因而其发生故障的几率是比较高的，而这些故障的发生，则会对配电网络的正常稳定运行造成直接影响，进而给电力用户带来各种各样的麻烦，甚至是较大的经济损失。因此，对于10kV配电线路故障原因与防范措施的研究是非常必要的。

关键词：10kV；配电线路；故障原因；应对措施

引言

供配电线路在供电系统当中占据着至关重要的地位，一旦供配电线路出现故障，将会导致不同面积的停电。在这种情况下，积极的做好对供配电线路的维护检修工作就显得尤为重要。

1、10kV配电线路故障原因分析

1.1外力破坏

10kV配电线路具有着极广的覆盖面，在建设与运行阶段，很容易因外力因素的影响而受到破坏，而从总体上来看，这些外力破坏原因又可以具体分为三种。首先，是城市建设破坏，随着社会经济的发展，配电网络建设的同时城市建设也正不断推进，无论是市政道路施工还是建筑工程施工，其规模都是比较大的，一旦在施工中出现失误或是未能对配电线路加以注意，施工机械与材料就很可能会对线路、塔杆造成破坏。除大型施工外，城市居民生活以及各种活动也都会给配电线路带来威胁，如高空坠物、礼炮、彩带缠绕、展示牌触碰等等。其次是交通事故，配电网络要想在城乡区域实现全范围覆盖，就不可避免的需要跨越公路、铁路等交通线路，一旦这些区域的配电线路周围发生交通事故，自然也就会对配电线路造成破坏，如重型卡车因高度超限而挂断线路、车辆撞倒塔杆等等。最后，是盗窃行为，配电网络中的线路与配电设备都具有着一定的经济价值，因而很多不法分子会为了蝇头小利而偷窃配电线路与设备，此类事件虽然近年来相对较少，但所造成的危害却是非常严重的。

1.2自然灾害因素

自然因素是导致配电网运行线路出现故障的主要因素，受配电网建设地理环境的影响以及我国气候差异性的影响，不同地区的温度以及湿润度都有着很大的差别，但是很多配电网线路涉及到跨省，线路较长，无法实现符合集中控制，再加上地势变化较大，线路的运行容易受到周围不稳定因素以及恶劣气候条件的影响。例如，在夏季阶段，雷暴天气十分频繁，线路遭受沿线建筑以及客观环境的影响，绝缘子以及线路本身遭受了损坏，无法避免雷暴的影响，严重时甚至引发火灾等事故；而在冬季的北方，气温过低，一旦受到暴雪的影响，线路上出现冰挂，增加了线路的外部荷载，受到外力作用下，冰挂坠落，会导致线路出现断线的问题。

1.3线路设备自身因素

在配电网系统运行过程中，线路设备自身缺陷对配电网安全稳定运行起着至关重要的作用，较为常见的有瓷瓶绝缘老化被击穿，导致线路单相接地或者直接烧断导线、线路设计档距过大线路因大风舞动导致线路短路、线路设备线夹选型不当，使用铜铝过渡线夹，由于铜和铝热胀冷缩系数不一样，断裂情况时有发生。

2、10kV配电线路故障应对措施

2.1外破因素的防范措施

一是，针对车辆撞击电线杆问题，要做好预防。在道路两侧做出醒目的标识，并加强交通运输管理，提高驾驶人员的重视，能够自觉遵守交通规则，安全驾驶图1。二是，做好宣传教育工作，在城市以及配网工程附近通过拉横幅、设板报、张贴宣传标语等方式，向广大人民群众宣传我国电力法中的相关规定，使我国广大民众自觉遵守法律规定，合理合法用电，逐步减少不规范以及偷电行为；此外，要配合打击惩处措施，针对存在不规范用电以及偷电行为的人员，给予严厉的处罚。同时，完善城市线路塔杆、埋地电缆工程警告牌建设。三是，加强配网工程巡视工作，尤其是偏远地区的配网线路，要定期进行检查，及时清除线路周围的障碍，保障线路处于安全、可靠的运行环境中，对于存在阻碍线路运行的违规建筑，要及时与业主取得联系，联合相关部门，要求业主在规定期限内拆除违规建筑，如果业主不听劝阻，并阻碍相关部门的行政执法工作，可以直接向上级政府部门报告，做出请示，明确双方责任，并对业主进行相应处罚。四是，配网工程建设后，相关单位要始终与城市规划、建设部门保持联系，做好配网工程线路规划工作，避免城市建设对线路运行造成影响。

2.2重视自然灾害监测与应急处理

自然灾害对配电线路造成的破坏主要来自于气候因素，因而电力企业必须要对负责区域内的天气情况进行密切关注，并与当地气象部门进行合作，建立有效的气象灾害预警系统，保证能够在雨季、风季、雷击来临之前做好相应的准备工作，如线路驰度检查、避雷装置检查与更换等等。在条件允许的情况下，电力企业也可以利用先进技术设备，安装配电线路故障监测器或是建立配电终端检测平台（，对配电线路进行全天候、全覆盖的故障智能监测，保证能够在第一时间发现故障，并确定故障位置与原因，从而将故障影响降到最低。同时，也要注意收集以往的配电线路故障相关资料，判断故障原因，并对故障多发区域与普遍性原因进行重点防范，例如对于雷击事故频发的区域需更换、安装耐压等级高的绝缘子，以提高其耐雷水平。另外，也要定期对配电线路展开全面巡视，并将线路周围可能对配电线路造成威胁的树木进行清理，从而保证线路通道能够符合规程要求。

2.3加大设备管理更新力度

配电网系统在运行过程中，要定期对整个线路和设备的运行情况开展预防性试验，发现不合格或故障点，应该及时采取措施进行整改或更换。同时，还要定期对电缆的中间头和终端头进行检查，防止老化而导致出现短路或断路。还要进一步加强对老旧设备的更新换代力度，特别是要重视变压器内部元件的维护和更换。有条件的地区可以在变压器中加装先进的保护器和防故障报警设备。此外，在具体维护管理过程中，还要加强对金具等设施的合理使用。金具在使用之前，应该对表面进行有效处理，提高其接触面的强度和硬度，增强防腐蚀性能，延长元件使用寿命。定期通过实验来检测金具的磨损情况，避免设备超期服役，保证整个配电网系统的安全运行，降低故障率。

2.4强化危险点的预判和检修

这一过程当中，我们需要充分的确保预判的准确性，相关技术人员应深入到实际工作当中，明确检修对象以及检修内容，并制定一套完善的检修方案，确保其科学性，同时要做好文案较低工作，使得检修人员能够明确检修工作重点、以及危险点所在，以此来有效提升检修工作的针对性。除此之外，要积极的做好日常监管工作，确保检修人员检修手段、检修方法的合理性，一旦发现存在危险点，要及时的采取有效措施，将其消除，最大限度的确保10kV及以下配电线路的稳定运行。最后，在检修的时候，如果发现存在故障现象，要采用先进的检修技术排除故障，避免发生更大的安全隐患，确保人们的用电安全。

结束语

总而言之，配电线路的故障原因是十分复杂的，无论是外力破坏还是自然灾害，都具有一定的不可预知性，因而要想实现对配电线路故障的有效防范，还需针对具体原因采取相应的防范措施，从而实现对故障的全方位防范。

参考文献：

[1]徐妍，陈鑫，薛晓丰，王缘语.10kV配电故障原因分析及其处理措施[J].科技风，2018（33）：179.

[2]严振雄.10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施[J].电子测试，2018（08）：88+90.

[3]刘剑清.10kV配电线路常见故障及原因与运检管理分析[J].内燃机与配件，2017（14）：61-62.

[4]何金光.10kV配电线路的运行维护及检修工作探讨[J].南方农机，2017，48（14）：170.

[5]李烨良，李春红.10KV配电线路故障的原因分析及防范措施[J].现代经济信息，2017（14）：324.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/352819970838819457b71ba5.html