# 浅谈10kV配电网常见故障及对策吴晓东

国网辽阳供电公司111000

摘要：受到自身特点与周围环境的影响，10kV配电网在运行的过程中出现故障的风险是很高的。作为电力系统的重要构成，10kV配电网一旦出现故障，必然会对社会生活产生巨大的直接影响。因而，现实中必须要针对其运行中的常见故障制定系统的解决方案，以提升其运行的可靠性。

关键词：10kV配电网；故障；对策

在当前我国的整个供电网络系统中，10kV配电网发挥着至关重要的作用价值，但由于受到工程安装与长期运行等多方面因素的影响，使得电网出现故障问题的可能性较高。而一旦配电网发生了故障情况，不但会导致广大居民的日常生活与工作将面临着巨大的不便性，甚至还会对城市经济发展产生不利影响。因此就如何能够在日常电网检修、维护工作中加强对配电网故障的预防工作异常关键。

1、10kV配电网常见故障分析

1.1一般配电网线路故障

1）相间短路故障

在10kV配电网当中所出现的相间短路故障问题中，分析其具体原因主要可概括为以下两个方面，即鸟类因素与外部破坏因素。①鸟类衔着树枝、树叶等异物很有可能会与线路相接触，哪怕仅是将树枝搭接到导线与横担间也会导致线路出现短路故障。此外，鸟类在电力杆塔上时常会进行筑巢行为，若鸟巢被搭建在杆塔上同时与导线的距离相对较近，那么一旦出现强降雨天气或大风天气便会导致鸟巢被吹散，而随处散落的树枝便很有可能会和导线相接触，由此也就会导致线路出现短路故障。②道路上所出现的交通事故很有可能会把线路杆塔撞断，从而导致线路出现短路故障；一些施工单位由于盲目施工，卫队施工现场的线路走向进行充分的考察而导致10kV配网线路出现严重受损现象；部分人员甚至把所要晾晒的衣物直接放置于电力线路上。上述原因均会对10kV配电网的正常运行构成巨大的安全威胁。

2）单项接地故障

在10kV配电网当中，由于配电变压器其高压绕组单相绝缘接地；配电变压器台上避雷器或熔断器绝缘被击穿；固定于绝缘子上的导线稳固性较差，造成导线搭接于横担。上述因素均会引发单相接地故障。

1.2自然因素引发的故障

1）大风天气引发的故障问题

在大风天气环境下各种断树枝、电视天线常常会被吹到配电网线路上，进而引发短路故障的出现。在查找电路故障原因时主要会受到造成短路的不同物质特性而决定，在查找故障问题时，若是因大风天气所致，则应当在出现故障问题的导线附近查找可疑物体，逐个进行排查。

2）雷击天气引发的故障问题

在一般的10kV配电网当中往往其架空线路的长度会相对偏长，所经过的地形也十分广阔，附近很少会存在大型建筑物，雷击事故多是发生在郊外地带，特别是在雷雨季节雷击事故时常发生。分析因雷击因素导致的线路故障问题其原因主要包括有：①受到雷击影响后绝缘线路出现断裂。②10kV配电网线路预先未加强准备工作。③绝缘子质量不合格。

3）强降雨、降雪天气引发的故障问题

强降雨天气对于10kV配电网线路的危害也十分严重，特别是在山区地带所产生的危害性更甚。尽管暴雨本身不会导致配电网线路严重受损，然而暴雨却会导致洪水、泥石流等地质灾害的出现，而这些情况的出现便会导致配电线路出现严重的故障问题。强降雪天气则会导致电线杆塔承重过大而发生弯折，甚至是倒伏现象，由此便会导致线路故障的产生。表1为某供电局所负责区域故障跳闸原因统计。

1.3应用管理不当引发的故障

就针对当前工作电力系统的安全防护工作未能够有效落实，针对配网杆塔未能够定期开展杂物清扫工作，由于天气或是其他相关因素而造成一部分绝缘子遭受严重侵蚀，这时便极易造成大规模线路故障的集中爆发。即便部分绝缘子已经完全破裂也并未引起相关管理人员的重视，没有采取及时、有效的处理措施，甚至部分电力人员对所负责区域的设备也未能够开展及时、有效的巡视检查，造成安全隐患没有能够得到及时排除，电力人员的个人素质水平过低难以达到配电网的巡视工作要求，对于受损线路也没有能够及时予以更换，从而引发了严重的线路故障问题。

2、10kV配电网常见故障的防范对策

2.1一般配电网线路故障的防范对策

结合当地的实际情况明确出适宜的巡视周期，针对10kV配电线路采取定期巡视工作，就导线和绝缘子间的稳固性予以严格的检查处理，确保建筑物和导线之间的间隔距离能够始终维持在合理的范围之内。同时把断路器安装到配电线路的分支处，并借此来尽可能避免因大面积停电故障而对线路造成严重损害，减小故障问题的发生范围，同时更快的明确出故障问题的具体原因，及时采取针对性的应对处理措施。

另外，针对由于外部破坏而导致的故障问题，还应采取以下几项措施：①加强对地下电缆的检查与管理力度，针对所出现的电缆丢失或损坏情况要在第一时间便进行更换或维修。②全面监管线路走廊内部的施工状况，严禁发生因违规建筑施工而造成配线电路出现故障现象。③将杆塔上的鸟窝、异物等及时予以清除。④为避免鸟类破坏还可在杆塔上装设声光驱鸟设备。⑤在变压器上安装报警装置，在线路杆塔安装防盗螺母。⑥对道路两侧的杆塔贴示防撞标识，同时在塔前摆放防撞护墩。

2.2自然因素故障的防范对策

针对由于自然因素所导致的10kV配电网故障问题，可采用以下几项措施手段来加以防范：①在变电所的出、入口位置安装避雷器，同时在较易遭受雷电袭击的位置加装避雷装置。②提升绝缘子的耐雷与抗雷性能。③针对配电网当中的避雷装置实施接地网测试，同时对其采取严格的防腐处理，以降低雷电冲击的危害性。④在配电网内应用穿刺防弧金具，以期能够最大程度地降低雷电损害。

2.3应用管理不当故障的防范对策

要求相关电力检修人员及有关部门签订管理责任书，同时直接将各10kV配电网区域负责人的年终考核与其所负责区域在全年共出现的跳闸停电次数相挂钩，以起到激励效果；加强对有关电力工作人员安全意识与专业技能的培训工作，切实促进有关工作人员的整体素质水平能够得以全面提升。

结语

总而言之，加强对配电网工程的质量及安全管理意义重大，能够为我国的城市文明建设提供强有力的基础保障支持。由于受到多方面因素的影响，我国的10kV配电网经常会出现故障问题，这对于我国的电网发展危害巨大，对此，我们便应大力加强工程监督与安全监管等多项工作内容，由本质上促进配电网工程建设质量的全面提升，并尽最大可能地减小外部环境与自然因素对配电网的负面干扰，确保电网系统的正常、有序运行，为保障我国社会经济的持续、稳定发展贡献一份力量。

参考文献

[1]张宏志.10kV配网技术中常见故障及防范措施[J].科技创业家，2013（03）.

[2]曲长富，雷击与污闪对输配电线路的影响及措施[J].电子科学，2014（01）.

作者简介

吴晓东（1968.10-），男，辽宁辽阳人，辽宁广播电视大学毕业，工程师，单位：国网辽阳供电公司。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/352ab23fa9a8654074787051.html