# 超高效液相色谱-串联质谱法测定水源水中6种β-内酰胺类抗生素的方法优化

### 论文摘要

[背景]目前对水体中β-内酰胺类抗生素的检测并未形成统一的标准方法,常用的检测方法污染重、危害大、耗时久。针对公共卫生突发事件,需要快速有效的检测方法。[目的 ]建立利用超高效液相色谱串联质谱法快速测定水源水中6种β-内酰胺类抗生素药物（阿莫西林、头孢他啶、头孢克洛、头孢拉定、青霉素V钾和氯唑西林）残留的检测方法。[方法 ]利用相对响应值评价基质效应。比较不同温度和保存时间水源水中β-内酰胺类药物的稳定性,确定最佳保存条件。水样经0.22μm微孔滤膜过滤,采用大体积进样方式,以0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈溶液作为流动相进行梯度洗脱,在Kinetex 2.6μm C18色谱柱上进行分离,采用电喷雾离子源正离子和多反应监测模式进行检测。[结果 ]通过基质曲线补偿基质效应的干扰。水样于采样瓶内4℃保存,24 h内进行分析可避免目标物降解。6种β-内酰胺类抗生素在线性范围内线性关系良好,检出限（信噪比S/N=3）为4～7 ng/L,定量限（S/N=10）为10～20 ng/L,加标回收率为84.8%～99.6%,相对标准偏差小于等于15.6%（n=6）。[结论 ]该方法简化了前处理过程,可以满足应急事件中同时检测水源水中6种β-内酰胺类抗生素残留的要求。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 仪器测定条件

- 1.2.1 色谱条件

- 1.2.2质谱条件

- 1.3 试验方法

- 1.3.1 标准系列的配制

- 1.3.2 样品前处理方法

- 2 结果

- 2.1 质谱条件的选择

- 2.2 色谱条件的选择

- 2.3 溶液稳定性

- 2.4 基质效应

- 2.5 工作曲线的线性及检出限

- 2.6 方法的回收率和精密度

- 2.7 实际样品检测结果

- 3 讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙文芳,刘祥萍,袁金华

关键词: 头孢他啶,头孢拉定,头孢克洛,内酰胺类抗生素,超高效液相色谱串联质谱法,水源水

来源: 环境与职业医学 2019年05期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 南京市疾病预防控制中心

基金: 南京市医学科技发展资金资助(YKK15181,QRX17198)

分类号: R123

DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2019.18504

页码: 501-505

总页数: 5

文件大小: 830K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].密云水库水源水微生物群落解析[J]. 中国给水排水 2016(21)

- [2].郑州市饮用水源水中砷含量检测及健康风险评价[J]. 中国给水排水 2017(07)

- [3].松花江吉林-同江段水源水邻苯二甲酸酯类有机污染物健康风险评价[J]. 中国卫生工程学 2017(04)

- [4].我国部分城市水源水及末梢水中贾第鞭毛虫和隐孢子虫的污染状况调查[J]. 环境与健康杂志 2016(01)

- [5].气质联用技术在水源水检测中的应用[J]. 资源节约与环保 2016(08)

- [6].检出疑似致癌物 自来水还安全吗[J]. 中国食品 2016(21)

- [7].浙江省饮用水源水资源建管模式与发展思考[J]. 中国农村水利水电 2018(04)

- [8].2007年-2016年广州市水源水中氨氮季节变化分析[J]. 中国卫生检验杂志 2018(08)

- [9].某部自备水源水毒理学指标调查[J]. 医学动物防制 2014(01)

- [10].气相色谱法测定饮用水源水中的16种酞酸酯[J]. 贵州农业科学 2013(03)

- [11].陕甘宁青省区195个自备水源水铁锰铜锌水平调查[J]. 解放军预防医学杂志 2011(04)

- [12].吴起采油厂水源水与储层配伍性能研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(19)

- [13].深圳市水源水与出厂水10种金属元素浓度的比较[J]. 环境与健康杂志 2018(07)

- [14].气相色谱-质谱法分析饮用水源水中甲基汞[J]. 环境保护科学 2013(03)

- [15].顶空固相微萃取法用于饮用水源水中环氧氯丙烷的测定[J]. 广东化工 2011(05)

- [16].高效液相色谱法测定饮用水源水中吡啶[J]. 光谱实验室 2009(06)

- [17].饮用农田边水源水与消化道恶性肿瘤关系的病例对照研究[J]. 浙江预防医学 2014(09)

- [18].顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法同时测定饮用水源水中24种VOCs[J]. 化学分析计量 2012(05)

- [19].饮用水源水中丙烯醛测定方法改进[J]. 环境监测管理与技术 2011(01)

- [20].饮用水源水中丁基黄原酸盐测定关键问题探析[J]. 三峡环境与生态 2010(02)

- [21].饮用水源水中重金属的健康风险评价[J]. 重庆医科大学学报 2008(04)

- [22].顶空固相微萃取法用于饮用水源水中苦味酸的间接测定[J]. 光谱实验室 2012(01)

- [23].吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定饮用水源水中苦味酸[J]. 理化检验(化学分册) 2012(08)

- [24].固相微萃取-气相色谱法联用分析饮用水源水中的16种多环芳烃[J]. 农业环境科学学报 2008(01)

- [25].气相色谱法测定水源水、饮用水中百菌清[J]. 广州化工 2008(03)

- [26].应对高藻水源水的粉末活性炭吸附预处理研究[J]. 中国给水排水 2012(01)

- [27].曝气生物滤池—微絮凝处理受污染饮用水源水的中试研究[J]. 城镇供水 2008(04)

- [28].金昌市水源水放射性污染因素调查与防治对策[J]. 绿色科技 2012(10)

- [29].饮用水源水中水合肼测定的注意事项及解决方法[J]. 环境监控与预警 2011(05)

- [30].南宁市水源水和饮用水微囊藻毒素LR浓度调查及初步健康风险评价[J]. 广西医学 2018(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3691d504d6527df2cb61d61b.html