# 黏土气凝胶/混凝土复合材料的制备与性能研究

### 论文摘要

介绍了一种使用Gemini表面活性剂改性的埃洛石（HNTs）气凝胶,利用HNTs气凝胶取代部分水泥制备混凝土,通过改性使得气凝胶颗粒在混凝土中稳定存在,以起到改善混凝土保温性能的作用。通过傅立叶变换红外光谱仪,N2吸附-解吸等温线,扫描电子显微镜等对制备好的混凝土样品进行了表征。结果表明,表面活性剂成功吸附在HNTs表面,说明改性成功。混凝土的孔隙率随着HNTs气凝胶含量的增加而增加,导热率随着HNTs气凝胶含量的增加而降低,对混凝土的保温性能有了显著提升。

### 论文目录

- 1 实验及表征

- 1.1 材料

- 1.2 改性埃洛石的制备

- 1.3 埃洛石气凝胶的制备

- 1.4 Gemini活性剂（G）的制备

- 1.5 HCAs-G的合成

- 1.6 样品的制备

- 1.7 表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 红外光谱分析

- 2.2 N2吸附-解吸等温线和孔径

- 2.3 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.4 水接触角的测量

- 2.5 孔隙率,抗压强度,抗弯强度及导热系数

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李洪彦,杨乾,刘洪丽,刘彤,王冬梅,张鹏宇

关键词: 埃洛石气凝胶,活性剂,混凝土,热导率

来源: 东莞理工学院学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工,材料科学,建筑科学与工程

单位: 天津大学化工学院,天津市建筑材料集团(控股)有限公司,天津城建大学材料科学与工程学院,天津市建筑材料科学研究院

基金: 天津市自然科学基金(18JCQNJC03000),中国博士后科学基金面上项目(2019M651052)

分类号: TB332;TQ427.26;TU528

DOI: 10.16002/j.cnki.10090312.2019.05.013

页码: 74-78

总页数: 5

文件大小: 687K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].中科院苏州纳米所等在高分子气凝胶领域获系列进展[J]. 中国粉体工业 2015(06)

- [2].二氧化硅气凝胶的制备及其在隔热涂层材料中的应用进展[J]. 现代涂料与涂装 2019(12)

- [3].柔性有机硅气凝胶复合材料的制备及性能研究[J]. 宇航材料工艺 2019(06)

- [4].二氧化硅气凝胶-石蜡玻璃窗隔热特性分析[J]. 建筑节能 2019(12)

- [5].世界上最轻的固体——气凝胶[J]. 新疆农垦科技 2019(12)

- [6].生物质气凝胶吸收剂在油/水分离中的应用研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [7].具有可逆形变的弹性气凝胶研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2020(05)

- [8].开启太阳能热新用途的新型气凝胶材料[J]. 上海节能 2020(06)

- [9].电动客车电池舱气凝胶隔热毡的安装工艺改进[J]. 客车技术与研究 2020(03)

- [10].新型气凝胶复合材料在舰船上的应用实践与前景[J]. 船舶标准化工程师 2020(04)

- [11].二氧化硅气凝胶的研究进展[J]. 精细与专用化学品 2020(09)

- [12].超轻航天材料——气凝胶[J]. 军事文摘 2020(20)

- [13].气凝胶的阻燃改性研究进展[J]. 中国科学:化学 2019(02)

- [14].玩出来的新材料——气凝胶[J]. 自然杂志 2019(04)

- [15].气凝胶材料的发展趋势与应用前景[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(06)

- [16].气凝胶研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2018(01)

- [17].利用离子液体制备无机气凝胶的研究进展[J]. 材料导报 2018(09)

- [18].气凝胶的制备与应用[J]. 广东化工 2018(07)

- [19].气凝胶在气体吸附净化中的应用研究进展[J]. 材料导报 2018(13)

- [20].氧化铝气凝胶研究进展[J]. 金属世界 2018(04)

- [21].气凝胶材料及其应用[J]. 硅酸盐学报 2018(10)

- [22].提高氧化硅气凝胶耐温性能的研究进展[J]. 人工晶体学报 2016(10)

- [23].石墨烯及其气凝胶的制备方法综述[J]. 装备制造技术 2016(11)

- [24].石墨烯气凝胶的水热法制备及表征[J]. 应用化工 2017(07)

- [25].二氧化硅气凝胶的制备工艺与应用[J]. 当代化工 2017(10)

- [26].苏州纳米所在高分子气凝胶领域获得重要进展[J]. 杭州化工 2015(04)

- [27].基于普通酚醛树脂有机气凝胶的高效制备与研究[J]. 高分子学报 2016(02)

- [28].未来建筑——气凝胶隔热材料[J]. 建材发展导向 2016(08)

- [29].气凝胶:这个世界上最轻的固体的那些事[J]. 环球聚氨酯 2016(06)

- [30].二氧化硅气凝胶研究现状及应用探微[J]. 化工管理 2016(22)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/36962a541e05f23a8c571b9f.html