# 硫化参数论文_孙涛,唐开勇,周红召,刘海侠,李坚

导读:本文包含了硫化参数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:参数,轮胎,动力学,硫化锑,微波,硫化钠,吸收光谱。

### 硫化参数论文文献综述

孙涛,唐开勇,周红召,刘海侠,李坚[1]（2019）在《掺Ag~+硫化锌制备与辐射探测器热压成型工艺参数优化》一文中研究指出利用纳米材料制备方法将激活剂Ag~+掺杂于ZnS材料中制备了粒径更小的闪烁材料,进一步提高了该闪烁材料的发光效率。将新制备的闪烁材料用于辐射探测器的设计并对热压成型工艺进行优化,以模压温度、模压压力、模压时间为影响因素设计了系列对比实验并将探测效率和外观两个指标作为判断探测器品质的依据。引入外观评分方法,有效解决外观指标的量化问题并获得了最优工艺参数。实验结果表明,重新制备的Ag~+掺杂ZnS闪烁材料,其平均粒径为几十纳米,其发光强度相比普通商用ZnS∶Ag~+粉末得到明显提升。当温度为200℃、压力为7 MPa、时间为10 min时,利用热压成型工艺制备的闪烁体探测效率和外观均达到最优,辐射探测器的综合性能和成品率也得到较大提升。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年27期）

张晓明,李承民[2]（2019）在《硫化定型参数及胶囊对轮胎成品质量的影响》一文中研究指出研究硫化定型和胶囊的主要参数以及胶囊的存放和使用条件对轮胎成品质量的影响,并提出相应的规范操作。硫化定型的主要参数包括一次定型高度、胶囊最大拉伸高度、装胎高度、合模暂停高度和一、二次定型压力,胶囊的主要参数包括胶囊尺寸、胶囊伸张率、胶囊排气线和胶囊厚度。通过优化硫化定型参数,合理选择胶囊,规范胶囊的存放和使用条件,可以延长胶囊的使用寿命,减少轮胎成品外观质量缺陷,降低生产质量成本的损失。(本文来源于《轮胎工业》期刊2019年08期）

管林强,邓昊,姚路,聂伟,许振宇[3]（2019）在《基于可调谐激光吸收光谱技术的二硫化碳中红外光谱参数测量》一文中研究指出采用4.6μm附近的量子级联激光器作为光源,搭建了一套二硫化碳(CS2)吸收光谱测量系统,结合可调谐二极管激光吸收光谱技术,对光谱范围为2178.99—2180.79 cm-1的CS2吸收光谱展开了深入研究,重点测量了2180.5—2180.74 cm~(-1)的四条吸收谱线,利用基于非线性最小二乘的多元线性回归算法对CS2吸收光谱进行拟合,精确得到了该范围内谱线的中心波长、线强以及空气展宽系数等光谱参数.经计算,对应谱线线强不确定度小于5%,空气展宽系数不确定度小于15%,这个结果可作为免标定CS2红外光谱探测的基础光谱参数,对痕量CS2气体传感具有重要意义.未来我们将进一步开展2170—2200 cm-1整个谱段的CS2谱线参数的测量,以期填补其在HITRAN和GEISA数据库光谱参数的空白.(本文来源于《物理学报》期刊2019年08期）

唐亚峰[4]（2019）在《硫化锑矿碱浸过程中部分参数对锑浸出率影响的研究》一文中研究指出根据实验室模拟小试数据,探讨分析在碱浸电积提锑工艺中浸出工段片碱使用量、液固比、硫化钠用量倍数等各项参数对锑浸出率的影响,确定了合适的参数,取得了良好的效果。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2019年02期）

董平平,杨茹,陈永明,高丽娟[5]（2019）在《高温硫化硅橡胶电晕加速老化试验参数研究》一文中研究指出为得到合理的硅橡胶实验室电晕加速老化试验参数,文中通过构建气压湿度可调的硅橡胶电晕加速老化试验平台进行电晕老化试验,并对不同气压、湿度和老化时间的试样做扫描电镜分析(SEM)和沿面闪络试验。研究结果表明:气压100 kPa、相对湿度90%时的起晕电压最高,为了保证各工况下均能发生稳定的电晕放电且又不会改变放电形式,最终将外施电压确定为10kV。同时,为保证各种工况下老化到tend时均能发生严重的老化,选择放电功率最低的工况气压100 kPa、相对湿度90%,并根据SEM试验结果确定了代表材料老化从量变到质变的典型阶段,老化取样时刻为100 h(孔洞)、400 h(裂纹)和800 h(絮状覆盖,湿闪电压下降50%),老化结束时间为800 h。(本文来源于《高压电器》期刊2019年01期）

李坤凌[6]（2018）在《橡胶电磁性能参数及轮胎微波硫化工艺参数的研究》一文中研究指出微波对橡胶进行加热硫化是一种新型的橡胶硫化方式,硫化速度更快,效率更高。国内外学者较少关于橡胶电磁性能参数在微波加热过程方面研究,研究胶料在微波硫化下的各种电磁参数有重要的现实意义,针对橡胶电磁性能参数从以下叁个方面进行了相关研究:1、实验研究了胎面胶,胎肩胶,胎侧软胶,带束层胶,叁角胶这5种胶料,在不同频率、不同温度下的电磁性能参数,即复介电常数实部、虚部、损耗角正切这叁个常用的电磁性能参数的数值,经拟合后显示五种混炼胶复介电常数实部、虚部和介电损耗角正切值随温度的依赖关系,均按照四次多项式函数变化;电磁性能参数的值随温度而变化的同时,随着胶料种类不同,又受到频率的重要影响,电磁性能参数是温度和频率的函数(37)(7)fT,(8)。胶料储存电能的能力和将微波能转换为热能的能力随着硫化过程中温度的增加和谐振腔内电磁波频率的变化愈加复杂。2、对微波加热的不同温度下的的胶料使用了X射线衍射(XRD)、红外光谱、扫描电子显微镜(SEM)等技术手段,分析胶料在微波加热升温过程中的结构演变,从微观角度揭示不同条件对介电性能的作用机理以及对微波的影响。胶料中的成分不同,对生成的硫化胶的结构具有影响,从而影响胶料的介电性能。对于同种胶料来说,随着微波加热过程的进行,硫化温度的变化影响着内部物质的生成与消失,进而引起橡胶结构的显着改变,也对胶料吸收微波的能力起到重要影响。3、基于电磁性能参数和热物性参数的实验测定,使用tiphysicsCOMSOL Mul软件,通过数值模拟手段,对频率影响轮胎微波硫化温度场进行研究。在对确定尺寸谐振腔,确定尺寸轮胎进行模拟加热后,材料的介电参数影响轮胎模型中温度场的温度大小;通过频率的组合模拟,可以使轮胎模型的温度分布更均匀,减小温差;通过适当减小功率,也可以使模拟中的温度分布更均匀。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2018-04-20）

阳富强,刘晓霞,朱伟方[7]（2018）在《多种热分析法解算硫化矿石氧化分解动力学参数的对比》一文中研究指出为了表征不同热分析法在解算硫化矿石氧化分解反应动力学参数中所呈现出的差异,采用STA449C型热分析仪对采自典型高硫矿山的硫化矿样进行热分析实验;分别运用Coats-Redfem,Doyle,Flynn-Wall-Ozawa(FWO)等积分法和Kissinger,Fridman,Achar等微分法求解出该矿样的氧化分解反应动力学参数。研究结果表明:硫化矿石的氧化分解进程符合一级反应动力学机制;硫化矿石在高温反应阶段的动力学参数值明显高于低温阶段的动力学参数值。对6种热分析方法的求解值进行比较发现,尽管不同热分析法的求解结果都能反映硫化矿石的氧化分解过程,但具体方法不同,结果相差较大。因此,通过热分析手段选择合适的升温速率,以Coats-Redfern法或Doyle法求解并采用FWO法分析校检,可以得到较好反映硫化矿石氧化分解过程的动力学参数。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）

龙训祥,唐先贺,刘刚[8]（2017）在《无搭接环形橡胶履带硫化设备锁模机构的参数优化设计分析》一文中研究指出无搭接环形橡胶履带硫化设备锁模机构的参数优化设计分析主要体现在锁模机构基座的参数优化。基座由结构钢焊接而成,通过ANSYS Workbench对基座钢板的厚度、钢板连接参数及基座的高度进行优化,在满足应力要求的前提下减小了整个基座的质量,提高了设计效率。(本文来源于《橡胶工业》期刊2017年06期）

孙斌[9]（2017）在《圆柱形谐振腔关键参数对轮胎微波硫化效果影响研究》一文中研究指出微波硫化是一种新型的橡胶硫化方式,硫化速度更快,效率更高。设计一种专用于轮胎硫化的微波加热装置具有重要的现实意义。国内外学者仅有少数关于矩形谐振腔的研究,圆柱谐振腔具有较高的品质因数、调谐方便、结构坚固和易于加工制作等优点,为了得到一套圆柱谐振腔型轮胎微波硫化设备,本文针对圆柱谐振腔从以下叁个方面进行了相关研究:1、针对7.50R20内支撑外胎从理论上对圆柱谐振腔的尺寸及相关参数进行了计算,从中选择模式数大于或者等于9且简并比为0的圆柱形谐振腔,初步确定了10组圆柱形谐振腔尺寸,之后对选定的10组尺寸的圆柱谐振腔内的轮胎微波硫化过程进行数值模拟,结论如下:(1)微波利用率越大,轮胎体平均温度就越高。体平均温度与微波利用率呈现良好的一次函数关系。(2)半径652mm、高度470mm的圆柱谐振腔内的轮胎最大温差最小,轮胎加热也最为均匀,加热效果最优。2、对微波传输系统即波导方面进行相关研究,探索轮胎微波硫化圆柱形谐振腔中波导的个数及位置对轮胎微波硫化效果的影响,具体结论如下:(1)随着波导夹角(上下两侧分布)从15度到90度的增加,轮胎微波硫化的均匀性逐渐提高,双波导圆柱谐振腔内轮胎最大温差也逐渐减小,微波加热时间逐渐减小。(2)不同波导夹角的双波导(侧面与上下两侧结合分布)谐振腔的主要加热部位一致,为轮胎胎面的中间部分和靠近谐振腔上侧波导的胎侧中间部分。在波导夹角从15度到90度的变化过程中,微波加热轮胎的均匀性越来越好。轮胎体平均温度为100℃时的微波加热时间与最大温差变化趋势相反。随着波导夹角从15度到90度的增加,最大温差呈递减趋势,在波导夹角为90度处,出现了很小的波动;微波加热时间随着波导夹角从15度到90度的变化呈上升趋势。(3)不同波导夹角叁波导圆柱谐振腔的主要加热为轮胎胎面的中间部分,温度主要在100℃到120℃之间;轮胎其余部分受热相对均匀,温度主要在80℃到100℃之间,不同波导夹角叁波导圆柱谐振腔的微波加热均匀性大致相同。(4)波导夹角210度的四波导圆柱谐振腔的硫化效果好于其它结构的圆柱谐振腔(单波导圆柱谐振腔、双波导圆柱谐振腔、叁波导圆柱谐振腔、五波导圆柱谐振腔)的轮胎微波硫化效果,因此确立为适用于轮胎微波硫化的基本圆柱谐振腔模型。3、从工艺参数方面进行相关研究,探索圆柱形谐振腔的频率及功率对圆柱形谐振腔微波硫化效果的影响,具体结论如下:(1)在微波频率从890MHz到940MHz的变化范围内对轮胎进行硫化时,微波频率915MHz的四波导圆柱谐振腔(波导夹角210度)内的轮胎最大温差最小,微波加热时间较小即微波利用率较大,并且加热均匀性最好,确定轮胎微波硫化的最优频率为915MHz。(2)在对橡胶圆盘进行微波加热过程中,圆柱谐振腔的主要加热部位不受微波频率影响。微波频率对圆柱谐振腔的微波加热均匀性有一定程度的影响,橡胶圆盘体平均温度和最大温差也受频率的影响,影响程度的大小与圆柱谐振腔的结构有关。(3)在微波能量不变的条件下,圆柱谐振腔内橡胶圆盘的体平均温度不受微波输出功率的影响,即圆柱谐振腔的微波利用率不受微波输出功率的影响,同时圆柱谐振腔的主要加热部位也不受功率的影响。但是随着微波输出功率的增加,圆柱谐振腔内橡胶圆盘的最大温差逐渐增大,均匀性逐渐变差。(4)对于波导夹角210度的四波导圆柱谐振腔轮胎微波硫化,微波功率越低轮胎温差越小,微波输出功率2kW时轮胎最大温差为10℃,与传统硫化方法的最大温差一致,因此确定波导夹角210度的四波导圆柱谐振腔轮胎微波硫化的最优功率为2kW。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2017-04-23）

张建,王国林,秦文龙,李昭,王小娟[10]（2017）在《橡胶材料参数对轮胎硫化特性的影响》一文中研究指出采用正交试验和数值模拟技术,分区域研究11.00R25子午线轮胎用橡胶的密度、比热容和热导率等热物性参数以及活化能和频率因子等硫化动力学参数对轮胎胎肩处硫化特性的影响规律。结果表明,在对热物性参数进行调整时,首先考虑钢模一侧橡胶的热物性参数,其次是胶囊一侧橡胶的比热容,且提高胎面胶的热导率、降低比热容是缩短工程正硫化时间(t70)的有效途径;橡胶硫化动力学参数直接决定了胎肩处的最难硫化部位分布、硫化均匀性和t70等,改变频率因子可以获得硫化特性最优设计,降低橡胶活化能是缩短t70的有效途径。(本文来源于《橡胶工业》期刊2017年01期）

### 硫化参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究硫化定型和胶囊的主要参数以及胶囊的存放和使用条件对轮胎成品质量的影响,并提出相应的规范操作。硫化定型的主要参数包括一次定型高度、胶囊最大拉伸高度、装胎高度、合模暂停高度和一、二次定型压力,胶囊的主要参数包括胶囊尺寸、胶囊伸张率、胶囊排气线和胶囊厚度。通过优化硫化定型参数,合理选择胶囊,规范胶囊的存放和使用条件,可以延长胶囊的使用寿命,减少轮胎成品外观质量缺陷,降低生产质量成本的损失。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硫化参数论文参考文献

[1].孙涛,唐开勇,周红召,刘海侠,李坚.掺Ag~+硫化锌制备与辐射探测器热压成型工艺参数优化[J].科学技术与工程.2019

[2].张晓明,李承民.硫化定型参数及胶囊对轮胎成品质量的影响[J].轮胎工业.2019

[3].管林强,邓昊,姚路,聂伟,许振宇.基于可调谐激光吸收光谱技术的二硫化碳中红外光谱参数测量[J].物理学报.2019

[4].唐亚峰.硫化锑矿碱浸过程中部分参数对锑浸出率影响的研究[J].湖南有色金属.2019

[5].董平平,杨茹,陈永明,高丽娟.高温硫化硅橡胶电晕加速老化试验参数研究[J].高压电器.2019

[6].李坤凌.橡胶电磁性能参数及轮胎微波硫化工艺参数的研究[D].青岛科技大学.2018

[7].阳富强,刘晓霞,朱伟方.多种热分析法解算硫化矿石氧化分解动力学参数的对比[J].中南大学学报(自然科学版).2018

[8].龙训祥,唐先贺,刘刚.无搭接环形橡胶履带硫化设备锁模机构的参数优化设计分析[J].橡胶工业.2017

[9].孙斌.圆柱形谐振腔关键参数对轮胎微波硫化效果影响研究[D].青岛科技大学.2017

[10].张建,王国林,秦文龙,李昭,王小娟.橡胶材料参数对轮胎硫化特性的影响[J].橡胶工业.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/36a1b2735bd83d20858f97ff.html