# 滚压力论文_李凤琴,赵波

导读:本文包含了滚压力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:曲轴,压力,惯性力,超声,渐开线,圆角,花键。

### 滚压力论文文献综述

李凤琴,赵波[1]（2019）在《超声加工滚压力对钛合金表层特性的影响》一文中研究指出目的研究钛合金超声滚压加工中的不同工艺参数对表层特性指标的影响,得到最佳工件表面质量的加工参数。方法运用超声滚压加工技术,采用一维超声振动滚压装置和CA6140B/A型号的车床对钛合金TC4进行试验,并结合赫兹接触理论建立滚压力与残余应力的理论模型。采用ABAQUS仿真分析滚压力对残余应力的影响。结果对比分析发现,仿真结果的变化趋势和试验结果相同,即在其他加工参数不变的条件下,表面残余应力随着滚压力的增加,呈现先增大后减小的趋势,在静压力600 N时的残余应力值最大。通过超景深和粗糙度仪测得,超声滚压力600N时,表面粗糙度达到最小,在500～800N时能获得较好的表明质量,超过800 N后会对表面产生损伤,出现裂纹。由显微硬度仪测得,表面硬度和硬化程度则随着滚压力的增加而不断升高,说明表面硬度越大时,表面粗糙度并不是越小。通过金相组织图和XRD物相分析发现,随着滚压力的增大,塑性变形程度增加,β-Ti衍射峰越来越弱,晶粒细化程度越来越明显。结论超声滚压力工艺参数在一定范围内会产生良好的加工效果。该研究为超声滚压钛合金材料奠定了理论基础。(本文来源于《表面技术》期刊2019年10期）

胡必谦,赵礼飞,郑久林,李贺柱[2]（2017）在《某发动机曲轴滚压力的确定》一文中研究指出滚压力是曲轴轴颈圆角滚压的重要参数,通过快速疲劳试验可以确定合适的曲轴滚压力,并通过升降法试验进行了验证。(本文来源于《机械制造》期刊2017年09期）

赵建,王兵,刘战强[3]（2016）在《旋转超声滚压加工中的滚压力与滚压深度及表面形貌研究》一文中研究指出通过分析旋转超声滚压加工特点以及加工机理,确定旋转超声滚压加工过程的有效滚压时间,结合赫兹接触理论建立滚压力与滚压深度的关系模型。进行钛合金TC4旋转超声滚压加工实验,利用测力仪采集超声滚压过程中的滚压力,利用白光干涉仪观察加工表面形貌,使用光学显微镜观察垂直于工件表面方向的微观结构,从表面形貌和微观结构的角度分析滚压深度与滚压力的对应关系。实验研究结果表明,旋转超声滚压力与滚压深度存在线性比例关系,且模型预测结果与超声滚压加工试验测试结果吻合。将滚压力与工件表面形貌的关系转化为滚压深度与工件表面形貌的关系,建立滚压深度与工件表面形貌的对应关系,以指导加工参数中合理滚压深度的选择。(本文来源于《兵工学报》期刊2016年04期）

梁海波,吴启峰[4]（2011）在《曲轴深滚压工艺及滚压力异常分析和处理》一文中研究指出曲轴作为典型的非均质结构零件,尺寸过渡处存在应力集中。研究和实践表明,曲轴的疲劳破坏大多发生在曲柄与主轴颈、连杆轴颈的过渡圆角处。为了提高其抗疲劳强度必须对曲轴的这些部位实施滚压强化工艺。结合曲轴圆角滚压强化和校直系统,对德国Hegenscheidt圆角滚压校直机床的原理、滚压工艺以及滚压校直过程中滚压力的变化进行研究,并对滚压力异常进行分析。(本文来源于《机械制造》期刊2011年04期）

李锐,宋建丽,李永堂[5]（2007）在《外花键冷滚压成形滚压力计算》一文中研究指出建立渐开线花键滚压力求解的数学模型,求出滚压过程中滚压力的理论值,为工艺过程设计提供理论依据;运用VB,MATLAB接口编程开发滚压力计算软件,从而节省设计时间。(本文来源于《山西冶金》期刊2007年06期）

周旭东,史效强,王云飞[6]（2006）在《曲轴圆角最优滚压力的有限元模拟》一文中研究指出针对不同的工况,曲轴最佳滚压力很难确定。基于最佳残余应力理论,应用MARC有限元软件确定了42CrMo YC4110ZQ曲轴在最大扭矩工况下,滚压强化所需要的最优滚压力为40520N。(本文来源于《农业机械学报》期刊2006年11期）

韩少军,李辉,杨晓峰[7]（2005）在《汽车曲轴圆角滚压机钳口滚压力及波动分析》一文中研究指出对汽车发动机曲轴圆角进行滚压强化是提高曲轴疲劳寿命的有效途径．在用全自动曲轴圆角滚压机对曲轴圆角进行滚压强化的过程中,滚压机钳口的滚压力存在波动,这影响到滚压加工的质量．通过对钳口滚压力产生的原因及波动规律进行分析,提出了解决方法．(本文来源于《2005年十二省区市机械工程学会学术年会论文集（湖北专集）》期刊2005-07-01）

韩少军,李辉,杨晓峰[8]（2005）在《汽车曲轴圆角滚压机钳口滚压力及波动分析》一文中研究指出对汽车发动机曲轴圆角进行滚压强化是提高曲轴疲劳寿命的有效途径.在用全自动曲轴圆角滚压机对曲轴圆角进行滚压强化的过程中,滚压机钳口的滚压力存在波动,这影响到滚压加工的质量.通过对钳口滚压力产生的原因及波动规律进行分析,提出了解决方法.(本文来源于《湖北工业大学学报》期刊2005年03期）

商永利,张景富,徐爱萍[9]（1996）在《缸体内孔滚压及滚压力分析》一文中研究指出缸体内孔滚压加工是一个决定缸体质量指标的重要工序。本文简单介绍了滚压工艺和滚压工具,分析了滚压过程的受力状态及变形,并讨论了实际生产中有关参数的选定。(本文来源于《一重技术》期刊1996年04期）

钱存济,黄洪生,赵朝兰,刘东海,黄汝安[10]（1994）在《航空机轮滚压力分析与计算》一文中研究指出采用辊轮对航空铸镁机轮表面进行滚压强化是提高机轮疲劳性能和提高生产率的最经济的强化手段，而滚压力是滚压工艺参数中最主要的参数．本文对滚压力作了理论探讨，分析了滚压时变形区和应力分布状态，推导出滚压力的计算公式，并对所推导的公式进行了初步验证．研究指出，滚压力由流动极限σｓ，辊轮尺寸ρ，Ｒ及送进量△ｈ决定．(本文来源于《西安工业学院学报》期刊1994年01期）

### 滚压力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

滚压力是曲轴轴颈圆角滚压的重要参数,通过快速疲劳试验可以确定合适的曲轴滚压力,并通过升降法试验进行了验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 滚压力论文参考文献

[1].李凤琴,赵波.超声加工滚压力对钛合金表层特性的影响[J].表面技术.2019

[2].胡必谦,赵礼飞,郑久林,李贺柱.某发动机曲轴滚压力的确定[J].机械制造.2017

[3].赵建,王兵,刘战强.旋转超声滚压加工中的滚压力与滚压深度及表面形貌研究[J].兵工学报.2016

[4].梁海波,吴启峰.曲轴深滚压工艺及滚压力异常分析和处理[J].机械制造.2011

[5].李锐,宋建丽,李永堂.外花键冷滚压成形滚压力计算[J].山西冶金.2007

[6].周旭东,史效强,王云飞.曲轴圆角最优滚压力的有限元模拟[J].农业机械学报.2006

[7].韩少军,李辉,杨晓峰.汽车曲轴圆角滚压机钳口滚压力及波动分析[C].2005年十二省区市机械工程学会学术年会论文集（湖北专集）.2005

[8].韩少军,李辉,杨晓峰.汽车曲轴圆角滚压机钳口滚压力及波动分析[J].湖北工业大学学报.2005

[9].商永利,张景富,徐爱萍.缸体内孔滚压及滚压力分析[J].一重技术.1996

[10].钱存济,黄洪生,赵朝兰,刘东海,黄汝安.航空机轮滚压力分析与计算[J].西安工业学院学报.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/380cb21a021a9404c2f0b24f.html