# 建筑工程技术中混凝土冬季施工技术的研究马大鹏

济南铁路房产建设集团有限公司山东济南250000

摘要：我国幅员辽阔，北方冬季寒冷的天气往往影响工程工期，在工期已经确定的前提下，如何进行冬季混凝土施工是亟待解决的问题。钢筋混凝土主要是混凝土部分，结构物和造价都会受到混凝土质量优劣的影响。所以，我们必须高度重视冬季混凝土施工质量把控问题。因此，本文主要对建筑工程技术中混凝土冬季施工技术进行分析研究。

关键词：冬季施工；混凝土；建筑工程

一、冬季施工原理分析

建筑工程的施工中，混凝土是比较常用的，也是在当前建筑施工领域中不可或缺的施工材料。通过对混凝土的拌合物逐渐凝结以及硬化后达到相应强度，就能达到使用的标准。在制作过程中的水化速度和温度改变有着直接的关系，在冬季施工中，混凝土的水就会逐渐变成冰，这样水化作用的水就会因此而减少，水化作用也会由此而减慢其速度，这样在强度的增长方面也会受到影响。在混凝土当中的水全部都变成冰的时候，水化作用就会停止，这样强度也会因此而停止。在水变成冰之后混凝土的体积就会因此而增大，冰胀的应力作用就会出现，对混凝土的强度就会受到很大影响。所以在冬季的混凝土施工过程中，就要能够注重科学方法的应用，对混凝土的施工质量要能加以保障。

二、混凝土冬季施工要点分析

我们以不同等级的温度分类，可以使用调整配合比、蓄热法、外部加热法、抗冻外加剂等施工方法来降低冬季施工的不利因素。

0℃左右的混凝土施工可以使用调整配合比的方法，比如使用早强硅酸盐水泥选择适当品种的水泥。该水泥水化热较大，且在早期放出强度最高，一般3天后抗压强度大约相当于普通硅水泥7天的强度，效果较明显。尽量降低水灰比，稍增水泥用量，从而增加水化热量，缩短达到龄期强度的时间。掺用引气剂。在保持混凝土配合比不变的情况下，加入引气剂后生成的气泡，相应增加了水泥浆的体积，提高拌合物的流动性，改善其粘聚性及保水性，缓冲混凝土内水结冰所产生的水压力，提高混凝土的抗冻性。掺加早强外加剂，缩短混凝土的凝结时间，提高早期强度。应用较普遍的有硫酸钠（掺用水泥用量的2%）和MS—F复合早强试水剂（掺水泥用量的5%）。选择颗粒硬度高和缝隙少的集料，使其热膨胀系数和周围砂浆膨胀系数相近。—10℃左右可以使用蓄热法，来保证结构比较厚大的工程。其实就是对原材料加热，此举仍不能保证时也可以外部热源加热。用于气温—10℃以上的一般都是用这种方法，比如火炉加热、蒸汽加热、电加热和红外线加热。这种温度如果在拌合物中掺加抗冻外加剂（氧化钙、氯化钠等单抗冻剂及亚硝酸钠加氯化钠复合抗冻剂）效果会更好。

三、建筑工程技术中混凝土冬季施工技术要点分析

为了使冬季混凝土施工技术手段得到落实，以提高质量，需要围绕混凝土施工技术手段应用落实到工程的每一个阶段，并对每一阶段的质量进行严格把关和控制。涉及的措施包括：

3.1混凝土的配置

针对冬季环境下混凝土施工技术手段的应用来看，其相对于普通季节下混凝土施工技术手段的应用存在着较为明显的差异性，不仅仅在各类原材料的添加比例方面存在着一定的差异，对于具体的配置和搅拌温度同样也需要更加重视。对于混凝土配置过程中水泥材料的应用来看，为了更好提升其后续应用效果，保障其在低温环境下能够得到有效价值呈现，应该尽可能选择早强硅酸盐水泥进行配置，并且对于水灰比进行严格把关控制，保证水灰比例在0.6以下；对于混凝土材料的配比而言，为了更好地提升其性能，需要从外加剂等方面进行分析，使外加剂的添加能够更加合理，比如有种外加剂叫硫酸钠复合外加剂，人员要想使其在搅拌过程中发挥最为理想的效果，需要保证混凝土材料的低温性，对于混凝土在搅拌时的温度也需要严格控制，混凝土材料的温度在搅拌时需要严格控制，保证尽可能地高，在浇筑时可以加一些温水进行配置，保证其在常温下进行配置，避免因为材料的问题导致混凝土温度不佳，难以发挥正常效果。

3.2混凝土浇筑控制

在混凝土进行浇筑工作之前，需要对混凝土的材料重点把关，严格审查，促使混凝土的材料在低温的背景下同样做好浇筑处理，并且尽可能地处理掉一些杂质，尤其是一些水凝结成的冰块以及存在缺陷的材料等，这些都需要及时清理，避免干扰后续的浇筑工作，影响混凝土的质量。对于混凝土浇筑时的温度，需要人员有效控制，应该应用蓄热法，保证混凝土能够有自热的效果，这样就可以保证在浇筑过程中依然具有理想的自热效果，进而就能够促使其在浇筑过程中起到保温的作用，如果温度都能控制在10℃以上，减少室外温度对混凝土的影响，外部加热法在使用过程中也将具有同样的效果，但这种方法在操作过程中步骤较复杂，操作繁琐，在具体的浇筑过程中，需要密切关注混凝土结构的凝固时间，随着温度的降低，凝结的时间不断变长，这就需要引起人员的重视，并随时跟进，使其过程得到理想的监控的管理。

3.3合理拆除模板

对于混凝土模板的拆除，也需要加以考虑，因为其步骤也是保障混凝土质量效果的重要基础。对模板进行拆除，需要在最佳的时间内进行，需要人员先检测混凝土强度，当混凝土强度达到设计和规范要求后，再进行模板的拆除，在拆除之前，需要先做好保温工作，避免混凝土受到低温冻害的影响，从而影响混凝土状态的稳定。

3.4冬季混凝土养护技术

当冬季来临时，温度降到最低，在这种情况下，首先是需要正温养护，这在我国大部分北方地区使用范围较广，随着科学技术手段的不断发展，混凝土浇筑中使用了正温养护，也就是混凝土浇筑在一段时间之后，都处在0℃以上，等到混凝土浇筑后具有一定的抗冻能力，再使内部与外部的温度恢复到0℃以下，这一技术就叫正温养护，混凝土正温养护工作的方法主要有：原材料加热、材料搅拌以及运输过程中的保温，还可以对多钢模板以及施工缝进行预热，当其达到一定的温度后，在进行浇筑，如果是在我国北方，那么混凝土施工通常是在暖棚中进行的，所以需要对混凝土结构周围的保温材料进行保护，这样有利于节约一定能源，并能够加速混凝土的硬化速度，一些常见的正温养护方法包括暖棚法、蓄热法和电热法等；第二种方法是负温养护，混凝土的负温养护工作指的是将混凝土的原材料加热，使混凝土之后的材料温度保持在5℃以上，在混凝土搅拌时加上抗冻剂，在通常情况下，需要在浇筑过程结束后，套上塑料薄膜进行养护，起到保护的作用，这一操作可以防止混凝土表面出现脱水现象，和出现霜雪，从而侵蚀混凝土，当表外部温度低于零下8℃时，在材料中需要加上保温材料，进行适当维护，延长冷却的时间，混凝土在负温养护时，需要保证其温度降低至0℃以下，混凝土在此过程中得到硬化。

结束语

由于冬季混凝土特殊的施工条件，易带来冬季混凝土施工难度增大，施工周期拉长、混凝土材料堆放时间增加、材料冻害严重增加施工成本等一系列难题。

因此，在冬季进行混凝土施工，需要正确选择混凝土施工方案以及原材料的准备方法和养护方法等，根据实际情况采用一些特殊的常温施工措施，防止冻融现象的发生，做到在各个环节控制混凝土质量。

参考文献

［1］杨洋．浅谈混凝土结构工程冬季施工措施［J］．建筑与预算，2014(01)．

［2］王雪瑞．建筑混凝土冬季施工技术与措施［J］．中小企业管理与科技，2013(10)．

［3］张秀华．冬季混凝土的施工技术要点［J］．现代商贸工业，2013(06)．

［4］张建国．天恒基府城花苑地下车库的冬季施工方法［J］．山西建筑，2015(28)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/387e0551e3c4e6c7e24bd70a.html