# 现浇钢筋混凝土屋面渗漏原因及防治

1、宝鸡市建筑设计院721000；2、宝鸡市新星建筑节能检测中心721000

摘要：目前，现浇钢筋混凝土屋面越来越普遍，但近年来屋面渗漏的现象不少，现浇钢筋混凝土屋面渗漏的投诉是建筑质量投诉的热点之一。虽说屋面渗漏是建筑质量的通病之一，但对于自防水性较好的，只要设计和施工满足一定的技术要求和规范规定，就能保证施工质量，屋面渗漏是完全能够减轻甚至避免的。本文针对现浇混凝土屋面渗漏的原因进行分析讨论，得出一些防治措施。

关键词：现浇钢筋混凝土屋面渗漏原因；防治措施

一、现浇屋面板裂缝原因

1.现浇屋面板一般说来都属双向连续板。但目前有部分设计人员在设计板的配筋时为了简便、省事，往往将板简化为双向简支板来计算，再在支座板面处凭经验放些支座负筋，有些甚至就接双向简支板的构造要求来配置板支座负筋。这样由于板底配筋充足。对板的安全问题虽不会产生过大的影响，但由于这样配置的支座负筋往往少于实际需要量，不能满足抵抗支座负弯矩的要求，会在支座边产生塑性铰而裂缝。

2.设防要求不明确。部分设计单位仅对建筑物的平面布局、立面造型、结构型式、力学计算较为重视，而往往忽视了与建筑物使用功能密切相关的屋面防水设计。设计人员仅对屋面绘制平面关系图，对防水的构造做法、细部大样均不进行详细设计。部分设计人员对《屋面工程技术规范》）不熟悉，不了解新型防水材料，未按建筑物类别确定防水等级、设防层次和选择防水材料。

3.屋面转角施工不当．如屋面水平阳角、竖向阴角和阳角的基层普遍未按《规范》要求做圆弧倒角，造成防水卷材折角或防水涂料涂刷不均，易破损；又如屋面与女儿墙等水平阴角沿用旧规范做法，做成大圆角，圆角半径达200—300ID3n，其后果：第一，浪费材料、增加屋面荷载；第二，由于结构板受力变形和基层砂浆干收缩，致使大圆弧面角基层与结构板容易开裂，拉裂防水层；第三，对大圆的施工增加难度；第四，对于架空隔热层屋面，减少了纵排水截面，造成排水不畅甚至积水。

4.伸缩应力过大引起裂缝。为减少建筑物伸缩应力，要求现浇钢筋混凝土框架结构房屋伸缩缝最大间距为55m（室内或土中），露天为35m，外露构件伸缩缝间距不应超过35m。很多伸缩缝长度超过此规定的房屋未采取补救措施，加之屋面保温、隔热差，导致屋面板产生较大伸缩应力，引起裂缝或加速裂缝扩展。

5.板厚不足，受弯承载力不足引起裂缝。有些施工单位在浇捣屋面板时没有设置足够的板厚控制点，或者偷工减料，板厚减少1～2cm甚至更多。如某屋面板设计厚度为lOcm，检查板厚10个点，最大为9.5cm，最小为7.1cm，平均厚度为8.2cm，通过计算得出屋面板受弯承载力降低20％左右。

板支座负筋保护层过厚，有效高度减少，受弯承载力降低引起裂缝。施工管理不善，挑檐、遮阳板等悬板支座负筋绑扎好后，施工作业人员在上面走动，运送混凝土的推车压低支座负筋离板底的高度，浇捣时又不采取措施整改，致使支座负筋保护层增厚，有效高度减小。如某屋面板厚为10cm，抽查10个点，负筋保护层厚度最大为4em，最小为2cm，平均厚度为3cm。面板有效高度因此降低33％，经计算支座受弯承载力下降25％左右。

6.现浇屋面防水层做法，设计上大多采用刚性防水柔性防水做法，施工单位在操作时有时为省钱购买的卷材厚度达不到质量标准或刚性防水层厚度不够达不到标准要求，时间久了就会开裂起不到防水作用。屋面板一旦出现裂缝就会出现渗漏现象，层面排水坡度偏小，比较平缓易出现局部存水现象，这样一方面延长雨水在屋面的滞留时间，另一方面增大了屋面雨水的渗透压力，导致屋面雨水的渗透能力的增强，排水坡度不好，常有反坡现象，存水不能及时排出，排水口数量不足或不畅通，使雨水不能及时排出，在天沟存留时间延长，天沟严重积水引起渗漏。

二、现浇钢筋混凝土屋面渗漏预防措施

1.设计时，应考虑整个斜屋面板、板与梁之间相互变形的影响，合理的考虑结构约束形式，在斜板边界部位，如屋面变坡处、老虎窗与屋面交接处，除按要求配置负筋外，在板面上部板接缝两侧，还应各加双向钢筋网片，以增强斜屋面板整体刚度，提高抗裂性。

2．加强防渗措施。通常是在屋面渗漏的隐患部位，除结构上增置钢筋网片外，在整个板面再做一层15mm厚、比例为l：2.5的防水砂浆（内掺5％防水剂），并在板缝两侧各贴300mm厚宽柔性高分子布胎卷材。做好泛水构造，屋面板与板连接由过去的锐角断面连接改为梯形断面，以减少板的连接应力，且便于卷材铺贴。烟囱与屋面交接处在迎水面中部应抹出分水线，高出两侧30mm。铺贴1.2mm厚合成高分子卷材或3mm厚的高聚物改性沥青防水卷材，上抹聚合物水泥砂浆。

3.严格按设计要求标准和施工规范进行防水层的施工，把材料质量关，达不到标准的不准使用，按标准进行控制，加强过程检查确保作业质量，使防水层真正起到防水作用，即使在屋面板出现裂缝的情况下，也具有很好的防水效果。

适当增加屋面及天沟的排水坡度，确保排水畅通并确保排水口的数量，使雨水能够及时排出以减少天沟和屋面积水现象，在现浇混凝土屋面施工中，只要按要求做好屋面板的设计，并确保施工质量尽量防止裂缝的产生，做好屋面防水层加强屋面雨水的排泄措施减少屋面积水现象，屋面渗漏现象就会有效大的改善。

4.加强质量管理。首先从人的管理入手，做到思想上高度重视，行动上严格认真。实行项目经理总负责，施工员及班组分级负责制，明确各级责任制及奖罚制度，提高全员质量意识。

实行预控质量管理，重点抓好通常易渗漏的细部节点构造及分项工程的操作工艺质量控制，采取全面质量管理办法，对原材料、设计、施工和管理等主要要素进行质量预控。

屋面工程施工前，施工单位通过图纸会审，掌握施工图中的细部构造的有关技术要求，并编制具体的施工方案或技术措施；严格各工序的施工交接、检查、复查、验收制度，未经检查验收或验收不合格，不得进行下道工序施工，并对屋面工程已完成的部分采取保护措施，加强成品保护。特别是蓄水试验，检查屋面各工序有无渗漏和积水，排水系统是否通畅，可在雨后或持续下雨24h以后进行，有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水试验，其蓄水时间不小于24h。

参考文献：

[1]王铁梦建筑物的渗漏裂缝控制上海科学技术出版社2014.3

[2]樊学礼现浇混凝土渗漏防治技术天津住宅科技报2015.9

[3]混凝土结构设计规范GBJl0---89

[4]混凝土结构工程施工及验收规范GBJ50204---9

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c23a7ad9c53d389e84fd2b8.html