# 供油提前角论文_韩凤禹

导读:本文包含了供油提前角论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:柴油机,喷油泵,二甲醚,油管,活塞环,曲轴,拖拉机。

### 供油提前角论文文献综述

韩凤禹[1]（2019）在《柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整》一文中研究指出柴油机喷油泵供油提前角的正确与否,对柴油机工作质量影响很大,重点阐述了几种常见柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整方法,为维修人员提供参考。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2019年12期）

李延明[2]（2019）在《柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整》一文中研究指出喷油泵供油时间是否正确对柴油机工作影响很大,供油时间过早或过晚都会导致柴油机启动困难,排气冒烟,机温过高等故障。为此重点阐述了柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整方法。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2019年07期）

翟永春[3]（2019）在《柴油机供油提前角的检查与调整》一文中研究指出供油提前角角度大小是影响柴油机燃烧过程的一个重要因素,供油提前角不准,对柴油机的功率与耗油影响较大,所以在使用时必须定期检查调整。介绍了S195单缸柴油机和495A、4100A四缸柴油机供油提前角的检查调整方法。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2019年04期）

唐娟,魏庆檀,胡云萍,程勇[4]（2018）在《柴油机振动速度特征参数与供油提前角异常故障关系研究》一文中研究指出采用数值模拟和试验研究相结合的方法对振动速度特征参数与供油提前角异常故障的关系进行了研究。基于已验证的195柴油机有限元模型模拟并提取了不同供油提前角下的振动速度特征参数,模拟结果表明,随供油提前角的增大,描述燃烧始点、峰值压力出现时刻及最大压力升高率出现时刻的振动速度特征参数减小,描述峰值压力及最大压力升高率的振动速度幅值特征参数增大,描述平均指示压力(IMEP)的特征参数变化规律不明显。以1110和295柴油机为试验验证对象,测量并提取了不同工况下的振动速度特征参数,结果表明振动速度特征参数随供油提前角的变化规律和理论分析结果一致。(本文来源于《车用发动机》期刊2018年03期）

咸玉双[5]（2018）在《喷油泵供油提前角的检测与调整》一文中研究指出喷油泵供油提前角正确与否,对柴油机工作影响很大,通过实例介绍了喷油泵供油提前角的检查方法和调整方法,以提高喷油泵调试维修质量,提高柴油机功率,降低耗油量。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2018年04期）

朱达新[6]（2017）在《船舶柴油机敲缸的成因及与供油提前角关系的分析》一文中研究指出分析了引起敲缸的各种原因,阐释了喷油提前角和敲缸的关系,并对易被忽略或误判的有关敲缸问题予以揭示,以便及时判断和解决敲缸问题,从而保证船舶的正常航行。(本文来源于《青岛远洋船员职业学院学报》期刊2017年04期）

刘小梅[7]（2018）在《拖拉机供油提前角的检查调整》一文中研究指出供油提前角对拖拉机的经济性、动力性、启动性能影响很大。介绍了喷油泵供油提前角调整的常用方法。讲述了在车上检查调整供油提前角的方法,及如何将调乱的供油时间调正。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2018年01期）

田晶,孙健,陆兴华,刘文君[8]（2017）在《供油提前角对聚甲氧基二甲醚/柴油混合燃料排放的影响》一文中研究指出将聚甲氧基二甲醚(PODE)/柴油按照1:9的体积比进行混合,调整柴油机供油提前角,分别在16°CA、18°CA和20°CA时进行排放测试。结果表明,随着供油的提前,燃用PODE/柴油混合燃料的柴油在CO、HC的排放上有较好的改善作用,然而会增加NOx的排放;燃用PODE/柴油混合燃料时,颗粒物(PM)的总数量浓度和总体积浓度都有所下降,而提前供油会增加颗粒物的总数量浓度,降低总体积浓度,且PM粒径分布朝小粒径方向偏移。(本文来源于《科技视界》期刊2017年32期）

李开放,佟玉雷[9]（2017）在《柴油机供油提前角检查和调整》一文中研究指出柴油机经过长期工作以后,由于有关配合件的磨损或相对位置的变化,会使原来的供油提前角发生变化,造成柴油机启动困难,燃烧不完全,排气冒黑烟,功率不足,机器温度过高;但由于调整不当,也会发生供油太早的情况,会造成柴油机工作时有敲击声,启动时容易发生倒转。因此,必须及时检查、调整柴油机的供油提前角。以4135型柴油机为例,将检查调整供油提前角的几种方法介绍如下。(本文来源于《西部皮革》期刊2017年06期）

吴君华,葛飞,陈兴林[10]（2016）在《供油提前角和排气再循环对二甲醚发动机排放影响的对比研究》一文中研究指出在一台增压二甲醚发动机上,研究了供油提前角和排气再循环(EGR)率的变化对发动机排放影响。结果表明,随着供油提前角的减小,发动机的NOx排放依次降低。随着EGR率的增加,发动机的NOx的排放大幅度下降,高负荷时下降幅度更大。比较了最佳EGR率和推迟喷油对二甲醚发动机排放的影响,EGR和推迟喷油均可以降低二甲醚发动机NOx排放,EGR的效果更为显着。EGR和推迟喷油都会引起HC和CO排放升高,EGR引起HC和CO的升高大于推迟喷油的影响。在降低二甲醚发动机排放方面,EGR技术比推迟喷油更具优势。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2016年33期）

### 供油提前角论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

喷油泵供油时间是否正确对柴油机工作影响很大,供油时间过早或过晚都会导致柴油机启动困难,排气冒烟,机温过高等故障。为此重点阐述了柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 供油提前角论文参考文献

[1].韩凤禹.柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整[J].农机使用与维修.2019

[2].李延明.柴油机喷油泵供油提前角的检查与调整[J].农机使用与维修.2019

[3].翟永春.柴油机供油提前角的检查与调整[J].农机使用与维修.2019

[4].唐娟,魏庆檀,胡云萍,程勇.柴油机振动速度特征参数与供油提前角异常故障关系研究[J].车用发动机.2018

[5].咸玉双.喷油泵供油提前角的检测与调整[J].农机使用与维修.2018

[6].朱达新.船舶柴油机敲缸的成因及与供油提前角关系的分析[J].青岛远洋船员职业学院学报.2017

[7].刘小梅.拖拉机供油提前角的检查调整[J].农机使用与维修.2018

[8].田晶,孙健,陆兴华,刘文君.供油提前角对聚甲氧基二甲醚/柴油混合燃料排放的影响[J].科技视界.2017

[9].李开放,佟玉雷.柴油机供油提前角检查和调整[J].西部皮革.2017

[10].吴君华,葛飞,陈兴林.供油提前角和排气再循环对二甲醚发动机排放影响的对比研究[J].科学技术与工程.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d137958eb868d3102d41e69.html