# 对建筑工程中涂膜防水屋面材料与施工技术的探讨

党立今

广州有色金属研究院510651

摘要：当前，建筑行业随着我国经济水平的日益提升而呈现出不断上升的发展趋势。在建筑行业内各种建筑材料与施工技术也不断得到了应用与推进。如何利用现代防水材料与施工技术，使建筑工程质量和到提升，值得引起广泛的关注。以下，本文就对涂膜防水屋面的材料进行了探讨，并对其具体的施工技术进行了细致的分析。

关键词：建筑工程；屋面；涂膜防水材料；施工技术

防水工作在建筑工程的施工过程中发挥着重要作用，尤其是屋面的防水工作。一旦防水工作的质量不符合标准，就会出现漏水的问题，带给用户极大的不便。涂膜防水具备防水的性能，在建筑结构的表面进行防水涂料的涂刷，同时运用常温胶进行固化以后，就会形成能够防水的涂膜材料，具有极强的坚韧性。在建筑防水的施工过程中，可以针对实际的情况与位置，把加固与缓冲的材料都铺设在防水层的内部，进而体现涂膜防水的明显效果，并且不断的增加防水层自身的耐久程度与强度。由于涂膜防水材料具有较强的防水特性，使得实际的施工更加方便与简洁，在表面结构比较复杂的防水工作中被广泛的应用。

一、建筑涂膜防水工程概念

涂膜防水在建筑工程的屋面防水中发挥着重要的作用，是最常见的屋面防水技术，并且可以有效的提高屋面的防水性能。把防水涂料涂抹在有防水性能的结构层表面，并进行温胶固化，形成防水涂膜，实现防水目的。建筑涂膜防水工程使防水层的耐久性能大幅度提高，并且涂膜防水技术实际的操作也比较容易，能够提高施工的速度，有效的降低施工材料的损耗，实际的污染也会减少，并且其施工材料的来源比较广泛。因此，该技术在建筑防水工作中具有一定的应用前景。众所周知，建筑防水工作对于建筑工程的建设施工具有重要的意义，同时，能够做到建筑屋面渗水的预防工作可以更好地保障建筑工程的质量与安全。

二、建筑防水材料概述

（一）卷材防水材料

现阶段使用范围最广的卷材防水材料就是沥青防水卷材。该防水卷材材料的主要原料就是沥青，并把纤维物以及原纸等放入沥青，在沥青的表面散布片状以及粉状并可以进行卷曲的防水材料。由于沥青防水卷材的材料在实际的使用过程中时间长，而且这种材料的价格不高，具有较高的实用性，所以在建筑工程的防水工作中广泛应用。然而，在实际的防水施工中对该材料的质量要求比较高，所以在进行材料的选择时，需要选择质量合格的材料。此外，在使用沥青防水卷材做基础防水施工的时候，如果出现地下水位较高的情况，一定要将地下水清理后再进行施工。

（二）高分子合成材料

这种防水材料的原料主要是合成的树脂与橡胶，并结合其他辅助的材料，形成单组份、多组份的防水材料。这种材料处于常温的状态时是粘稠状的液体，在涂抹到防水结构的表面以后，会发生化学反应，进而形成极其坚韧的防水膜，实现防水的目的。比较常见的高分子合成材料是聚氨酯防水涂料，这种涂料的适应性较强，能够在极短的时间内适应开裂与基层伸缩的状况，并且聚氨酯的防水材料具有极强的耐高温特性，耐腐蚀，耐抗压，所以，在大多数的建筑屋面防水的施工中比较常用。

（三）密封材料

这种材料在建筑的接缝以及门窗框防水施工中比较常用，把密封材料涂抹在裂缝位置，可以达到密封阻水的目的。在建筑的施工过程中，经常使用的密封材料包括沥青密封以及高分子合成密封材料。其中，沥青密封材料的原料是沥青，高分子的聚合物会使沥青的性能发生改变，再加入一定的化学助剂以及填充材料，进而形成沥青密封材料。这种防水材料主要被应用在钢筋混凝土建筑的裂缝填充工作中，因为这种密封材料具有极强的耐腐蚀性以及较好的延伸性，并且粘结性强，所以，使用这种密封材料能够在常温的情况下施工。

（四）刚性防水材料

使用最多的刚性防水材料就是防水混凝土，这种材料主要是与建筑构件自身混凝土的紧密程度有关，只要使用合理的施工技术就可以实现防水的目的。防水混凝土这种材料同时具备防水层以及结构层两种功效，所以，被广泛的使用在混凝土结构的防水施工中。

三、建筑工程中屋面涂膜防水的施工技术分析

（一）涂膜层面的防水施工质量控制

在防水涂膜施工前需要在涂膜层面涂抹能够与涂料相互融合的一层处理剂，再对其进行防水涂膜。在实际的涂膜过程中需要进行多次涂膜，并且要不断的改变方向进行涂膜，进而有效的保证涂膜施工的平整与均匀。与此同时，用在涂膜防水层的防水材料一定要符合具体的设计标准，并且材料质量要合格，这样才能够对防水涂膜层面的质量进行有效的控制。

（二）刚性屋面的防水施工技术

进行刚性屋面的防水施工时需要科学合理的设置出分格缝，并且将间距控制在六米以内，宽要控制在30mm左右，误差不超过10mm。在实际的施工过程中，需要把密封材料填充在各个分格缝内，这样才能保证屋面的防水效果。此外，为了能够使混凝土结构的抗压能力以及密实程度有所提高，必须在施工的过程中注重对混凝土防水层的收缩补偿。在进行防水混凝土材料的浇筑过程中，需要对隔离层的表面进行仔细的清理，同时要架设起分隔缝的模板。在浇筑时，要按照从高到低、从远到近的顺序，在完成浇筑工作后，需要对其进行一定的维护，尤其是屋面，进而有效的提高屋面防水层的耐久程度。

（三）卷材屋面的防水施工技术

对卷材屋面的防水施工比较复杂，因为该工作的施工设计、材料与技术的选择、施工场地管理都具有紧密的联系。相关的设计工作人员在进行防水设计工作时，需要全面考虑建筑外观与空间结构，并且防水的材料应具有一定的实用性与经济性，并且符合施工的具体标准，不合格的材料不允许使用。在涂膜防水的施工过程中，若结构层的施工不复合标准就会形成裂缝，进而直接影响防水的效果。并且，保温层的保温效果不明显也会造成防水材料的形变。所以，对于建筑的防水施工必须要确保质量，尽可能的做好保温的工作，最终使屋面的涂膜防水工作能够顺利的开展。

（四）基层处理与板缝的施工

在进行涂膜防水屋面的施工之前需要对屋面的基层进行仔细的清理，除掉杂质与灰尘，同时用清水进行冲洗。如果基层出现较小的裂缝需要在此位置涂上薄薄的涂料，并使用这种涂料配制成的腻子将裂缝刮填平整，待干燥以后涂刷薄涂料。如果屋面是由装配式的混凝土板组成，应将板缝宽度控制在20-40mm。一旦板缝超过40mm就需要增加构造钢筋，避免灌缝混凝土的脱落。在对板缝进行混凝土浇筑前，需要用水浇湿并冲洗干净。在实际的浇筑过程中，应边浇筑边清理接缝构件表面的水泥。与此同时，需要保证混凝土的养护充足，并且与嵌缝材料相接触的混凝土表面需要足够密实与平整，而且混凝土强度要高于C20。

（五）涂膜屋面的施工技术控制

在对屋面基层进行处理以后就可以进行涂膜防水层的施工。首先要涂刷冷底子油，保证薄涂，这样可以使涂料有效的融进基层表面的孔隙中，可以使基层与防水层紧密的粘结。当该涂刷完成后等到干燥结膜，然后继续进行涂层施工。在涂刷的过程中，上下层应交错涂刷，并且接搓处应位于板缝部位，每一层的涂刷厚度需要保持一致。所涂层在结膜硬化之前是不允许在上面放置东西或者行走的，避免涂膜破坏。此外，因为涂料不同种类的技术性能有所不同，所以涂刷的厚度需要根据涂料的不同而确定。与此同时，为了避免建筑屋面的基层开裂或者是结构沉陷以及屋面伸缩变形等对涂料防水性能的影响，需要在防水涂料进行涂刷之前铺贴上胎体增强材料，同时需要针对具体的设计需求来设置加筋材料的铺设层数。胎体材料不需要拉得过紧，但是也不允许出现张嘴或者是皱折的现象。为了有效的避免防水材料的过快老化，需要在表面形成保护层。

结束语：

综上所述，建筑防水工作在建筑工程的整体施工建设中发挥着重要的作用，并且防水工作的质量对于建筑的安全与实际的使用寿命具有直接的影响。其中，防水涂膜的材料与具体的施工技术也会对防水工作产生一定的影响。所以，在建筑工程的防水施工过程中，需要正确的选择防水的材料与施工的技术，进而保证建筑工程的质量与安全。

参考文献：

[1]陈树文.建筑工程中涂膜防水屋面材料及施工技术[J].企业技术开发（下半月），2014（11）：20-21.

[2]黄宗兴.建筑工程中涂膜防水屋面材料及施工技术[J].建筑工程技术与设计，2015（8）：57-57.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d1dd912a95867e6668215be.html