# 浅谈园林绿化苗木栽植与养护技术嵇海洲

淮安金都园林景观工程有限公司江苏淮安223001

摘要：在现阶段园林绿化中，苗木种植的施工以及养护工作是十分重要的。通过苗木种植方案的合理规划，可以有效提升园林树木的生长率，而且也可以降低园林种植的成本支出，展现城市园林设计的价值性。通常状况下，在园林绿化的过程中，应该合理进行苗木种植以及养护方法的确定，通过园林地区状况以及园林状况的分析，进行园林条件的分析，展现园林绿化以及苗木种植的科学性，提高苗木种植的有效性，为园林工程项目的设计提供参考。

关键词：园林绿化；苗木栽植；养护技术

1园林绿化苗木栽植中存在的问题

1.1苗木种类选择不合理

园林是城市中一道亮丽的风景线，具有美化城市的作用，因此，许多园林为了更美观，会选用档次较高的苗木作为绿化的主要苗木，导致苗木栽植时出现问题。一是引进外地高档树种可能会造成生态入侵，无法保证成活率；二是外地树种的适应能力较差，无法适应当地环境；三是非本地树种养护困难，养护人员没有养护经验，很难给树种提供适合其生长的环境和营养，导致苗木的死亡或生长形态不好，影响整个园林效果。

1.2苗木种植规模不科学

扩大苗木种植的规模，可大大提高绿化的效率以及面积。但往往造成资源的巨大浪费，且大规模栽种影响苗木正常生长。除此之外，大规模种植都是野生状况的树木，不利于原生态平衡。1.3苗木栽植上追求形式

不同城市的土壤和气候具有差异，因此，在选择园林绿化苗木时，要充分考虑当地环境。然而，在一些园林项目中，设计者为了追求潮流，盲目选择栽植模式，导致树木栽植养护成本不断提高。除此之外，还不能够充分体现出城市特色，导致园林绿化效差果。

2园林绿化苗木栽植技术

2.1依据苗木栽植原则开展科学栽植

苗木栽植是园林绿化中的重要基础性工作，其直接关系着苗木的成活，苗木栽植不科学，后期无法通过养护进行弥补。因此在园林绿化过程中，要结合地区土壤环境、气候条件以及苗木生长习性等要素进行综合分析，科学地进行苗木种植，根据园林绿化设计图纸等科学选择苗木品种和种植位置。对于有规律种植要求的苗木，则应保证苗木栽植的平衡性与对称性，控制好相邻苗木的栽植距离，对树形、高度及干径等进行科学控制，以保证苗木栽植的一致性。苗木栽植过程中需控制好苗木观赏面的朝向，从长远角度出发进行科学栽植。栽植人员可以用生根激素或树干保湿等方式对珍贵树种进行处理，以加大苗木成活率。

2.2整地

园林绿化树种的栽植，通常是已经选好了栽植地点和做好了栽植规划后进行的，整地是不可缺少的一道工序。应格局设计图纸的要求，结合现场，除去杂草、杂树、杂物、捡掉砾石，根据地形坡度走势、周围环境，土壤的坡度优选为5.5至7.5。除去建筑垃圾、生活垃圾，土壤翻深，乔木应在乔木移植的土球胸径的基础上再留出不小于50cm的适应乔木根部的合格图层，灌木栽植深度应不小于50cm，草地不小于3cm。园林绿化苗木的种植，不能只追求景观效应，还应充分考虑到地面水的排放和收集，注意与市政管网的走向一致。

2.3树木种植深度控制

裸根乔木幼苗的种植深度应距离原根5~10cm；灌木的深度应与原始根齐平。竹子的种植深度应比原来深5~10厘米；带土丸的幼苗种植深度应覆盖土球2~3cm，最好去除土球上的包装，以免损坏树木。种植后应及时浇水，以确保植物有足够的水。例如，应及时清除幼苗上的固定草绳以防止其正常生长。

2.4苗木假植

如果将幼苗运到施工现场，如果不能立即种植，或者如果没有完全运输，它们就不会被完全种植。所谓假种植，即临时种植，其目的是防止幼苗因水分流失和枯萎而影响生存，一般可分为两种：裸根种植和土球种植。

2.4.1裸根栽植

通过挖掘假种植，一般将裸根种植应用于裸根苗的种植过程。然后将幼苗以约30°的方向种植在沟槽中并集中种植，树梢通常朝向南或西。如果朝南，则沟槽分布需要在南北方向上。在幼苗的倾斜装载完成后，土壤也分层并在根部压实，并对树枝和树叶进行高频水喷雾固化。

2.4.2带土球栽植

种植时，树冠需要收缩捆扎，使每个幼苗的冠层与冠，土球和土球形成相互依附，使它们更紧密地挤在一起；此后，土壤被土壤层覆盖，以充分填充土球之间的空隙；然后，均匀地洒上树冠和土球，使表面充分湿润，以达到长期保湿。此外，土壤球苗可暂时种植在绿化地上，埋藏1/3土球作为深度控制标准。为了确定植物间距，有必要考虑种植时间，土壤球和树冠大小等因素。将幼苗种植在决定子中后，只需浇灌其余的幼苗以保持其湿润。

3园林绿化苗木养护技术

3.1科学灌溉施肥，营造优良土壤环境

为提高园林绿化苗木养护整体效果，必须要做好灌溉施肥工作，该项工作的开展，能够为苗木生长营造优良的土壤环境。具体来讲，在苗木养护过程中，应结合苗木种植时间、苗木种类、土壤条件以及地区环境条件等多项要素开展综合分析，科学灌溉施肥。实际上，苗木灌溉施肥过程中，一般以河水、塘水或井水于早晚进行灌溉，此种灌溉方式下，能够满足栽植树木的养分需求，促进树势平衡，并掌握好叶面喷洒时间，为了减少不必要的水分蒸发，从而提高幼苗的成活率。若处于涝雨季节，苗木坑内极易出现滞水情况，此种情况下必须及时排水，为幼苗创造良好的土壤环境，一旦通过，将严重影响幼苗的生长。园林绿化过程中往往会栽植高大乔木，该种苗木根系深，枝叶茂盛，一般情况下无需施肥即可健康生长，但若在园林绿化苗木养护过程中发现部分高大乔木长势不理想，需于冠幅内开穴，并施入适量肥料，以促进其生长。为促进小树正常生长，可施入适量松土施肥液，以改善小树生存环境。在苗木养护过程所施用的肥料需保持优良腐熟状态，以水稀释后方可施用，以免给苗木造成伤害。结合地区土壤环境及气候特征做好苗木的灌溉工作，尤其是在干旱天气，应将施肥与灌溉相结合，以促进苗木健康生长。

3.2除草管理

在园林绿化中的苗木养护工作中，应该结合土壤的基本状况，始终保持苗木土壤的透气性以及透水性，逐渐增强苗木的处理效果。在除草的过程中，应该结合翻耕的技术方法，减少杂草以及苗木争夺肥力的现象，充分保障苗木的生长的稳定性[4]。

3.3病虫害防治处理

园林绿化的苗木种植中，养护人员应该结合病虫害的防治特点，进行养护工作的处理及优化设计。在苗木生长的过程中，当出现病虫害问题不能得到及时性的解决，会影响苗木的正常生长，而且会影响园林苗木的美观状态，因此，对于工作人员而言，在苗木病虫害治理的过程中，应该采用科学化的病虫害预防措施，实现园林的绿化设计。

3.4苗木补植

苗木栽植后，成活率收到自然环境和栽植养护技术的影响很大，百分之百成活几乎是无法做到的，所以，及时监测栽植苗木的成活情况，进行补植很重要。已死的苗木要及时清除，用原来同树种同规格的苗木来补植，补植方法和栽植方法相同，在重新种植后，每天应浇水一周，以提供足够的水分来重新种植幼苗。

结束语

园林绿化是城市里一道亮丽的风景线，象征着城市文明，更为生活在城市里的人们提供给了一个比较清新休闲的休息区。园林绿化主要是规划苗木的栽植，其长势直接影响园林绿化的效果。所以园林绿化必须要根据苗木的生长习性进行栽植和后期的养护，保证园林绿化能够更好地完成，促使园林建设行业健康发展。

参考文献

[1]郑林浩.浅谈园林绿化苗木栽植养护与防虫病害[J].南方农机，2018，49（05）：59.

[2]李丰红.园林绿化苗木的栽植和养护技术探讨[J].吉林农业，2018（04）：84.

[3]郝晓华.绿化苗木栽植管理在园林绿化施工中的探讨[J].现代园艺，2017（14）：173.

[4]王晶.园林绿化苗木栽植及其养护技术[J].现代园艺，2017（08）：43.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3d7b0d8606087dddad4ec3ab.html