# 转化气蒸汽发生器管束清洗方案探究

### 论文摘要

转化气蒸汽发生器是天然气蒸汽转化法制氢装置的主要设备之一,主要是通过回收高温转化气的热量为余热锅炉发蒸汽。多年运行后其管束内壁堆积结垢,导致换热效果逐渐变差。由于管束特殊结构,清洗十分困难。通过大港石化公司检修清洗的多次尝试,总结该类换热管的清洗方案。

### 论文目录

- 1 换热器结构

- 1.1 换热器总体概况

- 1.2 换热管结构

- 2 换热管束疏通方案

- 3 换热管束清灰方案

- 3.1 风压吹扫

- 3.2 毛刷清理

- 3.3 钢片清理

- 3.4 高压水清洗

- 4 后续处理

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李聪,孙亚玲,杨朝康

关键词: 换热器,清洗,衬里,陶瓷套管

来源: 设备管理与维修 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国石油大港石化公司第二联合车间

分类号: TQ116.2;TQ051.5

DOI: 10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2019.09.29

页码: 68-69

总页数: 2

文件大小: 536K

下载量: 15

### 相关论文文献

- [1].新型转化气余热锅炉在制氢装置的应用[J]. 化工装备技术 2010(02)

- [2].转化气用于一段转化炉开车的燃料[J]. 齐鲁石油化工 2016(02)

- [3].制氢转化气蒸汽发生器的内漏趋势及应对措施[J]. 化工管理 2020(22)

- [4].转化气残余甲烷的控制优化[J]. 石油化工应用 2019(06)

- [5].制氢转化气余热锅炉炉管失效原因分析[J]. 石油化工设备技术 2010(05)

- [6].15CrMo钢转化气蒸汽发生器抢修[J]. 焊接技术 2010(09)

- [7].二段转化气组分分析方法的探讨[J]. 新疆化工 2008(04)

- [8].制氢装置转化气蒸汽发生器泄露及对策[J]. 化学工程与装备 2017(01)

- [9].降低甲醇装置转化气中CO_2含量技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(06)

- [10].制氢转化气蒸汽发生器管束内漏故障分析及其处理[J]. 化工设备与管道 2010(05)

- [11].转化气余热炉制作工艺分析[J]. 能源研究与管理 2010(02)

- [12].转化气余热锅炉管板角焊缝裂纹故障分析及处理[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(03)

- [13].转化气蒸汽发生器粉尘化腐蚀与对策[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(03)

- [14].转化气废热锅炉管板设计浅析[J]. 中氮肥 2019(06)

- [15].关于甲烷与二氧化碳重整废锅设计参数的研究[J]. 山西化工 2020(01)

- [16].焦炉气精脱硫指标及保证措施[J]. 河北化工 2010(03)

- [17].转化气蒸汽发生器的结构设计分析及改进设想[J]. 化工设备与管道 2013(03)

- [18].焦炉气转化气作为甲醇精馏热源的应用总结[J]. 中氮肥 2012(01)

- [19].转化水汽比的调控及其对生产的影响[J]. 科技风 2012(03)

- [20].转化气余热锅炉的修复工艺[J]. 石油和化工设备 2010(08)

- [21].转化气余热锅炉修理[J]. 化工设备与管道 2010(05)

- [22].转化气余热锅炉修理[J]. 金属加工(热加工) 2010(24)

- [23].转化气余热锅炉管板结构的温度耦合分析[J]. 工业加热 2016(02)

- [24].制氢装置转化气蒸汽发生器内漏原因分析及对策[J]. 石化技术与应用 2013(02)

- [25].制氢转化气蒸汽发生器的结构特点与制造监造要点[J]. 石油和化工设备 2016(01)

- [26].转化气蒸汽发生器的设计体会[J]. 炼油技术与工程 2008(04)

- [27].制氢装置转化气废热锅炉管束泄漏原因分析及技术改造[J]. 化工机械 2019(02)

- [28].转化气废热锅炉泄漏的分析及改进措施[J]. 中国化工装备 2015(02)

- [29].甲烷与二氧化碳重整降低甲烷解离的研究[J]. 山西化工 2020(02)

- [30].转化气蒸汽发生器耐火衬里局部过热分析与处理[J]. 甘肃科技 2008(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e2a66dd2044d1e5c0f9abe8.html