# 建筑暖通施工难点与改善技术研究王淑春

王淑春

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司辽宁沈阳110015

摘要：暖通工程的安装质量直接影响到整个工程项目的施工质量。所以，对所有的施工单位来说，对暖通工程进行施工的过程中，必须要严格的根据施工要求进行操作，按照项目实际的特点来采用最为合适的施工工艺，在进行施工之前，相关的工作人员必须要严格的审核图纸，在进行施的时候必须要对规章管理制度不断改善，对施工现场严格的进行监管。对施工过程中的重点及难点问题必须要采取最为合适的处理方式，才能够从根本上提升暖通工程的施工效率及施工水平，保障施工的质量安全。

关键词：建筑；暖通施工难点；改善技术

引言

随着我国经济技术的不断进步，建筑施工技术不断改善，对于建筑暖通工程施工的要求也越来越高。暖通工程在建筑工程中具有十分重要的意义，在对暖通工程进行施工时应该严格按照施工标准进行，对施工中的难点进行重点把握，保证暖通工程施工的质量。

1建筑暖通施工难点

1.1安装设备

在对机房室内的地坪以及墙面的粉刷工作都完成之后，才可以安装暖通设备。对暖通设备的验收工作完成之后才可以进行下一工序的施工。必须要对设备检修的空间充分考虑，尽可能的确保设备的摆布位置与管道的走向相呼应。此外，还必须要注意装修的顶棚高度与空调风机盘管的位置是否可以配合。

1.2噪声的超标

随着我们国家的经济飞速的发展，人们对于环境方面的问题越来越关注。而应用暖通空调系统也必须要加强这方面的重视。暖通空调在实际运行的过程中产生的噪声也是一种环境污染，经过相关的科学调查证明，长时间生活在充满噪声的环境当中，会对人们的大脑及精神造成非常大的危害。特别是暖通空调系统当中的核心部分：冷冻机组以及冷却塔，这两种都属于大功率的电机、泵组，是主要的噪声污染源，如果没有合理的设置管道坡度也会存在噪声污染的问题。

1.3管线的交叉设计

暖通空调管线的时候通常情况下都是使用CAD来进行设计，在图纸当中设计空调的安装工序。大部分的设计人员在设计施工图纸的过程中，都没有去实地进行考察，只是根据收集的资料以及以往的经验进行设计的工作，这就会有很大的可能导致设计的图纸没有实效性。因为暖通空调的系统管线非常的庞大、复杂，必须要在施工之前就进行相应的规划工作，尽可能进行3D模拟，这样就可以保障在进行施工的时候不会出现管道打架的问题。

2建筑暖通施工过程中的改善技术

2.1完善施工图纸设计，注意把握细节

完善施工图纸设计，设计图纸是暖通工程施工的重要保障。对通风管道的安装进行详细的说明，管线的定位尺寸和标高设计应该详尽，施工测量时将误差控制在误差范围内。空调设备的安装设计应该与周围环境相配合，防止相互干扰，各类管道和桥架等的安装位置和走向应该合理设计，防止相互之间的交叉碰撞，从而导致施工出现返工或整改等难题，各专业的设计要相互协调，设计时要做好空间管理工作，在保证用户的使用安全的前提下提高施工质量。另外图纸的设计也应该考虑节能问题，尽可能采用节能材料和降低能耗或能源再循环利用的空调设计方案，在保证施工质量的同时，减少暖通工程在使用过程中的能源消耗。

2.2合理设计风口

风口的设计是暖通工程施工中的一个关键环节，同时也是关系着建筑暖通工程施工质量的一个步骤，因此对风口进行设计时应该进行仔细考虑、严格推敲。暖通风口的设计选型应结合建筑装饰的设计，二者相互匹配，既要保证装饰装修的效果，又要保证风口的使用功能并留有足够的安装空间。风口的主要作用是通风，同时风口的设计安装与建筑的功能息息相关，应该对风口的安装方位、开口大小、与通风管道的连接方式等进行合理设计，避免风口和灯具、喷淋头、烟感等的位置冲突，确保风口附近无障碍物，确保室内空气流动通畅，保证室内空气新鲜，提升室内空调环境的舒适度。

2.3暖通管路的安装要点

暖通管路安装作为建筑暖通工程建设的重要施工环节，必须严格控制施工质量，采用科学、合理的方式来安装暖通管路，才能使各个暖通设备有效连接。在安装空调管道时，需要提前把管道支架安装完善，才能继续安装空调管道。在切割暖通管道时，需要及时清理管道杂物垃圾，避免暖通管道被堵塞。同时，在连接暖通管道时，需要进行准确连接，避免产生连接误差，否则将会引起严重的渗漏问题。在焊接暖通管道之前，必须做好充分的准备工作，确保焊接的条件充足，才能使管道焊接达到良好的质量。施工技术人员需要及时对暖通管道安装质量进行检查，一旦发现问题必须及时修复或者更换管道，做好安全质量检修和记录工作，在安装暖通管道的过程中，如果出现过热或者过冷的问题，必须及时进行放气或者排水。

2.4热泵技术应用要实现全覆盖

现阶段，热泵技术在暖通空调施工中的有效应用，大大转变了空调使用能源的问题，实现了真正的节能，随着热泵技术在全国大范围的暖通空调中使用，节能效果非常明显。随着能源紧缺的不断加剧，节能成为空调产品追求的主要目标，热泵能够将大气、河川、地热能中的热量有效的回收并加以利用，热泵在空调中充当着重要的冷热调节系统，主要依靠冷凝器释放热量的方式来实现制冷，实现了空调系统的节能效率。将热泵技术全面应用于空调系统中，将会大大改善空调使用现状，实现建筑暖通施工技术的节能环保。

2.5保温施工技术的改善

对暖通保温施工来说，水项目施工部分是比较困难的一个问题，工程监理人员必须要这一施工工序严格的、及时的进行监管，而且施工人员必须要严格的按照设计标准进行操作，并且在保证完成顶棚的安装之前就已经完成保温施工。实际在进行操作的过程中，比较常发生的质量问题都有：保温材料与垫木之间没有紧密的连接、或者是阀门保温的范围比较小等等。在进行施工的时候必须要重视保温材料一定要能够满足各方面的设计要求。

2.6改善技术支持，加强监控力度

暖通设备的安装需要满足一定的施工工艺要求。实际施工前，暖通设备的安装环境必须做好处理工作，保证方便施工。安装暖通设备，必须确保设备自身质量、功能没有问题。安装过程中注意安装位置，保证设备管道接驳方便正确，同时给设备后期检修维护预留一定的空间，保证后期查验方便。设备安装周围流出通风环境，保证空气畅通。最后，保证空调风机盘管安装无误，确保正常工作。在整个施工过程中，加强监控力度，重视对暖通工程的整体监管和对施工进度的监管，如果实际施工进度与设计要求不符，应及时采取措施完善，保证严格控制。可通过建立完善的工程监管制度，确保整个施工过程有序监督，加强施工质量的审核，保质、保量、按时完成暖通工程。

结束语

综上所述，建筑暖通空调在进行施工的时候，必须要不断完善暖通技术。暖通工程在前期进行设计的阶段就一定要对各个方面充分的进行考虑，这样才可以确保暖通工程发挥出应有的功效。这就必须要严格的要求施工人员根据设计规划来进行操作，而且对整个施工进程必须要准确的掌握，一定不能使用达不到设计要求的材料，这样才能给从根本上保障暖通工程的质量。

参考文献:

[1]李士丰．简析建筑暖通工程的技术管理及控制要点[J].民营科技，2017(8):137．

[2]文虎．浅论如何加强建筑暖通工程施工技术管理[J].工程技术(引文版)，2015(21):98．

[3]苑伟.建筑暖通施工技术中的关键问题分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（3）：220-221.

[4]徐婧.暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨[J].绿色环保建材，2017（2）：118.

[5]金亮亮.关于建筑项目工程暖通施工技术要点分析[J].建材与装饰，2016（49）：12-13.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e500cbf4ccb91ab0335c3ba.html