# 层间滑移论文_张永平,徐荣桥

导读:本文包含了层间滑移论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,挠度,刚度,矩阵,系数,多层,摩擦。

### 层间滑移论文文献综述

张永平,徐荣桥[1]（2018）在《考虑层间滑移的多层组合梁挠度计算》一文中研究指出目前对组合梁的研究大多集中在两层组合梁,对多层组合梁的研究甚少。该文推导了考虑各层层间滑移的多层组合梁控制方程,求解了其在均布荷载与简支边界条件下的挠度计算的解析表达式,给出了挠度放大系数公式,结合规范中的折减刚度法,可以方便地用于工程设计。(本文来源于《工程力学》期刊2018年S1期）

钟金兔,颜全胜[2]（2018）在《基于迭梁的斜拉索层间滑移扩展规律研究》一文中研究指出根据平行钢丝斜拉索的结构特征,采用变宽度摩擦型迭梁模型研究其层间滑移的扩展规律.当库伦摩擦型迭梁层间剪力超过层间最大摩擦抗力的时候,迭梁将发生层间滑移.通过节段分析方法推导了考虑层间摩擦力作用的变宽度迭梁截面剪应力计算公式,从而确定了摩擦型迭梁层间滑移扩展过程的规律;然后采用传递矩阵法求解迭梁滑移的扩展长度;最后与ANSYS数值模拟计算结果进行对比,验证本文计算方法的准确性.(本文来源于《华南理工大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

孙斌[3]（2018）在《考虑剪切变形、层间滑移及长期荷载效应下钢-混凝土组合梁的挠度分析》一文中研究指出本文以工字形钢-混凝土简支组合梁和连续组合梁为研究对象,采用理论分析与空间有限元仿真及实测值相结合的方法,考虑剪切变形、层间滑移及长期荷载效应对两种体系钢-混凝土组合梁的挠度进行了深入的研究,主要工作和研究成果如下:(1)针对钢-混凝土组合梁结构,通过弹性夹层的假设,基于能量变分法原理,建立了考虑剪切变形、层间滑移效应下挠度的控制微分方程,推导了在均布荷载和集中荷载下的简支组合梁及在均布荷载下的两跨连续组合梁层间滑移位移及挠度的计算公式。通过挠度理论计算值与有限元数值值及实测值的对比分析,叁者吻合较好,验证了挠度理论计算公式的正确性;分析了剪切变形、层间滑移效应对钢-混凝土简支组合梁和连续组合梁挠度的影响。(2)基于已验证的两跨连续组合梁的计算公式,分析了随着高跨比、栓钉的抗剪刚度、混凝土翼板材料及同一高跨比下钢梁腹板厚度和混凝土翼板宽度等影响因素变化时,钢-混凝土组合梁剪切变形、层间滑移效应对均布荷载作用下两跨工字形钢-混凝土连续组合梁层间滑移位移及挠度的影响规律,并对滑移位移、挠度的影响因素及其变化时剪切变形、层间滑移效应对总挠度的影响规律进行了分析。(3)基于按龄期调整的有效模量法来考虑徐变的影响,考虑混凝土收缩徐变效应,运用能量变分法,建立了考虑剪切变形、层间滑移及收缩徐变效应钢-混凝土组合梁挠度的控制微分方程,推导了钢-混凝土组合梁层间滑移位移及挠度的解析解,通过钢-混凝土简支组合梁在均布荷载作用下的挠度理论计算值与模型试验结果对比,验证了本文考虑收缩徐变理论的合理性与挠度计算公式的正确性;分析了徐变及收缩效应对两种结构(简支和两跨连续)钢-混凝土组合梁挠度的影响规律。(本文来源于《兰州交通大学》期刊2018-04-01）

牛小虎,王孝贤,陈忠达,张雄,陈峙峰[4]（2017）在《沥青面层层间滑移原因分析》一文中研究指出针对沥青面层层间滑移病害,在介绍层间滑移特征的基础上,系统地分析滑移的原因,并对不同沥青面层层间抗剪性能进行检验。结果表明:环氧乳化沥青和高黏沥青基本能满足高速公路和一级公路抗剪强度要求,但SBS改性沥青不能满足高速公路和一级公路抗剪强度要求,极易产生层间滑移破坏;且沥青面层层间滑移受行车荷载、黏层材料性能、环境条件和施工质量等因素的影响。(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2017年12期）

张永平,徐荣桥[5]（2017）在《考虑层间滑移的多层组合梁挠度计算》一文中研究指出目前对于组合梁的研究大多集中在两层组合梁,对多层组合梁的研究甚少。本文推导了考虑各层层间滑移的多层组合梁控制方程,求解了其在均布荷载与简支边界条件下的挠度计算的解析解,给出了挠度放大系数公式,结合现有的折减刚度法,可以方便的用于工程设计。(本文来源于《第26届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅰ册）》期刊2017-10-20）

张海龙,展猛,王社良[6]（2016）在《层间滑移隔震结构地震作用有限元分析》一文中研究指出将二硫化钼作为摩擦材料设计出一种带限位器的滑移隔震支座。根据多层框架结构变形的特点,给出适用于滑移框架隔震结构的计算模型,推导出层间滑移隔震结构的运动方程。运用SAP2000有限元软件建立一层间滑移框架隔震结构的有限元模型,对比分析El Centro地震波下摩擦系数和隔震层位置不同时隔震结构的地震反应。结果表明,上部结构的动力反应随摩擦系数的增加而不断增大,滑移隔震结构的减震效果逐渐减弱,但隔震层的滑移量却在不断减小;摩擦系数的选取应综合考虑减震效果和隔震层滑移量两个因素。随着隔震层的增高,结构的加速度反应和层间位移反应整体上呈增大趋势,隔震效果不断减弱,且隔震层的加速度值下部层比上部层要大得多,一层隔震和叁层隔震时的变形主要集中于隔震层,而五层隔震时结构层间位移并未出现突变,说明隔震层设置在较高位置处对结构体系的影响较小。(本文来源于《地震工程学报》期刊2016年04期）

甄晓霞,张卓杰,王荣辉,李周[7]（2016）在《层间滑移对摩擦型迭梁弯曲特性的影响》一文中研究指出对迭梁滑移问题的计算,通常假定粘结层的滑移应变与剪应力成线性关系;但对于库仑摩擦型迭梁来说,只有当层间剪力超过层间最大抵抗摩擦力后,才发生层间滑移。为了更精确研究摩擦型迭梁的力学特性,该文首先推导了考虑层间摩擦力影响的截面剪应力计算公式,进而确定了摩擦型迭梁层间滑移展开的力学条件和路径;最后借助传递矩阵法求解了迭梁滑移展开的长度以及对迭梁构件力学特性的影响;与ANSYS的计算结果对比表明该文提出的算法准确高效;滑移效应会破坏截面的整体性,增大局部弯曲应力,结构计算时应根据实际滑移情况考虑滑移效应对结构受力的影响。(本文来源于《工程力学》期刊2016年08期）

赵金洲,彭瑀,李勇明,张烈辉[8]（2013）在《层间滑移对缝高延伸影响的模拟分析》一文中研究指出由不整合面和薄夹层形成的结构弱面会造成层间滑移,从而抑制水力裂缝的垂向延伸。其裂缝几何形态往往扭曲成含有水平组分的复杂裂缝,因而无法使用常规方法进行模拟与定量分析。为确定层间滑移对裂缝高度的控制作用,在非连续分布正应力等效平面缝的理论基础上,考虑静态和动态两种应力强度因子,建立了包含净压力、缝高、地层应力、断裂韧性、水平段长度及其距裂缝中心距离等参数的数学模型。编程计算的结果显示,垂向扭曲结构形成的压降有可能高于隔层应力差,层间滑移对缝高延伸有显着的控制作用,在压裂选井选层中应考虑将起裂点布置在薄层附近的适当位置,以达到减小缝高延伸、增加缝长的目的。(本文来源于《新疆石油地质》期刊2013年06期）

王社良,曹晓辉[9]（2012）在《框架结构层间滑移隔震结构隔震效果分析》一文中研究指出为了研究层间滑移隔震结构的隔震效果,从理论上建立了层间滑移隔震结构的力学模型和静动转化条件。使用SAP2000有限元软件对框架结构进行抗震及隔震结构的模拟。对比分析其在小、中、大震作用下的减震效果,结果表明层间滑移隔震结构隔震效果良好。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2012年05期）

苗林,陈德伟[10]（2011）在《考虑层间滑移效应的组合梁解析计算》一文中研究指出将双层组合梁的接触面模拟成Goodman弹性夹层,用Goodman弹性夹层法分析双层组合梁在弹性工作阶段的滑移、内力及挠度与荷载之间的关系.分别针对简支梁、悬臂梁在多种荷载作用下,根据边界条件计算出梁在该荷载约束条件下的内力、滑移和挠度分布规律,通过"滑移附加弯矩"引入层间相对滑移对组合梁的影响.该理论公式既能描述组合梁的界面滑移规律,又可以计算界面滑移对组合梁变形挠度及截面应力分布的影响.利用通用有限元软件对组合梁的界面滑移与变形进行了有限元分析,验证了解析计算结果.所得的理论计算公式物理意义明确,简化了组合梁结构截面应力分布和变形挠度的计算.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2011年08期）

### 层间滑移论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据平行钢丝斜拉索的结构特征,采用变宽度摩擦型迭梁模型研究其层间滑移的扩展规律.当库伦摩擦型迭梁层间剪力超过层间最大摩擦抗力的时候,迭梁将发生层间滑移.通过节段分析方法推导了考虑层间摩擦力作用的变宽度迭梁截面剪应力计算公式,从而确定了摩擦型迭梁层间滑移扩展过程的规律;然后采用传递矩阵法求解迭梁滑移的扩展长度;最后与ANSYS数值模拟计算结果进行对比,验证本文计算方法的准确性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 层间滑移论文参考文献

[1].张永平,徐荣桥.考虑层间滑移的多层组合梁挠度计算[J].工程力学.2018

[2].钟金兔,颜全胜.基于迭梁的斜拉索层间滑移扩展规律研究[J].华南理工大学学报(自然科学版).2018

[3].孙斌.考虑剪切变形、层间滑移及长期荷载效应下钢-混凝土组合梁的挠度分析[D].兰州交通大学.2018

[4].牛小虎,王孝贤,陈忠达,张雄,陈峙峰.沥青面层层间滑移原因分析[J].筑路机械与施工机械化.2017

[5].张永平,徐荣桥.考虑层间滑移的多层组合梁挠度计算[C].第26届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅰ册）.2017

[6].张海龙,展猛,王社良.层间滑移隔震结构地震作用有限元分析[J].地震工程学报.2016

[7].甄晓霞,张卓杰,王荣辉,李周.层间滑移对摩擦型迭梁弯曲特性的影响[J].工程力学.2016

[8].赵金洲,彭瑀,李勇明,张烈辉.层间滑移对缝高延伸影响的模拟分析[J].新疆石油地质.2013

[9].王社良,曹晓辉.框架结构层间滑移隔震结构隔震效果分析[J].水利与建筑工程学报.2012

[10].苗林,陈德伟.考虑层间滑移效应的组合梁解析计算[J].同济大学学报(自然科学版).2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3ea511ec9c15444ef751f4d9.html