# 四川中江某乡镇水厂出厂水水质不合格原因调查

### 论文摘要

目的对某新改建乡镇水厂出厂水水质不合格原因进行调查,为疾控机构开展水质健康危害因素干预工作提供参考依据。方法组成跨部门、跨专业的调查组,通过现场调查、水质检验、专家会商等方式,查找取水、输水、制水等环节中影响水质的因素,并提出改进意见。结果未划定水源保护区,取水点安全防护措施不足;水体混凝效果不好、沉淀后水体中仍残留有不少杂质;过滤池过滤负荷大、频繁反冲洗;活性炭更换频率太低,工作压力不正常;水厂日常自检指标少,水质监控能力不足。结论应加强水源保护,及早建立水源地巡护制度;在设计水处理能力范围内规范生产,确保各工艺发挥作用;按规定的频率和指标开展水质自检。

### 论文目录

- 1 对象与方法

- 1.1 对象

- 1.2 方法

- 2 结果

- 2.1 水厂基本情况

- 2.2 水源及输水管网

- 2.3 水处理

- 2.3.1 曝气

- 2.3.2 混凝与沉淀

- 2.3.3 过滤

- 2.3.4活性炭吸附

- 2.3.5 消毒水

- 2.4 供水

- 2.5 管理

- 2.6 水质检验

- 3 讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张辉,郑玲,刘应才,倪华,袁羽

关键词: 乡镇水厂,出厂水,不合格

来源: 职业卫生与病伤 2019年01期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 德阳市疾病预防控制中心,德阳市水务局,中江县疾病预防控制中心

分类号: R123.1

页码: 46-49

总页数: 4

文件大小: 108K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].2003—2018年广州市市政供水出厂水水质调查[J]. 环境与健康杂志 2019(12)

- [2].深圳市国家城市饮用水卫生监测网络试点项目出厂水水质分析[J]. 中国预防医学杂志 2011(07)

- [3].出厂水水质影响因素的Logistic回归分析[J]. 浙江预防医学 2010(01)

- [4].2006年湖南省集中式供水出厂水水质卫生状况[J]. 环境与健康杂志 2008(02)

- [5].2015年重庆市农村水厂出厂水水质状况分析[J]. 实用预防医学 2018(02)

- [6].采用出厂水水质综合评价指数(FDWQI)评价上海市生活饮用水水质[J]. 环境与职业医学 2011(10)

- [7].中山市2009—2010年度生活饮用水出厂水水质卫生质量分析[J]. 职业与健康 2011(13)

- [8].数字[J]. 环境教育 2013(Z1)

- [9].自来水厂药剂应急自动投加系统的设计和实践[J]. 净水技术 2020(08)

- [10].吉林省城市集中式供水出厂水水质理化指标分析[J]. 中国卫生检验杂志 2013(06)

- [11].某市市区二次供水和出厂水水质分析[J]. 国外医学(医学地理分册) 2011(02)

- [12].农村水厂出厂水水质现状分析[J]. 浙江预防医学 2013(10)

- [13].2013年浙江省农村水厂出厂水水质卫生监测分析[J]. 中国卫生检验杂志 2014(16)

- [14].浙江省农村水厂出厂水水质调查监测情况分析[J]. 中国卫生检验杂志 2010(11)

- [15].城市供水厂水质现状分析[J]. 化学工程与装备 2009(10)

- [16].英格兰饮用水水质:出厂水、输配水与龙头水[J]. 净水技术 2019(08)

- [17].嘉善县地表水厂改扩建工程运行总结[J]. 城镇供水 2010(02)

- [18].一种应急投加系统的设计和实践[J]. 机电信息 2020(24)

- [19].粉末活性炭投加系统的建设和应用[J]. 供水技术 2008(06)

- [20].长沙县2009-2013年水厂水源水和出厂水水质检测情况分析[J]. 实用预防医学 2015(05)

- [21].加氯氧化去除地下水中硫化物的应用[J]. 化工管理 2015(28)

- [22].浅析水厂水质处理问题[J]. 化工管理 2014(14)

- [23].2010年浙江省农村水厂出厂水水质调查监测情况分析[J]. 中国预防医学杂志 2011(07)

- [24].高锰酸钾预氧化技术在宾川二水厂的应用[J]. 给水排水 2008(S1)

- [25].净水厂砂滤池运行管理探讨[J]. 给水排水 2012(07)

- [26].模拟滤池自动加矾系统及其应用[J]. 供水技术 2010(06)

- [27].南水北调东线供水有机物含量对出厂水水质的影响[J]. 中国给水排水 2020(09)

- [28].浅谈生活饮用水及其水源水中藻类的测定[J]. 科技展望 2015(20)

- [29].镇江地区10家农村饮用水水质卫生全分析调查[J]. 职业与健康 2011(13)

- [30].杭州主城区龙头水与出厂水水质相关性研究[J]. 化学工程与装备 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3ece3774869459054cd8dd3f.html