# 预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用王伟娟

中交三公局桥梁隧道工程有限公司北京100012

摘要：随着现代预防性养护技术的发展及应用，越来越多的养护段开始实施预防性养护。通过预防性公路养护减少现代沥青路面公路破损、减少维护与修补对公路运输的影响已经成为现代公路养护发展的主流。

关键词：预防性公路养护技术；现代公路养护；应用

随着地方经济的不断快速发展，汽车保有量也不断增加，车流量逐年加大，加剧了路面的破损，特别是超载车辆的增多，对公路的寿命造成了极大的影响。尽管历年都有不同程度的修复，但目前很多路段仍然破损严重。如今公路沥青路面的比例越来越大，而沥青路面如果缺少养护破坏会马上由点到面，从麻面、网裂、坑槽到整体沉陷，水泥路面也会因此影响破板，降低路面平整度，从而严重影响了行车安全，给沿线群众的生活和出行等带来了极大的不便。

一、预防性公路养护的基本概述

对公路采取些预防性的养护措施具有一定的必要性，而随着越来越多的公路建设单位在公路养护中不断应用和推广预防性养护技术，不但推动了此技术的创新和发展，还能够提高公路使用寿命，减少公路在使用后的维修费用，大大地节省了成本的投入。公路预防性养护内容较多、范围较广，一般可以归纳为如下几方面：路面养护、路基养护、路面周边养护等。公路预防性养护是确保公路达到最佳使用效果的基础性作业，主要针对经常出现问题的部位进行重点检测。公路养护单位必须要有制度保证，通过对施工人员的约束与监督，提高他们的责任心，在进行公路养护中，坚持“治早治小，主动治理”的原则，使公路交通不出事或者少出事。在对公路进行预防性养护时，养护人员需要不断采集整理数据，通过对基础性数据的分析，编排出养护路段、时间、问题等，通过科学合理的方案，节省养护时间，明确养护技术，通过对路面出现的不同问题成因治疗，形成合理科学的彻底解决措施，消除存在的安全隐患。只有对公路实时进行预防性养护，才能从根本上确保公路使用状态良好，延长公路使用年限。

二、预防性公路养护步骤

（一）确定预防性养护周期

基于公路建设条件，例如沥青路面、水泥路面等，以及公路使用状况，如平均车流量、自然环境等，并通过相关部门的技术与经验分析，预测公路的预防性养护周期，为下一步养护的实施提供前提基础。

（二）制定预防性养护方案

根据上述分析结果，建立公路状况信息表，其作用不仅为目前公路的预防性养护的方案拟定提供信息参考，同时给其他公路的养护提供案例分析。通过该项信息表，研究人员做出初步评价指标，再基于指标分析结果制定预防性养护方案。

（三）制定严格的检修措施

由于预防性公路养护也类似于一种公路维护，除了预防性周期的养护之外，针对公路的路面特点及条件，还需要对公路状况进行阶段性检测，如果出现公路病害现象，需要及时进行检修，改善公路的服务功能，避免或减少该现象的再次发生。

（四）建立有效的管理制度

任何项目都不能缺少一定的管理，公路的预防性养护更是如此。加强公路的管理，可有效降低公路的不当使用频率，同时可促进公路潜在病害的发现率，例如，工作人员可加强日常巡查制度，发现问题及时上报并及时处理，同时处理好不同项目之间的关系，实现资源的最大化利用，提高公路的综合性能。

三、预防性公路养护技术在公路养护中的应用

3.1预防性公路养护技术应用基础

预防性公路养护技术应用是以科学的分析养护路段基础情况为基础的工作。因此，实施预防性公路养护技术首先要对公路施工情况、公路所在地的自然条件（雨雪量、风沙、植被等）进行科学的分析，以明确自然条件对公路使用寿命、破损的影响。通过分析公路施工情况与自然条件能够有效的分析自然条件对公路质量影响最大的质量控制点。在日常巡检过程中加大控制点的巡检力度，及时发现病害，将病害在最小范围内进行修复。降低公路养护成本、防止病害进一步恶化、延长公路使用寿命。

3.2预防性公路养护技术的实施

目前常用的预防性公路养护技术主要分为针对路面的预防性养护、边坡预防性养护、路边排水系统预防性养护。

（1）针对路面的预防性养护技术

理清路面裂缝是最为常见的公路病害，其路标积水沿裂缝渗透至沥青路面表层以下后会逐渐腐蚀路面，严重的还将对路基造成影响。因此在其发生早期及时进行修补有助于防止裂缝进一步扩大的作用，更是对路基的有效保护。常用的裂缝修复多采用灌缝方式，将加热后的沥青沿裂缝进行浇注，使加热后的沥青沿裂缝充分接触，阻止路表水进一步渗透到路基。此种方式较为简、维护成本接较低，是目前沥青路面细小裂缝修复最为常用的方式。路面如出现龟裂、松散等病害后，可以在确定路基未受损的情况下采用红外线养护修复设备对损坏的沥青路面进行就地加热修补，避免了传统清除旧沥青后重新修补存在的质量隐患。利用红外线加热修补方法不仅提高了修补速度，同时也有效地利用了原有路面沥青混合料，降低了养护成本。

（2）边坡预防性养护技术分析

边坡养护是沥青里面公路养护的重要组成部分，其主要作用是预防边坡坍塌造成的路面损坏。目前公路边坡多采用浆砌片石边坡、或土工格植被方式，对于浆砌片石边坡的预防性养护主要是对其表层防护网（铁丝网）进行养护，通过定期及不定期检查，积食发现锈蚀断裂防护网，对其进行更换。对浆砌片石缝隙进行必要的修复，避免地表水流入片石下层，冲刷土质边坡层。土工格植被边坡是近年来广为推荐的公路边坡。通过土工格固定边坡形态，同时以绿色植被固定土壤，达到边坡建设与养护目的。土工格植被边坡的预防性养护技术主要是针对边坡绿化植被的养护达到预防边坡坍塌的目的。其常用技术是定期对边坡绿化植被病害进行防治，常用的有针对地区绿化植被多发病害进行药物播洒、定期检查坏死植物对其进行补种等。对土质边坡可以采用植草的方式提高边坡牢固度，利用种植草防止表面水土流失、固结表土。

（3）路基排水工程预防性养护

路基排水工程主要是公路两侧的排水渠，通过快速排掉公路周边多余积水达到路基排水目的。目前对路基排水工程的预防养护主要集中在排水渠的疏通以及对影响排水渠排水量的因素进行控制。例如：秋季对公路路边排水渠内树叶进行清理后还需对可能流入排水渠内的就近区域落叶进行清理，避免由于落叶堆积在排水渠内影响排水。对排水渠铺砌加固破损处进行及时修复，同时有针对性及计划性的加快加阔排水渠，以提高排水渠排水流量，达到保护路基的目的。

四、结束语

公路养护是现今公路运行当中的一项重点工作，将直接关系到公路运行的安全性以及稳定性。在上文中，我们对预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用进行了一定的研究，需要在实际养护中能够做好重点把握，以科学养护方式的应用保障公路的顺畅运行。

参考文献：

[1]康伟伟.预防性公路养护在现代农村公路养护中的应用[J].江西建材，2014（20）：169-170.

[2]刘彦涛.预防性公路养护技术在现代高速公路养护中的应用[J].科技与企业，2014（17）：44-45.

[3]汤顺翔.预防性公路养护技术在现代高速公路养护中的应用[J].科技展望，2014（18）：111.

[4]杜江.新时期公路养护技术发展现状与对策探讨[J].黑龙江交通科技，2014（08）：77-78.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3f6d19462faed291c360fc5d.html