# 棕榈纤维可纺性及其纱线性能研究

### 论文摘要

经有机酸-碱氧脱胶的棕榈纤维与棉纤维按照20/80、35/65和50/50混纺且采用环锭纺方法纺制41.7 tex纱线,对其线密度、条干、毛羽和强伸性能测试分析。结果表明:棕榈纤维含量为35%的混纺纱线综合品质最佳,其线密度为41.2 tex,条干变异系数21.1%,毛羽值7.91,断裂强度10.95 cN/tex,伸长率8.73%,说明棕榈纤维的可纺性良好且混纺纱线品质较佳,具有较好的应用前景。

### 论文目录

- 1 试验材料及仪器

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验仪器

- 2 棕榈纤维/棉混纺工艺

- 2.1 混纺比的确定

- 2.2 纺纱工艺流程

- 2.2.1 开松

- 2.2.2 梳棉

- 2.2.3 并条

- 2.2.4 粗纱

- 2.2.5 细纱

- 3 纱线性能测试及分析

- 3.1 纱线的线密度

- 3.2 纱线的宏观形貌

- 3.3 纱线的条干均匀度

- 3.4 纱线的疵点

- 3.5 纱线的毛羽

- 3.6 纱线的强伸性能

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 施晶晶,陈长洁,王国和

关键词: 棕榈纤维,可纺性,棕榈,棉纱线

来源: 现代丝绸科学与技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 苏州大学纺织与服装工程学院,现代丝绸国家工程实验室

分类号: TS101.921.7

页码: 14-16+28

总页数: 4

文件大小: 840K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].床垫用棕榈纤维形态分类研究[J]. 安徽农业大学学报 2018(02)

- [2].棕榈纤维制取与性能的初步研究[J]. 山东纺织经济 2012(12)

- [3].棕榈纤维的结构性能及其应用[J]. 现代丝绸科学与技术 2016(03)

- [4].棕榈纤维双氧水漂白工艺探讨[J]. 染整技术 2017(10)

- [5].棕榈纤维的生物降解性能研究[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [6].复掺纳米SiO_2对棕榈纤维加筋土抗剪强度的影响[J]. 上海理工大学学报 2017(05)

- [7].棕榈纤维黑色素提取工艺及性质[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [8].高比例棕榈纤维填充木塑复合材料的研发[J]. 橡塑技术与装备 2015(10)

- [9].油棕榈纤维生物质颗粒制浆性能研究[J]. 湖南造纸 2015(01)

- [10].棕榈纤维的性能及其应用现状[J]. 产业用纺织品 2010(06)

- [11].柄篮状菌与里氏木霉酶解棕榈纤维效果的比较[J]. 广东化工 2014(12)

- [12].超疏水棕榈生物质材料的研发[J]. 现代丝绸科学与技术 2019(01)

- [13].棕榈叶鞘纤维的拉伸性能[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [14].棕榈纤维的耐碱性研究[J]. 上海纺织科技 2016(11)

- [15].棕榈纤维加筋对上海软粘土强度特性的影响[J]. 水资源与水工程学报 2014(05)

- [16].磷酸活化棕榈纤维的制备与结构表征[J]. 化工新型材料 2016(05)

- [17].微波合成棕榈纤维接枝三元共聚高耐盐性吸水树脂的研究[J]. 化工新型材料 2016(01)

- [18].改性棕榈纤维活性炭对活性染料的吸附性能[J]. 纺织学报 2014(05)

- [19].棕榈纤维/聚丙烯复合材料力学性能研究[J]. 产业用纺织品 2011(10)

- [20].棕榈纤维的漂白及物理机械性能变化[J]. 染整技术 2016(11)

- [21].黄麻、苎麻及棕榈纤维的聚集态结构与性能[J]. 苏州大学学报(工科版) 2008(06)

- [22].棕榈加筋黄土剪切强度特性及细观结构[J]. 科学技术与工程 2020(19)

- [23].棕榈纤维制备活性炭纤维及其对水中三氯生的吸附研究[J]. 离子交换与吸附 2016(06)

- [24].加热温度和时间对棕榈纤维拉伸性能的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [25].选购适合自己的床垫[J]. 黄河.黄土.黄种人 2019(21)

- [26].棕榈纤维加筋植被混凝土三轴试验研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [27].棕榈基活性碳纤维的制备与孔结构表征[J]. 中国科技论文 2016(22)

- [28].如何选购优质床垫[J]. 中国防伪报道 2017(06)

- [29].棕榈纤维形态与表面形貌结构的研究[J]. 现代纺织技术 2020(01)

- [30].天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备及静、动态力学性能研究[J]. 塑料工业 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40874e21dc9acfc7eff54e0b.html