# 城市生活垃圾焚烧炉渣的特性分析

### 论文摘要

以从北京、山东、河南采集的生活垃圾焚烧炉渣样品为研究对象,对其形态特征、物理组成、粒径级配等基本性质进行测定,并通过SEM电镜扫描、XRD和EDS能谱分析、重金属浸出实验等分析了其微观形态、化学组成和毒性等特征。结果表明:垃圾焚烧炉渣是由玻璃、陶瓷、熔渣、未燃尽物质等组成的非均质混合物,呈现为由不规则状的小粒子黏结而成的大颗粒团聚体。焚烧炉渣的化学组成主要为SiO2及CaCO3等结晶矿物。焚烧炉渣中As、Cd、Cr、Cu、Pb、Ni、Zn等浸出浓度均低于GB 5085. 3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》标准限值,属于一般固体废弃物。有效磷含量为66. 4～107 mg/kg、速效钾含量为2290～4590 mg/kg,有机质含量为8～16 g/kg,均高于DB11/T 864—2012《园林绿化种植土壤理化指标》3级指标。炉渣可溶性盐含量为0. 5%～1. 3%,为盐土范围值。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 垃圾焚烧炉渣的物理性质

- 2.1.1 外貌特征

- 2.1.2 物理组成

- 2.1.3 粒径级配

- 2.1.4 含水率及密度

- 2.1.5 微观形态

- 2.1.6 矿物组成

- 2.2 垃圾焚烧炉渣的化学性质

- 2.2.1 pH值

- 2.2.2 热酌减率

- 2.2.3 元素组成

- 2.3 浸出毒性

- 2.4 养分

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王妍,张成梁,苏昭辉,韩爽,荣立明

关键词: 城市生活垃圾,焚烧炉渣,理化性质

来源: 环境工程 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 轻工业环境保护研究所工业场地污染与修复北京市重点实验室,北京环境卫生工程集团有限公司,北京林业大学水土保持学院

分类号: X799.3

DOI: 10.13205/j.hjgc.201907031

页码: 172-177

总页数: 6

文件大小: 441K

下载量: 393

### 相关论文文献

- [1].生活垃圾焚烧炉设备选型及机械设计探讨[J]. 现代工业经济和信息化 2019(11)

- [2].生活垃圾焚烧炉脱硝技术探讨[J]. 环境与发展 2020(09)

- [3].生活垃圾焚烧炉渣中有价金属的形态与可回收特征[J]. 环境科学研究 2017(04)

- [4].生活垃圾焚烧炉设备选型及机械设计研究[J]. 南方农机 2017(08)

- [5].机械炉排式生活垃圾焚烧炉炉排专利技术综述[J]. 科技创新与应用 2017(31)

- [6].城市生活垃圾焚烧炉深度空气分级数值模拟[J]. 环境污染与防治 2016(10)

- [7].城市生活垃圾焚烧炉渣中锌的溶出特性研究[J]. 台州学院学报 2013(06)

- [8].城市生活垃圾焚烧炉渣中铅的溶出特性研究[J]. 科技通报 2013(05)

- [9].城市生活垃圾焚烧炉渣作为土木工程材料的资源化应用探讨[J]. 环境与可持续发展 2012(06)

- [10].小型简易生活垃圾焚烧炉二噁英类排放特征及呼吸暴露风险评估[J]. 环境污染与防治 2019(12)

- [11].生活垃圾焚烧炉渣资源化利用技术发展现状研究[J]. 低碳世界 2020(03)

- [12].生活垃圾焚烧炉污染物排放分析[J]. 环境科技 2011(S1)

- [13].关于生活垃圾焚烧炉渣热灼减率分析[J]. 低碳世界 2020(02)

- [14].生活垃圾焚烧炉设备润滑系统选型探讨[J]. 科技致富向导 2011(03)

- [15].生活垃圾焚烧炉渣资源化利用技术发展现状[J]. 四川环境 2018(06)

- [16].城市生活垃圾焚烧炉周边环境空气及土壤中二噁英来源研究[J]. 环境科学学报 2010(10)

- [17].大型城市生活垃圾焚烧炉配风优化数值模拟研究[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [18].某生活垃圾焚烧炉二噁英的生成与控制技术研究[J]. 环境卫生工程 2020(02)

- [19].生活垃圾焚烧炉渣湿法处理工艺技术剖析[J]. 环境工程 2017(02)

- [20].城市生活垃圾焚烧炉渣对水体中磷的去除效果[J]. 广东农业科学 2013(13)

- [21].上海某生活垃圾焚烧炉周边大气中二噁英类化合物监测以及人群呼吸暴露量评估[J]. 环境与职业医学 2019(11)

- [22].生活垃圾焚烧炉渣集料环保特性分析及研究[J]. 绿色科技 2017(20)

- [23].生活垃圾焚烧炉渣制免烧砖初步研究[J]. 科技创新导报 2008(14)

- [24].生活垃圾焚烧炉焚烧控制电路设计[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [25].生活垃圾焚烧炉渣在饱和状态下的强度特性[J]. 工程地质学报 2017(02)

- [26].生活垃圾焚烧炉渣在道路材料中的应用研究[J]. 交通节能与环保 2016(03)

- [27].生活垃圾焚烧炉多环芳烃和二恶英关联[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(06)

- [28].探讨高效能低排放生活垃圾焚烧炉的结构型式[J]. 环境卫生工程 2019(02)

- [29].生活垃圾焚烧炉渣混凝土性能试验研究[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [30].生活垃圾焚烧炉渣湿法处理前后化学特性表征[J]. 环境污染与防治 2020(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40a16d97480018b14fdbed59.html