# 电力营销电能计量现场作业的危险点与防范刘波沅

国网甘肃省电力公司陇西县城郊供电公司甘肃定西748100

摘要：在社会经济不断发展的时代背景下，人们的生活水平得到了有效的提升，各种生活电器得到了广泛的应用，因此，对电力的需求量也逐渐增加。为了确保用电的安全性，电力企业工作人员应该从思想上高度重视电能计量现场施工作业，从而有效防止意外事故的发生。鉴于此，本文就电力营销电能计量现场作业的危险点与防范展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：电力营销；电能计量；现场作业；危险点；防范对策

电力企业日常工作的主要内容就是安装电力设备，电力营销计量现场作业作为电力设备安装的主要组成部分，提高其安装服务质量具有现实意义。通过分析电力营销计量现场作业的危险点，找出危险点原因，并采取有效预防措施，减少故障发生，本文就此展开论述。

1.电能计量现场作业的情况

电能计量工作主要就是针对电能计量的设备进行的安装、定位、检查、维修、测量以及故障处理工作。所以在现场作业的过程中，电能计量的人员不仅要有相关的电力营销知识，还要有一定电能计量的技术知识，这样才能保证电能计量现场作业有效的进行。电能计量设备作为电力供应商与电力用户的沟通平台，它可以直接的反映出电力用户的用电需求和用电数量，因为电能计量工作人员的工作能力会直接影响电力供应商与电力用户的关系。所以要想保证这一关系，使电能测量和现场作业具有安全性和可靠性，就要在电表安装和接电的过程中采取合理的措施，要确保这一方面的工作人员具有电表安装和接电的专业知识，才能保证电能测量和用电的稳定性。而这一过程中进行的施工作业就被称之为电能计量的现场作业。

2.电力营销电能计量现场作业内容分析

电力企业电力营销计量工作的主要内容，就是勘察、定位、安装、调试等实现电能计量装置的环境，也需要进行维修、处理故障、更换等。电力计量装置安装完成后，要做好日常维护检修工作，保证电费收取的真实性。电力营销计量现场作业过程中，要提前做好准备工作，要求技术人员掌握更多、扎实的理论知识。此外，电力营销的工作主要面对用户，工作质量与水平直接影响到公司形象。电力系统正常运行中计量作业发挥着重要作用，技术人员要掌握规范的操作知识与理论，确保现场作业顺利进行。

3.电力营销电能计量现场作业的危险点

3.1现场准备环节存在的危险点

电能计量现场作业的主体就是现场作业人员，直接影响到现场作业质量。现场作业前要选择合适的作业人员，避免因为作业人员选择不当诱发安全事故；作业人员强化安全交底工作，保障证明安全。全面分析与探讨现场作业存在的问题，提前做好预防工作，确保电能计量现场作业顺利推进。

3.2电能计量现场工作中危险点探究

分工明确并逐步细分，在安装完整的室外计量设备装置时，涉及多部门及员工协作。在实施安装的过程中，工作人员有时只局限于自身因素，并不能顾及行业与行业间的联系性和工作融合性。长此以往，仪表装置在很大程度上展示出现场施工的供电安全计量工作相对弱势的一面。现场工作中，在运行过程中可能产生的安全事故的位置及行为称之为危险点。同时，这也是致使事故发生的诱因之一。在操作过程中，如果工作人员不能及时采取相应安全措施进行预防，很大程度上会导致事故的出现。所以说，对于危险点进行严格的分析，也是整个工程安全的基础保证。在计量现场，危险点分布范围为：安装仪表的中选择的物料、后续装置的工作过程及器具的使用过程、工作中技术保护措施的正确操作和工作前的检查。

具体地说，有以下几个危险点需要小心注意：①电表内部可能出现短路，有可能烧毁电能表；如果电表不慎遭遇过电击，电击有可能破坏电表的绝缘保护，增加短路的风险；②工具的触头有一部分是带电的，如果不小心误触，就有触电的危险；③由于使用年限较长，电动工具的外壳也有漏电的可能；④工作时，电流互感器二次侧开路；⑤电压互感器二次侧短路；⑥低电压表头接触线电、短路。接收电力的工作通常是低压线路，而且基本是在停电状态下工作的。然而，供电作业在绝大部分时间都是带电条件下完成的，因此在运行时有较多的危险点，工作态度因而需要更严谨，预防措施需要详细制定并严格执行。供电作业具体危险性如下：①现场电压连接中的电击和短路；②爬杆坠落；③高空作业材料和工具坠落；④低压输电中的抗传输损伤；⑤低压连接中的短路和触电；⑥高温工具如喷灯的燃烧。

3.电力营销计量现场危险点的防范措施

在对电能计量现场作业中的难点进行了简单的了解之后，应用什么样的方法才能解决这些难点就成了电力营销的首要问题。所以接下来的内容也是对这一问题的简单分析。要想解决电能计量现场作业中的难点，就要从两方面入手，一是管理方面，二是技术应用方面。基本内容如下：

3.1强化现场作业管理制度

电力营销计量现场作业时，情况复杂，需要全面落实现场作业工作票制度与监督制度，严格控制可能存在的习惯性违规行为，提高现场作业的安全性；（2）日常工作中，计量表安装作业强度小但频率高，针对这种企业电力公司可以制定低压装表工作制度，将所有可能出现的危险点进行控制；（3）做好安装检查工作。电力计量装置完成后做好现场检查，避免设备出现质量问题造成安全因素，安装前技术人员仔细检查电能表外观是否存在缺损、轻摇电能表看是否存在响动，避免内部出现零部件脱落情况，检查无误后方能安装；（4）根据《电能计量装置接线规则》的固定完成安装与接线，避免出现安装问题。

3.2技术应用方面

对于技术应用方面，首先要做的就是对绝缘工具进行处理，可以用电流表对其进行测量，验看其内部设置是否短路。在使用的过程中也要带好防护工具，让人体与绝缘工具隔离，这样才能保证在使用过程中不会对施工人员造成威胁。此外在接线的过程中，对于一些复杂接线头要有一个合理区分，对线头的连接要进行合理的控制，要避免接触线头出现接地和失误触碰的现象。而在进行高压表安装的过程中要断开电压回路和短接电流回路，避免造成电压不稳和电流不稳的现象发生。另外在进行现场施工过程中，要做好现场施工人员保护，尤其是对高空施工作业人员来说更是如此，在施工之前要对施工场地进行清理和监控，避免闲杂人等靠近施工现场，造成不必要的麻烦。一切施工作业在严格按照现场施工要求进行的同时，还要保证现场施工的安全性和可靠性，这样才能提高电能计量现场作业的效率。

结语

电力营销电能计量现场作业作为我国电力行业的重要组成部分，需要电力企业采取科学有效的防范对策来对其存在的危险点进行掌控，只有这样才能保证我国电力的正常使用，从而实现我国电力行业的可持续发展。

参考文献：

[1]陈佳林.电能计量自动化系统在电力营销中的应用探讨[J].现代营销(下旬刊)，2018(01):72.

[2]康薇.电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施研究[J].无线互联科技，2016(24):114-115.

[3]陈铃辉.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略[J].科技传播，2016，8(16):227-228.

[4]陈晓颖.电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析[J].企业技术开发，2016，35(17):93-94.

[5]谭玲.浅析电能计量自动化系统在电力营销中的应用[J].知识经济，2016(07):51.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40c51279ac3d8f4e3858d664.html