# 关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨

西安天风建筑安装工程有限公司陕西西安710010

摘要：屋面渗漏会影响建筑的正常使用，降低结构的耐久性，影响屋面防水质量的因素有防水材料应用、防水设计方案、施工技术等。文章以某现浇钢筋混凝土平屋面防水为例，探讨了平屋面防水技术及质量控制要点，为类似工程防水施工提供参考。

关键词：平屋面；防水；质量

引言

在建筑房屋的使用过程当中，人们首先关注的是房屋的质量，其次才是使用功能，只有房屋的质量得到了保证，建筑房屋相关的使用功能才能够有效实现并发挥作用。在建筑工程的施工过程的当中，由于技术、材料以及质量通病等因素，对建筑工程的整体质量造成了一定的影响，而屋面防水施工又是建筑工程施工重要的组成部分之一。所以在这样的情况之下，只有加强屋面防水施工的质量，才能保证建筑物的整体质量以及使用功能的实现。

1对屋面防水施工当中存在的问题进行具体分析

1.1防水材料的质量有待极加强

随着我国建筑法律法规以及施工规范的不断完善，在建筑工程屋面防水的施工过程当中，大部分的施工单位还是意识到了材料对施工质量的重要性，在屋面防水的施工过程当中，采用优质的材料确保屋面防水的施工质量。但是现阶段我国建筑材料市场环境的规范性还有待加强，比如建筑材料的质量参差不齐，同时由于相关部门监管不到位，在建筑材料市场上出现了很多假冒伪劣的防水原材料，而且假冒伪劣防水材料的市场占有率更高，在屋面防水施工过程当中主要的防水材料SBS防水卷材质量问题受到了强烈的冲击。施工单位在购买材料的时候，由于对防水原材料质量的辨识能力不强，就很容易购买到质量问题严重的原材料，就会对屋面防水施工质量造成很大的影响。

1.2设计不合理造成屋面渗漏

设计不合理主要表现在以下方面：一是屋面基层有裂缝，找平层设计也存在诸多不合理之处，强度、厚度及坡度都无法满足要求，导致排水困难，进而引发屋面积水和渗漏；二是没有在屋面合理设置排气孔、排气道、分隔缝，或者根本就没有设置，导致渗漏现象出现；三是不合理设置屋面落水口位置、数量、直径尺寸，导致排水困难；四是屋面在关键位置的构造措施不合理，导致渗漏；五是未深入研究当地的实际情况和需求，防水层设计厚度不合理，导致渗漏现象出现。

1.3施工方面的影响

施工技术是造成屋面渗漏的最主要原因。在屋面防水施工过程中，施工人员技术水平不高，对防水施工技术掌握不准确，这就会影响施工的质量，导致屋面发生渗漏的可能性增加。当前建筑工程施工中施工人员多为外雇的农民工，这部分人自身文化水平较低，缺乏施工经验，采取粗放工施工方式，工程质量无法达到规范要求。另外，部分施工过程中施工技术落后，现场配套技术也不全面，质量检验不严格，这都对建筑屋面防水施工质量带来了较大的影响。

2完善建筑工程屋面防水施工技术

2.1加强混凝土浇筑的技术

在对混凝土进行浇筑的时候，施工单位应该加强浇筑过程当中的技术管理和质量控制，在浇筑的过程当中，应采用自下而上的方式进行，使混凝土能够顺着屋面的坡度均匀展开。在对混凝土进行振捣的时候，应该采用分层振捣、多次振捣的方式，每一次振捣的深度要尽可能大，胆当混凝土下沉现象不明显，同时表面没有泛起气泡，这就说明混凝土的振捣工作达到了预期的效果。

2.2完善防水设计是屋面渗漏防治措施的关键

对于任何项目而言设计都是灵魂，具有至关重要的作用和地位，屋面施工亦是如此，通过合理设计能够大大降低材料消耗及弥补施工不足，反之，若设计不科学合理，那么对之后的施工环节来说损害是致命的，需要消耗更多的人力、物力、财力才能弥补设计不科学导致的问题，由此可知，屋面渗漏防治措施中的关键步骤就是完善防水设计，具体应做到以下方面：一是制定完善的防水施工方案，严格依照相关规范标准进行操作，确保施工质量符合要求；二是确定屋面的合理防水坡度，使屋面排水顺畅；三是设计防水原则应坚持在保证屋面施工质量达标的基础上，尽量的缩短工期、降低施工成本。

2.3分隔缝的施工

对于屋面分隔缝不能进行随意设置，要根据屋面具体的施工情况来进行确定，在对分隔缝进行设置的时候，应该将分隔缝的深度贯穿整个屋屋面防水层的厚度。一般情况下，分隔缝主要设置在屋面的转折处、交接处以及屋面板末端等位置，同时在进行分隔缝设置的时候，还应该和屋面板缝对齐，避免施工过程当中由于屋面板出现开裂的现象而对屋面防水施工的质量造成影响。在这里需要指出的是，如果设计当中明确说明需要在分隔缝当中设置排气管道的时候，在施工的过程当中就可增加分隔缝的宽度。

2.4加强屋面防水施工的技术

在屋面放水施工的过程当中，应该做好以下的几点技术要点：第一就是要保证防水基层的平整，在防水基层当中，不允许出现不平整的现象，如果防水基层的不平整现象严重，施工单位应该安排施工人员对防水基层当中凹坑进行平整，同时将杂质以及松动的砂块去除，掌握好排水的坡度，使涂料施工能够顺利进行。第二就是对排水管道、地漏等部位的牢固性进行检查，避免在施工的过程当中出现管道接口松动的现象，影响正常的防水施工作业。第三就是按照设计的要求涂抹高分子水泥基涂料。最后一次进行涂料刷涂之前，首先对管道落水口部位、转角部位进行密封处理，同时按照相关的要求错开搭接缝，在对收头处进行处理的时候，应用油膏进行密封处理。

结束语

屋面防水施工作为建筑物整体施工中非常重要的组成部分，其不仅关系到建筑的性能和美观性，而且对整体建筑施工的质量具有直接的影响。因此需要控制好屋面防水施工质量，在具体施工过程中严把材料质量关，并强化对施工流程和工艺的有效控制，提高施工人员的责任意识，控制好施工中任何一个环节的质量，从而实现屋面防水的重要作用，提高屋面防水的性能，有效的避免渗漏问题的发生，为整体建筑物质量的提升奠定良好的基础。

参考文献：

［1］陈晓林．工民建筑屋面防水工程施工的技术要点分析［Ｊ］．施工技术，2015，（11）．

［2］隗跃影．关于屋面防水工程渗漏原因和施工技术要点的研讨［Ｊ］．黑龙江科学，2014，2．

［3］王晓梅，郑建军，等，沈阳地铁张沈区间隧道防水技术，施工技术，2009，（7）．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/416611cfa93f3dca68ac264e.html