# 橡胶粘合促进剂论文-梁兵,范玉超

导读:本文包含了橡胶粘合促进剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:硼酸叁丁酯,粘合促进剂,硼酰化钴,橡胶

### 橡胶粘合促进剂论文文献综述

梁兵,范玉超[1]（2011）在《金属-橡胶粘合促进剂硼酰化钴的制备及性能》一文中研究指出研究硼酸叁丁酯、硼酰化钴的合成方法,考察各种因素对合成硼酸叁丁酯、硼酰化钴的影响,并对硼酰化钴的应用性能进行研究.结果表明:合成的硼酸叁丁酯的最佳反应配比为1∶6.5(m(硼酸)∶m(正丁醇)),最佳反应温度为110℃.合成硼酰化钴时按照先长链酸后短链酸的加料顺序,并且硼酰化反应之前的反应体系中必须无水.硼酰化钴对硫化具有很好的促进作用,对断裂伸长率影响不大,加入硼酰化钴后胶料定伸应力上升,抗拉强度下降.在未老化、热空气老化及盐水老化条件下,胶料与钢丝的粘合强度均有所提高.(本文来源于《沈阳化工大学学报》期刊2011年04期）

赵美霞[2]（2011）在《橡胶—金属钴—镍粘合促进剂的制备研究》一文中研究指出本论文主要研究橡胶-金属粘合促进剂—硼酰化钴及硼酰化镍的合成,并通过响应面分析法研究了合成硼酰化钻所需的β-Co(OH)2的最佳工艺条件。首先以硫酸钴,氢氧化钠为原料,以氨水为络合剂,抗坏血酸为保护剂合成β-Co(OH)2。研究了反应温度、氢氧化钠溶液浓度、络合剂与硫酸钴的摩尔比和保护剂对产品收率的影响。采用叁因素叁水平的响应面分析法对工艺条件进行优化,得到了p-Co(OH)2合成的最优工艺条件。结果表明：在以抗坏血酸为保护剂,反应温度为79℃,氢氧化钠溶液浓度为2.89 mol/L,络合剂与硫酸钻的摩尔比为2.19等条件下,合成的β-Co(OH)2最高收率97.40%,同时通过X射线衍射(XRD)和电子扫描电镜(SEM)对产物的结构及形貌进行了表征。其次以氢氧化钴、丙酸和异辛酸为原料,二甲苯为带水剂,经成盐反应合成混合有机酸钻,再由硼酸叁丁酯进行硼酰化反应合成橡胶-金属钴盐粘合剂硼酰化钴。在成盐反应过程中采用单因素扫描法考察了带水剂、反应温度和时间对混合有机羧酸钴合成的影响,得到成盐反应的最佳工艺条件：二甲苯为带水剂,反应温度为115℃,反应时间为3.5 h；在酰化反应过程中采用响应面法研究了其反应温度、时间、硼酸叁丁酯与氢氧化钴的摩尔比等因素对硼酰化钴中钴含量的影响,结果表明,反应温度和硼酸叁丁酯与氢氧化钻的摩尔比对其钴含量影响显着,温度和硼酸叁丁酯与氢氧化钻的摩尔比的交互效应影响显着,由此确定的最优合成工艺条件为：反应温度为174℃、反应时间为2.6 h、硼酸叁丁酯与氢氧化钴的摩尔比为0.34：1,在此条件下合成的硼酰化钴中的钴含量22.4%,并对产品进行了化学结构及理化性能的检测,结果表明,制得的硼酰化钴达到国家标准的技术指标要求,性能良好。最后以碳酸镍、丙酸和异辛酸为原料,二甲苯为带水剂,经成盐反应合成混合混合有机酸镍,再由硼酸叁丁酯进行酰化反应合成橡胶-金属粘合促进剂硼酰化镍。在成盐反应过程中采用单因素扫描法考察了带水剂、反应温度和时间等对混合有机酸镍合成的影响,得到成盐反应的最佳工艺条件：二甲苯为带水剂,反应温度为110℃,反应时间为2h；在酰化反应过程中采用响应面法探讨了其反应温度、反应时间、硼酸叁丁酯与碳酸镍的摩尔比等对镍含量的影响,并建立了相应的预测模型。结果表明,反应温度和反应时间这两个因素对镍含量影响显着,得到了最优工艺条件为：反应温度为198℃、反应时间为6.5 h、硼酸叁丁酯与碳酸镍的摩尔比为0.33：1,在此条件下获得最高镍含量24.1%,并对产品进行了化学结构及理化性能的检测,结果表明,制得的硼酰化钻达到国家标准的技术指标要求,性能良好。(本文来源于《山东科技大学》期刊2011-05-01）

郎治[3]（2005）在《橡胶粘合促进剂项目策划书》一文中研究指出本项目主要根据成都高端化工科技有限公司的企业中长期发展战略规划,并结合橡胶助剂行业发展现状和趋势,以及公司在该领域既已形成的技术优势、人才优势、经营优势和拥有的良好社会资源而提出的。项目提出的目的,在于按照公司战略实施计划的要求,立足于公司现有产业和资源配置现状,逐步稳妥有效地推进公司的产业多元化进程。 本项目策划方案通过对成都高端化工科技有限公司内外部环境状况及现有各产业发展情况的分析,进一步明晰了企业的产业发展重点,并在此基础上,提出了以橡胶粘合促进剂为重点发展产品和行业突破口,逐步推进公司橡胶助剂产业发展的发展策略。通过对橡胶助剂行业特别是橡胶粘合促进剂领域的行业发展现状和竞争态势进行细致的剖析,提出了与之相对应的市场竞争策略。在本方案中,所确定的项目产品为有机钴盐类橡胶粘合促进剂,项目装置设计生产能力为年产500吨。综合考虑目前成都高端公司资金状况、项目产品市场情况以及项目实施过程中相关企业利益等因素,项目将以成都高端公司与战略合作者共同投资组建的新项目公司为载体,进行具体的项目实施。 作为一个较为完备的项目策划方案,本文还对该投资项目进行了较为详尽的财务预测和评价,并以此验证项目的财务可行性。同时,拟定了项目实施进度计划,并就项目实施过程中所涉及的组织架构的形成、人力资源管理、生产运营管理、环保和安全、以及项目风险及其对策等内容进行了论述,为项目的顺利实施形成了必要的指导性意见。(本文来源于《四川大学》期刊2005-10-01）

卢春华[4]（2003）在《新型橡胶粘合促进剂有望国产化》一文中研究指出河南省沁阳市天益化工有限公司研制的新型橡胶粘合促进剂———癸酸钴RCO 1 ,近日通过河南省科技厅组织的成果鉴定。该成果的研制成功 ,对实现子午线轮胎生产中主要助剂国产化具有重要意义。RCO 1产品是一种高新精细化工产品 ,在橡胶工业中主要用做橡胶与钢丝(本文来源于《弹性体》期刊2003年03期）

[5]（2003）在《新型橡胶粘合促进剂有望国产化》一文中研究指出河南省沁阳市天益化工有限公司研制的新型橡胶粘合促进剂———癸酸钴RCO -1 ,近日通过河南省科技厅组织的成果鉴定。该成果的研制成功 ,对实现子午线轮胎生产中主要助剂国产化具有重要意义。RCO -1产品是一种高新精细化工产品 ,在橡胶工业中主要用作橡胶与(本文来源于《河南化工》期刊2003年06期）

王景春[6]（2003）在《新型橡胶粘合促进剂有望国产化》一文中研究指出本报讯（特约王景春）河南省沁阳市天益化工有限公司研制的新型橡胶粘合促进剂———癸酸钴RCO－1，近日通过河南省科技厅组织的成果鉴定。该成果的研制成功，对实现子午线轮胎生产中主要助剂国产化具有重要意义。 RCO－1产品是一种高新精细化工产品，(本文来源于《中国化工报》期刊2003-05-08）

李晓如,吴海鹰,成本诚[7]（2001）在《金属-橡胶粘合促进剂硼酰化镍的制备及性能》一文中研究指出研究了以碳酸镍、硼酸酯和混合羧酸合成新的金属橡胶粘合促进剂硼酰化镍的新方法。系统地考察了各种因素对合成硼酰化镍的影响。以 2 乙基己酸和硼酸叁丁酯为有机原料合成的硼酰化镍 ,通过检测 ,与英国Manobond公司产品 6 80C比较 ,二者红外光谱数据、30 0 %定伸强度、拉伸强度、硬度和硫化曲线非常接近 ,而拉断伸长率、热空气老化的粘合性能则前者稍低。实验表明 ,制备的硼酰化镍可用作金属橡胶粘合促进剂。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2001年01期）

李祖光,高映[8]（1998）在《橡胶粘合促进剂的研究概况及发展趋势》一文中研究指出本文综述了日益广泛应用在橡胶金属复合材料特别是轮胎工业中子午线轮胎生产中的一类新型橡胶粘合促进剂—硼酰化钴的国内外生产应用情况，评述了橡胶粘合促进剂的研究进展及其作用机理，同时比较了硼酰化钴与传统钴皂粘合促进剂对橡胶一钢丝帘线的粘合性能。(本文来源于《化学与粘合》期刊1998年04期）

李祖光[9]（1997）在《橡胶粘合促进剂的研制与开发》一文中研究指出本文评述了钴盐橡胶粘合促进剂的研究进展，比较了各种粘合促进剂对橡胶─—钢丝帘线的粘合性能，成功地研制开发了一种新型橡胶粘合促进剂，其主要性能指标与国际上着名的橡胶粘合促进剂Manobond680C基本一致，是一种高附加值的精细化工产品。(本文来源于《浙江化工》期刊1997年02期）

李祖光[10]（1997）在《新型橡胶粘合促进剂的开发与应用》一文中研究指出介绍了日益广泛应用在橡胶工业中的一种新型橡胶粘合促进剂的性质、国内外生产应用情况。自行开发的羧酸钴硼复合物的主要性能指标与国际上着名的橡胶粘合促进剂Manobond 680C的性能指标基本一致,并对该产品的市场需求和经济效益进行了分析。(本文来源于《适用技术市场》期刊1997年02期）

### 橡胶粘合促进剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本论文主要研究橡胶-金属粘合促进剂—硼酰化钴及硼酰化镍的合成,并通过响应面分析法研究了合成硼酰化钻所需的β-Co(OH)2的最佳工艺条件。首先以硫酸钴,氢氧化钠为原料,以氨水为络合剂,抗坏血酸为保护剂合成β-Co(OH)2。研究了反应温度、氢氧化钠溶液浓度、络合剂与硫酸钴的摩尔比和保护剂对产品收率的影响。采用叁因素叁水平的响应面分析法对工艺条件进行优化,得到了p-Co(OH)2合成的最优工艺条件。结果表明：在以抗坏血酸为保护剂,反应温度为79℃,氢氧化钠溶液浓度为2.89 mol/L,络合剂与硫酸钻的摩尔比为2.19等条件下,合成的β-Co(OH)2最高收率97.40%,同时通过X射线衍射(XRD)和电子扫描电镜(SEM)对产物的结构及形貌进行了表征。其次以氢氧化钴、丙酸和异辛酸为原料,二甲苯为带水剂,经成盐反应合成混合有机酸钻,再由硼酸叁丁酯进行硼酰化反应合成橡胶-金属钴盐粘合剂硼酰化钴。在成盐反应过程中采用单因素扫描法考察了带水剂、反应温度和时间对混合有机羧酸钴合成的影响,得到成盐反应的最佳工艺条件：二甲苯为带水剂,反应温度为115℃,反应时间为3.5 h；在酰化反应过程中采用响应面法研究了其反应温度、时间、硼酸叁丁酯与氢氧化钴的摩尔比等因素对硼酰化钴中钴含量的影响,结果表明,反应温度和硼酸叁丁酯与氢氧化钻的摩尔比对其钴含量影响显着,温度和硼酸叁丁酯与氢氧化钻的摩尔比的交互效应影响显着,由此确定的最优合成工艺条件为：反应温度为174℃、反应时间为2.6 h、硼酸叁丁酯与氢氧化钴的摩尔比为0.34：1,在此条件下合成的硼酰化钴中的钴含量22.4%,并对产品进行了化学结构及理化性能的检测,结果表明,制得的硼酰化钴达到国家标准的技术指标要求,性能良好。最后以碳酸镍、丙酸和异辛酸为原料,二甲苯为带水剂,经成盐反应合成混合混合有机酸镍,再由硼酸叁丁酯进行酰化反应合成橡胶-金属粘合促进剂硼酰化镍。在成盐反应过程中采用单因素扫描法考察了带水剂、反应温度和时间等对混合有机酸镍合成的影响,得到成盐反应的最佳工艺条件：二甲苯为带水剂,反应温度为110℃,反应时间为2h；在酰化反应过程中采用响应面法探讨了其反应温度、反应时间、硼酸叁丁酯与碳酸镍的摩尔比等对镍含量的影响,并建立了相应的预测模型。结果表明,反应温度和反应时间这两个因素对镍含量影响显着,得到了最优工艺条件为：反应温度为198℃、反应时间为6.5 h、硼酸叁丁酯与碳酸镍的摩尔比为0.33：1,在此条件下获得最高镍含量24.1%,并对产品进行了化学结构及理化性能的检测,结果表明,制得的硼酰化钻达到国家标准的技术指标要求,性能良好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 橡胶粘合促进剂论文参考文献

[1].梁兵,范玉超.金属-橡胶粘合促进剂硼酰化钴的制备及性能[J].沈阳化工大学学报.2011

[2].赵美霞.橡胶—金属钴—镍粘合促进剂的制备研究[D].山东科技大学.2011

[3].郎治.橡胶粘合促进剂项目策划书[D].四川大学.2005

[4].卢春华.新型橡胶粘合促进剂有望国产化[J].弹性体.2003

[5]..新型橡胶粘合促进剂有望国产化[J].河南化工.2003

[6].王景春.新型橡胶粘合促进剂有望国产化[N].中国化工报.2003

[7].李晓如,吴海鹰,成本诚.金属-橡胶粘合促进剂硼酰化镍的制备及性能[J].中国有色金属学报.2001

[8].李祖光,高映.橡胶粘合促进剂的研究概况及发展趋势[J].化学与粘合.1998

[9].李祖光.橡胶粘合促进剂的研制与开发[J].浙江化工.1997

[10].李祖光.新型橡胶粘合促进剂的开发与应用[J].适用技术市场.1997

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/41785e007ae45a6560d52d7c.html