# 陶瓷断裂韧性测试方法准确性和简便性比较分析

### 论文摘要

陶瓷是一种典型的脆性材料,如何能准确测量其断裂韧性是与陶瓷材料设计、制备和服役安全密切相关的一个研究重点。目前陶瓷断裂韧性测试方法有10余种,根据引发或诱导裂纹产生方式可分为压痕法、切口梁法、预裂纹梁法和其他方法。针对既能保障陶瓷断裂韧性测量结果的准确性,又能满足工程试验操作简便性的要求,综述了常用的压痕法、切口梁法、预裂纹梁法等3类测试方法的特点,结合所提出的新方法,对所述陶瓷断裂韧性测试方法的难点、优缺点及适用范围提出了几点建议。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 万德田,魏永金,包亦望,田远

关键词: 陶瓷,断裂韧性,压痕法,切口梁法,预裂纹梁法

来源: 硅酸盐学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国建筑材料科学研究总院有限公司绿色建筑材料国家重点实验室,中国建材检验认证集团股份有限公司

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0310400)

分类号: TQ174.1

DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.2019.08.08

页码: 1080-1088

总页数: 9

文件大小: 733K

下载量: 428

### 相关论文文献

- [1].重组竹Ⅰ型层间断裂韧性研究[J]. 木材加工机械 2018(04)

- [2].压力容器材料断裂韧性值的估算方法[J]. 化工技术与开发 2015(12)

- [3].实际结构拘束相关断裂韧性的确定方法研究[J]. 机械强度 2017(06)

- [4].缝合复合材料的制备及层间断裂韧性研究[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [5].利用测井资料预测岩石Ⅱ型断裂韧性的方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2008(S2)

- [6].核级管道中环向贯穿裂纹的断裂韧性计算研究[J]. 核标准计量与质量 2018(02)

- [7].平台圆环试件断裂韧性测试及其尺度效应研究[J]. 煤炭科学技术 2018(09)

- [8].水泥强度对聚丙烯纤维砼断裂韧性影响的研究[J]. 中国新技术新产品 2009(22)

- [9].基于断裂韧性可靠性模型的堆芯筒体快断评价[J]. 机械工程师 2020(03)

- [10].利用圆锥压头微米划痕测试材料断裂韧性[J]. 摩擦学学报 2019(05)

- [11].屏蔽主泵电机壳体断裂韧性评估[J]. 中国设备工程 2017(22)

- [12].油水含量对疏松砂岩断裂韧性的影响[J]. 科学技术与工程 2018(09)

- [13].增韧复合材料的G_Ⅰ断裂韧性有限元模拟[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(01)

- [14].页岩储层Ⅰ型和Ⅱ型断裂韧性评价方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2015(06)

- [15].低温环境下测试复合材料Ⅰ型层间断裂韧性的简易方法[J]. 复合材料学报 2019(05)

- [16].页岩Ⅰ型断裂韧性测试及跨尺度裂缝表征研究[J]. 地下空间与工程学报 2019(S1)

- [17].RPV材料断裂韧性测试及Master曲线分析技术[J]. 中国原子能科学研究院年报 2009(00)

- [18].基于MDCB试件的管道钢断裂韧性尺寸效应研究[J]. 中国住宅设施 2020(10)

- [19].面外拘束效应对单边缺口拉伸试样断裂韧性的影响[J]. 金属学报 2018(12)

- [20].强度匹配对焊接钢管断裂韧性影响的有限元分析[J]. 焊管 2017(02)

- [21].硬脆性页岩断裂韧性二维数值模拟研究[J]. 复杂油气藏 2019(01)

- [22].页岩断裂韧性实验分析及预测模型建立[J]. 中国海上油气 2019(05)

- [23].四方氧化锆断裂韧性研究综述[J]. 江西化工 2018(02)

- [24].评价多孔Si_3N_4陶瓷断裂韧性的新方法——单向压缩试验[J]. 稀有金属材料与工程 2017(10)

- [25].两相区热处理对TC4-DT钛合金断裂韧性的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(04)

- [26].胶层厚度对胶粘剂Ⅰ型断裂韧性影响试验和仿真研究[J]. 机械工程学报 2018(10)

- [27].管道钢断裂韧性尺寸效应的研究[J]. 机械强度 2019(06)

- [28].页岩Ⅰ型断裂韧性的分形计算方法与应用[J]. 岩土力学 2019(05)

- [29].断裂韧性测试中的载荷分离法及应用[J]. 中国测试 2015(01)

- [30].Q-I-Q-T工艺对60Si2CrVA钢断裂韧性的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/421b02212524271b3c55eec4.html