# 工民建现场施工技术研究岑国祥

八冶建设集团有限公司甘肃金昌737100

摘要：目前我国正处在经济快速发展的时期，各行业之间都在进行激烈的竞争，工民建在我国发展现代化经济当中起到了非常重要的作用，而工民建具有一定市场竞争力的主要优势就是在工程建筑质量，只要采取一定的措施来提高工民建施工的质量，工民建集团才会在经济方面取得较大的利益，从而进一步在建筑市场当中提高自身的竞争力并且具有一定的主导地位。施工技术会对工程质量产生直接影响，因此有必要加强对工民建现场施工技术的研究。

关键词：工民建；特点；施工技术

引言

目前经济的发展水平越来越高，也促进工民建项目的发展，施工数量越来越多，施工规模也越来越大。但每个工民建项目的施工方式、组织形式、质量管控方面都存在着较多的不同使得各个项目之间存在着较大的差异，因此使用的施工技术也不尽相同，下面将从相关概念出发进行阐述。

1工民建方向及施工技术的概念

工民建指的是工业与民用建筑专业，工民建专业主要为建筑施工企业、安装单位、设计单位、业主、监理等单位及各级管理部门培养从事施工技术、工程项目管理、建筑工程预算、工程建设监理等方面的实用型技术人才。施工技术是指工程建设中，在保证质量和安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步而进行的施工活动，它的主要内容包括土方工程、桩基础施工、钢筋混凝土结构工程、预应力混凝土结构工程、结构安装工程、砌体工程、防水工程、装饰工程等。

2工民建工程的特点

2.1综合性

工民建工程在施工的过程中，一般都要对现场的施工现场进行具体的勘测、规划、勘查、测量、施工等相关的具体施工技术活动，其所运用到的学术知识包含了地质学、结构力学、工程测量学、工程力学等各个学科的专业基础知识，它所限制的不在是对于某一学科领域的基础知识。

2.2社会性

工民建工程施工并不是现代社会的产物，它是伴随着人类社会文明发展所需而来，在一定程度上反映了当时社会一定的社会经济，历史，文化等条件，也与此同时伴随着人类社会发展至今，不仅如此，建筑工程在施工的过程中而要妥善的处理好各种社会关系，例如，施工方和业主的关系，设计师和施工方的关系等。

2.3技术性

工民建工程施工并不是无目的，无条件的随意施工，相反，它对于相关的技术人员的要求非常高，只有这样，才可在一定程度上保证工程的质量和工程的顺利开展。

2.4实践性

工民建工程施工的具体施工并不是纸上谈兵，它是要通过具体的设计，勘测，进而进行施工的社会活动。

3工民建工程施工技术

3.1桩基础施工技术

桩基施工指的是对建筑基础进行施工的过程。桩基一般由桩与桩承台构成。在桩基施工中，施工方法可以分成预制桩与灌注桩这两大类。选择打桩方法，不仅仅需要考虑建筑工程的地质条件，还需要考虑桩的断面、类型、长度、设计要求以及场地环境。在我国建筑工程施工中，成桩施工技术有了比较大的发展，逐渐朝着国际的领先水平不断靠拢。在使用混凝土预制桩的过程中，其缺点是噪声比较大，并且土体扰动情况较为严重。而混凝土灌注桩有一定的优势，不受到土层与岩层的限制，能够控制桩桩长和直径，可以符合不同程度要求的承载能力，从而具备更大的灵活性和弹性，并且使用范围比较大。

3.2混凝土施工技术

混凝土的施工和养护技术对建筑质量有关键的作用。运用混凝土泵进行施工时，对混凝土泵机和布料机的配比数量要设置充足，泵送混凝土的配合比要恰当合理，而对于混凝土的养护，主要是控制混凝土内外温差的应力变化，提高混凝土的抗拉强度。这就需要施工过程中对混凝土进行保温处理，避免室内外温差过大造成混凝土特性改变，降低混凝土的强度。还要在严格按照相关标准施工的基础上，进行保湿维护，防止混凝土外表面干裂，从而影响混凝土与钢结构的整体强度。在混凝土的浇筑过程中，采用机械振捣棒振捣时，操作振捣棒的原则是快插慢拔，均匀振捣，上下抽动，插点的布置要均匀，无论采用并列式还是交错式，都要确保插点的间距合理，同时保证插入深度在合理的范围内，还要控制振捣的持续时间，直到不出现气泡，没有表面泛出泥浆，并使表面水分不出现下沉为止。

3.3钢筋及钢结构施工技术

具有强度高、松弛度低等特点的的钢绞线，运用电渣压力焊和套筒连接的钢筋连接技术在工民建项目的施工运用中得到了快速的发展，越来越满足施工的要求，在施工中所占的地位越来越重要。除此之外，工民建项目的施工也会为了提高建筑主体的结构性能而大量运用预应力钢筋技术，在一些跨度较大的空间结构和高层建筑中也会为了促进工民建施工质量的提高运用一些球节点平板网架和多层变截面网架等钢结构形式。

3.4深基坑支护施工技术

深基坑支护施工技术主要适用于比较复杂的工民建项目，不同的施工地点对支护的要求也不一样，因此会有很多的支护技术与方案，在工民建深基坑支护施工技术中运用效果较为显著的有钢排桩支护、地下连续墙支护、逆作拱墙支护、土钉墙支护等，将来可能还会有更大的运用空间。

3.5节能施工技术

（1）墙体节能保温技术。作为建筑外围的重要组成部分，墙体的节能设计水平影响了建筑的整体耗能。墙体的保温大体可以分为两个部分——内墙保温和外墙保温。在内墙保温方法中，只需把需要用到的保温材料放在墙内侧，能够避免室外的雨水渗入即可，保温方法相对较简单。外墙的保温相对来说较复杂，但传热方式只有热传导。在施工时可以在墙体外的保温层上再铺上一层可以降低太阳辐射的防水材料即可。（2）节能气窗的应用。据统计，建筑过程中门窗消耗了近一半的能量。作为能量损耗的主力军，门窗的节能应用已成为节能工艺的重点。以物理学的角度分析，门窗作为辐射与能量传导的中枢，直接影响工程施工中消耗热量的多少。因此在施工过程中，技术人员应尽量使用焊接的方式焊接门窗框，在制作门窗时，应尽可能选择像玻璃钢门窗等导热系数低的材料，来减少太阳辐射或传导过程中的产生的不必要的热量损失。此外，还应格外注意建筑的隔声性、隔热性，尤其北方太阳辐射严重的地方，更要适时采取以上措施。

4工民建施工技术创新及运用

4.1创新工民建桩基施工技术

桩基在相关工程中占据着很大的部分，在建筑施工时需要使用较为良好的坚实的桩基，桩基在建筑工程中占据着很大的位置，他需要经过严密的工序后才能达到高水平的要求。桩基础在施工时注意有以下几个方式：①及时把现场的不需要用的物品进行清除，提前准备好现场，对现场进行整体的整体；②针对现场的垃圾应该采取一定形式，将垃圾分类，并将垃圾仍放处做好前提的准备；③确定桩基位置，整理周围对桩基工程有障碍的物体，减少施工常见的失误，征求工程施工最大利益化；④注意保障现场的排水工作，使得现场施工能稳步进展开来。相关人员应该做到及时排水，假若没有进行该步骤的施工，后期会产生较大的危害，增加施工的难度。相关资料显示：有些地方还会产生水灾等灾害。

结束语

总而言之，工民建工程现场施工中，施工技术起到十分重要的作用，建筑工程项目的建设工作离不开建筑工程施工技术的支持，因此，施工单位需要不断完善施工技术，并且创新施工技术。施工单位需要重视在建筑工程现场施工中新技术的应用，联系科学的管理手段，从而有效促进建筑工程的发展。

参考文献：

[1]张家铨.工民建施工技术与质量优化研究[J].江西建材，2017，（01）：102+107.

[2]蔡隆山，邓倩.关于工民建施工技术的创新和应用探讨[J].江西建材，2016，（16）：123.

[3]薛德平.工民建施工中混凝土浇筑施工技术实践探究[J].企业科技与发展，2015，（17）：37-38.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/42374e9d3c854cb3a0d4ea6f.html