# 房屋建筑设计中节能环保理念的运用分析杨伟创

广西桂平市建筑设计院广西桂平537200

摘要：随着社会经济的不断发展，我国基础设施建设和交通路网得到了很大的发展。随着房屋建筑的建设不断深入，房屋建筑的数量也开始增多。然而，建筑能耗是目前能源消耗的一个主要来源，大量的能源消耗不利于我们国家的长远发展，因此房屋设计人员要重视减少建筑能耗的研究。本文主要围绕房屋建筑对该建筑的节能进行了相关研究，提出了房屋建筑的节能办法。

关键词：房屋建筑；节能理念；应用

随着国家经济的不断发展，我国基础设施和房屋建筑得到了很大的发展。随着房屋建筑的建设不断加大，房屋建筑的数量也开始增多。随之，房屋的能源消耗增加迅速，而大量的能源消耗不利于国家的长远发展，因此我们设计人员要把建筑能耗的研究应用到房屋建筑中。中国的人口大，房屋多，所产生的能源消耗量也十分大。所以，对房屋建筑的建筑节能进行研究显得十分有必要。

一、建筑节能及具体措施

建筑节能是指在建筑材料的生产、建筑物及构筑物的使用和施工过程中进行节能的，在满足既定的使用需求或者服务功能的基础上，尽可能的减小建筑物或者构筑物带来的能源消耗的一种手段。在我国，对于建筑节能的具体措施有着明确的说明。建筑节能的具体措施主要有以下四点：第一，在建筑物的规划时，设计考虑有利于节能的建筑朝向和平面形状，同时控制建筑物的体型系数和窗墙比；第二，改善窗户的设计，采用对建筑物能耗较小的窗户设计布置方案；第三，改善外部围护结构的热工性能，尽量采用一些能耗低的材料做围护结构。第四，充分利用自然条件减少能耗，改善建筑的节能性能。

二、利用房屋建筑的特点进行节能设计

房屋建筑各有各独有的特点，因此在进行该类建筑的建筑节能设计时要充分考虑到它所具有的特点，而根据其建筑的特点采取合适的节能方法和手段，达到预期的效果。一般来说，我们的房屋建筑一般是沿着房屋建筑的两侧对称布置，房屋建筑的主体部分也是按照对称的形式建设的。在整个建筑物的设计过程中，需要充分利用日照条件和自然界的风向，达到建筑节能的效果。在夏季时风循环顺畅，不需要额外的电力系统制冷；在冬季时，日照充足，不需要额外的电力系统供暖。根据房屋建筑的这类特点，在进行房屋建筑建设的过程中，应该保留原有的植被条件，形成一道自然的屏障，起到阻挡风沙的功能。对于场地上没有自然植被的地质条件，可以人工建造一些绿色植物来净化空气，也可以对建筑物起到一定的遮阳功效。总之，在房屋建筑的选址及设计建造过程中，要充分利用当地的水资源，土壤资源，周围的植被环境等一系列因素，达到建筑节能的目的。建筑能耗是能源消耗的主要来源之一，大量的能源消耗不利于国家的长远发展，因此设计师要善于利用建筑的具体特点去进行建筑的节能能耗的研究。

三、房屋建筑的建筑节能办法

（一）墙体

对于墙体的节能来说，房屋建筑由于常年处于户外环境之中，所以它的墙体比较适合采用有保温措施的墙体，包括外墙内保温，夹层保温，外墙外保温等三类。如果单单从建筑节能方面来看，外墙外保温有着更好的节能效果，在建筑行业得到了较为广泛的运用。外墙外保温的保温效果相比于其他两类保温方式来说是更好的，这与它的保温原理有很大的关系。外墙外保温是通过对建筑物主体结构外侧进行覆盖，使建筑物的主体受到一定的保护，以达到提升建筑物的使用功能的效果。此外，外墙外保温技术还能够有效的消除外墙的性能差异。

（二）楼地面

楼体面的节能设计主要体现在建筑体形系数，通常来讲，建筑物的体型系数每增加0.01，能耗将增加1/4。所以，在满足使用条件下，建筑物应该尽量避免过高的体型系数，以达到节能的目标。选择楼地面的楼板材料的时候，可以考虑选择那种木地板，或者其他有效阻隔外界空气，避免与其发生接触的地板类型。

（三）屋面

屋面的节能原理其实和外墙很像，主要是通过改善屋面的热工性能达到阻止热量传递的功能。对于屋面来说，主要的节能措施有保温屋面、架空通风屋面、坡屋面、绿化屋面等等。具体的屋面节能做法主要有以下两方面：第一，屋面的保温层密度不宜太大，尽量避免导热系数较高的保温材料，以避免屋面的厚度、重量过大。第二，屋面保湿层不宜采用吸水率较高的保温材料，以防止屋面湿作业导致保温层吸水量较大而降低保温效果。用架空板隔热十分普遍，采用坡顶屋面便于设置保温层。可以顺坡顶内铺钉玻璃棉毡或岩棉花毡，也可在天棚上铺设绝热材料，还可喷、吹或直接铺设玻璃棉、岩棉、膨胀珍珠岩等松散材料作为屋面保温层。在建筑的屋面建设中，可以选用尖端的保温材料，在尖顶的阁楼空间紧接屋顶的下面装上可供空气流通的通道，既空气流通，又保温隔热。在天花板上面，一般都要铺设玻璃棉或矿物棉毡、垫，或在此空间直接吹入松散的保温棉，有的直接吊装由玻璃棉或岩棉等保温材料和装饰贴面复合而成的天花板。

（四）门窗和幕墙

建筑节能包含很多方面，而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。在房屋建筑的建设过程中，可采用节能窗及节能幕墙产品，它在炎热的夏季具有较高的隔热性能，在寒冷的冬季具有较高的保温功能。铝合金窗及玻璃幕墙常见节能方法有色节能法、铝合金断热型材节能法、双(多)层结构体、遮阳体系节能法及点支承玻璃幕墙节能法等。

（五）建筑遮阳

遮阳设施的选择，应当根据当地的经济发展情况以及气候特点进行科学选择，遮阳设施在夏季应当达到遮阳的要求、冬季能够保证阳光直射到室内，满足人们对采光的要求。在夏热冬冷的地区，由于太阳辐射的水平面较高，所以在房屋建筑的建设过程中，使用中庭玻璃采光的方式，便能够实现不同的遮阳要求。一般南向的建筑物采用水平方式较为合理，而东、西方向的建筑物则适合采用挡板式的遮阳方式。为了使建筑物的外立面保持良好景观效果，也可以在建筑物的中间使用内部遮阳的方式，内部遮阳能够将直射入室内的阳光反射，使得室内的太阳辐射大大的降低，改善建筑物室内光线不均匀的现象，但是这种遮阳方式的效果并不理想。如果使用中间遮阳方式，则能够获得较好的遮阳效果，但其造价较高，维护难度也较大。

（六）太阳能的利用

在房屋建筑中，可以利用太阳能资源来满足建筑能耗和健康环境的需求，降低常规能源在建筑能耗中的比例。太阳能建筑将在调整建筑能耗结构、保障能源安全等方面发挥积极作用，它有最大限度地利用自然采光，降低人工照明能耗，改善房屋建筑光环境，满足房屋主人休息时的光线需求等优势。在房屋建筑的坡屋面上铺设太阳能集热器，并根据当地的纬度来确定铺设的坡度。

四、结语

综上所述，我们可以看到，对房屋建筑的建筑节能进行研究显得十分有必要。能源资源是人类生存和发展的基石“开源节流”是人类获取能源资源的必经之路。然而，建筑能耗是能源消耗的一个主要来源，大量的能源消耗不利于国家的长远发展，因此设计人员开始重视对减少建筑能耗的研究。能源节约比能源开发更为重要，而建筑节能是重中之重。在建筑节能方面更加应当坚持以科学发展观和可持续发展战略做指导，不断创新建筑节能措施，提高建筑节能的效率，有效地促进房屋建筑的持续发展。

参考文献

[1]聂瑞,郭歌.绿色环境保护节能建筑的设计与实现研究[J].环境科学与管理,2018(2).

[2]傅晓耕.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].自动化与仪器仪表,2017(8):204-205.

[3]章永洁,蒋建云,叶建东,等.节能环保技术在小型公共建筑中的集成应用及能耗模拟分析[J].建筑技术,2015,46(6):504-507.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/426117fc9a54831f07420719.html