# 探析建筑模网混凝土保温屋面结构体系的工程应用

哈尔滨正鑫建筑劳务有限公司

【摘要】建筑模网混凝土出现的时间比较晚，一般在建筑的墙面使用的较多，而且这种材料节能。尽管使用这种技术能够有效的节能，但是还是存在着不足，因为使用模网混凝土施工的时候，工人的劳动量大。由于这种材料一般都用于建筑的墙体上，而建筑的屋面还是用普通的混凝土材料，这样就会使屋面在绑扎钢筋的时候，很困难。在浇筑墙体以及混凝土的时候，最好是一次浇筑，但是由于建筑的墙体以及屋面使用的是两种混凝土，这样在浇筑的时候，就很难一次完成作业，因此我们就将模网混凝土做一些改革，使其能用到建筑屋面中。

【关键词】建筑；模网混凝土；屋面；节能材料

从90年代开始在建设住宅建筑的时候，都加入了抗震以及保温的功能，如果是多层的住宅，更是采用混凝土浇筑的方式为住宅建立保温系统，从而提高建筑的保温性。不少建筑在增强保稳性的时候，都禁止使用烧结粘土砖，这就使施工人员找到性能更好的施工材料，这也是模网混凝土出现的原因。由于建筑的墙体使用该材料的次数多，而屋面使用的少，这就使两者之间出现了热桥，从而将建筑的保温效果受影响。在多次的实验之后，将模网混凝土改良，并将其运用到建筑屋面中，解决了热桥问题。

一、具体案例

1.工程实例与构造

某工程2014年10月破土动工，2015年6月竣工，8月交付使用，建筑面积近20000m2。该建设项目共，61栋别墅中大部分采用模网混凝土结构。屋面结构采用模网混凝土坡屋面。选用模网混凝土结构体系的民用住宅屋面板与墙体节点构造措施可参照图1。

图1模网混凝土屋面板节点构造

2.混凝土施工

模网混凝土的性质以及功能有别于普通混凝土，因此在施工的时候，施工方法也不同。影响模网混凝土的成型以及密实程度的最大原因是混凝土本身的重力问题，因此要求使用的混凝土都是具有流动性的，而且还能有粘聚作用。可以在混凝土中增添砂，使含砂量增多，从而补偿了在混凝土发生渗滤作用时流失的砂浆。在正式使用的时候，要提前在施工场地或者是其他地方做好实验，保证砂浆以及聚苯板具有一定的作用时才能用于施工。在施工中，可以在混凝土中加入就有聚合作用的砂浆，使内部的砂浆与外部的砂浆能粘结，从而达到施工效果。

二、建筑模网混凝土

1.建筑模网及其工作原理

模网是由两片钢板网组成，而且这两片钢板网自带加劲肋，组合模网一般都在工厂完成，在组合的时候，网架之间用折钩拉筋连接，并且用螺钉网网架固定。如果模网是用来做建筑的外墙，那么在设计的时候，就要加入保温设计，使其能够发挥作用，让建筑一直保持在一个正常的温度下。在安装的时候，也可以在模网的外部加一层保温层，以保证保温效果。

混凝土的结构出现缺陷最主要的原因是因为混凝土中的水分太多，而且建筑中的模板对混凝土产生压力，使混凝土出现容器效应。因为模网的构造比较特殊，有钢板还有折钩拉筋，可以消除混凝土中的容器效应，这样就可以让混凝土在硬化之后，还有限裂作用。

表1试验结果

有关人员分别对模网、普通以及未振捣的混凝土做实验，通过实验测量不同类型混凝土的强度。实验结果表明，是有渗滤以及消除容器效应的，在模网之下浇筑混凝土，因为重力的作用，某些流动性强的浆体，因为渗滤作用，通过模网中的网孔，将混合物中的多余空气全部排出，这样就会使混凝土均匀，而且还能保证混凝土密实。模网混凝土虽然具有抗压性，但是其压力大于未振捣的混凝土却低于普通混凝土，从而可以看出，模网混凝土中的强度均匀，而且可以强度可以被控制，在实验中我们可以看到在浇筑的时候，模网混凝土有重力，而其余两种没有发现重力。如表1

2.模网混凝土的节能保温性能

模网混凝土是保温材料，判断保温材料的优劣主要是通过材料的保温效果。屋面的模网混凝土材料与墙体的相同，而且屋面可以与聚苯板相结合，从而共同的承担着建筑的隔热作用。在具体的使用中，由于聚苯板的厚度会影响保温效果，因此可以根据建筑以及节能的标准来调节，使保温作用能满足建筑要求。

3.模网混凝上板杭弯性能

混凝土设计强度等级为C20构件长3m，宽1.2m，厚0.16m。荷载采用红砖、钢锭，用千分表测量跨中挠度。开裂荷载为a.4kN，极限荷载为74kN，跨中最大挠度为21.7mm。试验结果表明，在作为板构件使用时，纵向上模网中的加劲肋可部分替代钢筋作用，相当于中椎8@200。若此配筋率不满足设计要求，可在加劲肋间加配钢筋。横向可以不考虑折钩拉筋的作用，而直接采用普通的钢筋混凝土配筋。

三、施工中的问题

人们的生活水平正在逐步提高，对于建筑物也有了更多的要求，建筑单位在对建筑物施工的过程中，一般都会将各种保温系统或者新型防水材料运用在其中，以此来保证建筑工程的各种性能，达到节能环保的要求。当时施工人员一般是钢筋混凝土现浇屋面板与聚苯板相结合的保温系统应用在建筑工程当中，而防水材料主要包括APP、SBS等。随着社会的发展，人们对于建筑物的要求也越来越高，国家一方面限制了粘土砖的烧制，另一方面要求建筑物具有节能环保的效果，因此将各种新型的建筑结构体系应用在多层、大跨度建筑工程当中。建筑模网混凝土是国家禁止烧制粘土砖之后的一种新型节能墙体材料之一。但是在建筑工程施工过程中，如果我们将其材料应用在实际工程中，而采用原有的钢筋混凝土来当做屋面材料，那么在施工过程中就需要面临以下两个问题：1）如果采用建筑模网混凝土，那么施工人员可以免去振捣以及拆模两道工序，当施工完毕之后，如果采用钢筋混凝土来作为屋面材料，不管是支模还是钢筋绑扎都存在着较大的施工难度，导致屋面板与墙体结构因不能一次性浇筑而产生施工缝；2）在对屋面结构施工的过程中，建筑模网混凝土以及钢筋混凝土屋面板之间极容易出现热桥问题，这就导致建筑物的使用功能无法正常发挥，也无法达到节能环保的效果。本文对该问题进行了详细的论述，为了解决上述问题，施工人员对该材料进行相应的改动，并将其应用在屋面结构当中，从而提高建筑物的保温性能。

四、结束语

综上所述，一直以来模网混凝土都是被用于建筑墙面的节能保温材料，现在经过改良之后，可以用作建筑的屋面中。这样可以有效的解决了屋面以及墙体施工中的难点，同时能保证即使是用作建筑屋面中，材料仍具有较高的性能，不仅是节能，还能保护建筑的温度，从而使建筑具有综合效益。经过多次的实验也可以看出在屋面施工的时候，使用模网混凝土的优点，因此这种材料可以在建筑混凝土中大范围的使用，是值得推广的材料。

参考文献：

[1]王立久，谷鑫，穆木兰.建筑模网墙体技术的发展与应用[J].墙材革新与建筑节能.2010（06）

[2]罗兆辉，李京玲，张瑜佩.模网混凝土墙体抗剪承载力与延性分析[J].广西大学学报（自然科学版）.2010（01）

[3]罗兆辉，冉令譞.模网混凝土墙体在水平荷载下的性能分析[J].工业建筑.2009（S1）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/427b69c2a77c57e1ab8104f9.html