# 关于二次供水设施技术及相关问题的研究朱晓奕

湖北省潜江市自来水公司湖北潜江433100

摘要：社会经济处于不断的进步当中，居民对于生活条件和质量具有越来越高的要求。为进一步提升居民生活质量，提高我国城镇化发展水平和质量，市政部门正在不断扩张城市和新建城镇的供水系统规模。另外，高层建筑的数量不断增加，使得原有的管网水压无法完全满足高层建筑居民对于生活供水的需求。在这一背景下，采取二次供水设施建设是十分重要的，文章针对二次供水设施相关技术及问题进行探讨。

关键词：二次供水；设施技术；相关问题；优化方法

引言

二次供水设施建设的目的是缓解城市由于扩建而形成的供水压力，对于城镇居民，尤其是高层建筑中的居民来说，具有重要的积极作用，能够满足居民对于生活用水以及饮水卫生安全性的需求。然而，在采取二次供水设施技术来改造已经成形的供水系统时，二次用水设施会受到许多因素的影响，例如，采取不符合实际情况的设计方案，施工操作当中出现纰漏和失误，管理工作中出现疏漏等问题，都容易导致水体污染，甚至产生十分严重的后果，对居民人身安全造成不良影响。

一、二次供水设施存在的相关问题

1.1维护及管理不当

供水设施建设完成后需要定期进行维护，定期对其进行消毒是管理者必须开展的工作内容。但是许多管理者在管理过程中忽视了这一操作的重要性，许多管理人员甚至几年才对供水设施进行依次消毒，容易导致供水水箱当中堆积大量的杂物，对于使用水的人群埋下了水质安全隐患。不仅如此，不定期对管道进行排查检修，还可能导致管道当中存在的问题未及时发现并将其解决，埋下更深的安全隐患，甚至可能发生爆管而导致供水系统崩溃，影响城镇正常供水。

1.2腐蚀、渗漏等问题造成污染

由于钢管或是铸铁的供水管道较为常用，而储水设备通常是钢筋混凝土结构，即使在大多数的情况下采用这类设备，具有较好的经济、质量等优势，但是若长时间不进行维护，使得管道长时间受到水流冲击和浸泡，导致管道阀门、出水设备等区域出现渗漏以及腐蚀的情况，产生大量金属性的锈蚀物，例如锰、铁等，对水质造成污染。虽然生活用水当中往往存在一定浓度的金属元素，但是少量的金属元素不回对水质和管道造成影响，当浓度较高的时候，这些元素在管道当中发生酸碱度反应，导致管道结垢。另外，水中悬浮物的存在减缓水流速度造成堵塞，长期缺乏管理，会导致供水浑浊度以及色度受到影响。

1.3水箱浮球阀问题

二次供水系统中的一个重要组成部分是水箱，在水箱中，采取浮球阀方式来对水位进行控制，若浮球阀使用不当，会对供水产生安全影响。在供水体系工作状态下，若浮球阀无法正常工作，就无法正常控制水箱水量，导致水箱连续进水。另外，水箱设施增加建筑结构荷载以及外立面设计方面的难度，管理工作不到位同样会导致水质二次污染。

二、二次供水设施优化方法

2.1改造水箱材质

当前建筑采用的水箱通常采用的材质有钢筋混凝土、普通钢板、玻璃钢以及不锈钢几种，但钢筋混凝土材质的水箱十分容易对供水管道中的水质造成污染，因此，如何选择水箱材质应当根据实际情况和反复的比较来进行选择。

首先，不同材质的水箱在其基本特点上存在较大的差异。钢筋混凝土材质的水箱具有较强的经济性且施工工艺较为成熟，但是在使用过程中容易出现裂缝，容易产生细菌及藻类，对水质造成污染。钢筋凝土的水箱还需要经常对其进行清洗，但在实际使用过程中，由于管理疏忽以及经费紧张等问题，通常无法得到保障。生活用水当中含有自由的氯离子，容易渗透进入钢筋混凝土结构当中，对其强度造成影响。玻璃钢材质的水箱具有价格优势，但是玻璃钢水箱在生产过程中需要保证一次成型，尺寸固定，无法根据具体的建筑物来对其尺寸进行调整，且无法进行拆卸，因此在运输过程和安装过程中存在一定的困难。普通钢板材质水箱同样具有价格优势，且通常采取现场焊接的方式成型，但是很容易产生锈蚀，导致水质含有较多杂质，不适于饮用和存储。不锈钢材质的水箱则具有清洁卫生的优点，若采用食品级的不锈钢钢板，则更能发挥其特长，尤其适用于饮用水水箱，但缺点是价格较高，不具备经济性。其次，不同材质的水箱对于微生物学指标的变化规律会产生不同的影响。众多研究表明，饮用水在其贮存的过程中出现水质变差现象是和微生物污染有关的，水箱的材质对于微生物的生长繁殖具有重要的影响。另外，采取不同材质水箱对于溶出有机物种类也会有不同的影响。因此，对于水箱材质的改造优化是十分必要的，但并不是盲目进行改造，而应当充分结合多方面的因素来进行分析、综合考虑，选出最适宜最优化的水箱材料方案。

2.2分别设置生活及消防用水水箱

在国家相关规定当中已经明确规定过：生活饮用水水池同其他用水水池应当分开设置。这样的措施不仅能够便于管理，更对生活饮用水提供了更加有效的保障，同时，对于生活饮用水水质的防污染也有了更高的要求。水箱的设置可能引起二次污染，需要对其进行合理的设计并加强管理来解决水质污染的问题。在设计过程中，应当合理确定水箱的容积，避免容积过大，对于水箱内部结构应当进行合理安排，将进出水管道对称不只，消除容易导致水滞留的区段，对于水箱内壁应当采用无污染的材料。

三、优化消毒设施

3.1二氧化氯消毒

二氧化氯作为一种强氧化剂，由于其在消毒杀菌、防腐除臭、保鲜及环境污染处理等方面的独特功能已受到国内外有关专家的广泛关注[3]。二氧化氯当前已经在多个欧洲发达国家采用作为饮用水消毒剂，对于二氧化氯在医疗卫生、果蔬保鲜以及水产品加工等方面的应用也投入了大量的研究。饮用水当中采取二氧化氯消毒杀菌的方式通常可以采取两种形式，一种是采用稳定性的二氧化氯，另一种是采用二氧化氯发生器。稳态的二氧化氯通常又可以分为液态及固态，而二氧化氯发生器同样可以采用电解法以及化学法两种不同的方法。稳态的二氧化氯通常加入酸来活化释放二氧化氯，投入到水当中以起到消毒杀菌的作用。在实际的应用中，由于采用二氧化氯进行消毒的成本通常较高，且消毒之后并不能直接完全达到饮用水水质相关标准的要求，通常采用不多。采用电解法的二氧化氯发生器是通过对食盐水进行电解来产生二氧化氯，这一方式同样也存在不便使用和成本较高的问题，同样未被广泛采用。而化学法二氧化氯发生器则是目前国内发展较快的一种二氧化氯产生及消毒的方法，正处于迅速的发展之中。

3.2臭氧消毒

臭氧是氧气的同素异形体，臭氧具有极强的氧化能力，能够氧化大部分的有机物，而且臭氧自身具有的强氧化性具有易于通过微生物的细胞膜的优点，使得臭氧具有较强的除藻和灭菌能力，能够将供水系统水中的细菌、大肠菌群等杀死除去。上述两种杀菌方式中，从经济性的角度进行考虑，在水量较大的系统种适合采用二氧化氯来进行消毒杀菌；水量较小时适合采用臭氧进行消毒灭菌。

四、结语

城市二次供水设施是城镇化迅速发展过程当中出现的必然设施技术，二次供水设施的优化对于推动城镇健康快速发展具有重要意义。而在这一技术发展和应用的过程中，依然存在较多问题需要加以解决。通过对二次供水相关设施进行不断的完善优化，从水箱材质和消毒方式两个重要的方面加以解决，能够有效保障供水质量，保障居民用水，同时保障居民用水过程中的安全性。

参考文献：

[1]葛中华，二次供水设施技术及相关问题阐述[J].建材与装饰，2016-03-18.

[2]杨轶戬，施洁，蒋琴琴，等.广州市新建二次供水设施卫生学验收评价结果分析[J].环境卫生学杂志，2014-08-25.

[3]邹强，二次供水设施改造技术问题探讨[J].科技致富向导，2015-03-20；

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4409906d91995b2241730c22.html