# 500kV变电站变电运行中的故障分析与处理研究陈杰

（国网冀北电力有限公司检修分公司唐山运维分部河北唐山063000）

摘要：近些年来，我国电力系统高速发展，电网建设规模逐渐扩大，给500kV变电站变电运行提出了更高的要求。然而一旦500kV变电站产生故障，将严重威胁到电力系统的安全可靠供电，给电力工作人员的安全带来威胁，导致严重的安全事故产生。所以要高度关注500kV变电站变电运行过程中产生的故障，利用科学合理的故障处理方法，保证可以在最短的时间里将变电运行故障处理好，从而提高500kV变电站安全稳定运行水平。

关键词：500kV；变电站；变电运行；问题；分析

1导言

随着社会经济的不断发展，电力企业的运行逐渐实现了科学化、智能化的发展理念，超电压输变电工程项目不断投入运行，500kV变电站逐渐增多，对经济社会影响深远；因此，电力系统的安全稳定运行是现阶段电力事业运行的基本目标。变电站在应用中可以实现聚集电能、升压、降压以及分配电力的作用，不仅可以成为电网运行的基本支架，同时也是整个电力系统的中心，联系了供电用户以及发电厂的重要环节。因此，在现阶段电力系统运行的过程中，应该实现变电站的安全稳定运行，构建有效的改善措施，从而为电力系统有效运行提供科学化的依据。文章对500kV变电站故障检测的必要性、存在的问题、诊断策略以及故障处理进行了系统性的分析，旨在为电力系统的运行提供充分性的保证，实现企业的经济化运行。

2500kV变电站运行故障类型

2.1倒闸操作故障

倒闸操作通过操作相关的元件或构件，使电气设备三种状态之间可以实现相互转化，倒闸操作在电力系统操作中的意义就是在需要对电力设备进行维修检查时，通过倒闸操作，可以是电力设备直接转变为维修状态，这增加了维修人员的安全系数。该操作易出现的故障有四方面：一是倒闸操作需要操作的构件或仪器中有断路器，那么断路器如果没有发挥作用，则电力设备即使转化为维修状态，也不会降低危险系数，维修人员在对相关设备进行检查时，很有可能出现伤亡事故。二是高压隔离开关的分合时机不对，如果当时线路上还存在电荷，隔离开关是没有能力对产生的能造成人员伤亡的电弧进行消灭的。三是接地短路故障，出现的原因就是接地隔离开关的分合时机不对，有两种情况，一种是线路中还存在电流，另一种情况是隔离开关处于闭合状态时，就使断路器发挥功能。四是越闸故障，主要原因是漏投漏退相关保护的压板不能发挥保护作用。

2.2变压器绕组故障

此类故障有两种，分别是匝间短路故障和相间短路故障。500kV变电站的作用位置不是在电流输入端，也不是在输出端，所以就导致改变电站的变压器无法处于停工休息状态，变压器本身性能差，所以承受的电荷量有限，也不具备很强的散热功能，长期以往，绕组的绝缘使用寿命会逐渐缩短，直至匝间短路故障发生。变压器的引线是隐藏起来的，否则在经受巨大的相电流冲击和油温升高煎熬后，变压器极易发生相间短路故障，同时，变压器的绝缘层也不能保持原来的状态。

2.3变压器分接开关故障

变压器的正常运行离不开分接开关的作用，分接开关长期处于工作状态，会使相关的压紧弹簧失去紧实状态，滚轮各部分所受到的压力也会有所差异，就不能使触头有效接触，接触电阻会增大，流经分接开关的电流也会变大，但此时，分接开关已经达到承受极限，所以在开关接头处会出现电弧。

3500kV变电站变电运行中的故障分析

一是设备陈旧老化。电力系统设备的层出不穷，种类多样。变电站运行过程中的故障也在增多，因而，在整个电力系统运行当中，一旦变电站设备运行时间过长，并未获得良好维修保养，将造成设备严重老化，从而直接影响电力系统稳定运行。

二是设备操作失误。变电运行系统十分复杂，影响变电设备正常运行的因素非常多，所以需要全面对各种影响因素进行分析。变电站事故诱发因素当中，人为操作失误是重点因素。主要表现为有关工作人员责任心不强，工作当中容易出现疏漏。特别是变电倒闸操作过程中，注意力不能集中，操作不能规范，对日常设备维护并不关注，导致电网不稳定，严重的情况下还会导致变电站运行出现故障。比如：电力变压器故障：首先是绕组故障：此种类型的故障最为常见的就是匝间短路，长时间超载负荷运行变电器，加上散热条件比较差，容易造成变电器短路，这个时候变电器油温就会升高、电流增大，产生吱吱冒泡声音。其次，分接开关故障：变压器表层出现灼伤，或者分接头出现放电，这些现象产生重点因为变电器分接开关触头一边弹簧压力小，造成滚轮压力不够均匀，降低了接触面积。倒闸操作故障：500kV变电站设备检修之前，并未及时正确的断开断路器，导致线路或者设备带电促使检修人员因为触电受伤。

三是安全管理的问题。电力企业运行当中，为了保证电气也有效运行，要建立完善有效的安全管理系统，确保变电站安全管理和平稳运行。现阶段电力企业运行过程中，有的企业并未建立安全管理系统，有些虽然设置了安全管理条例，可是并未严格执行，流于形式，所以电力企业运行中缺少安全管理制度，导致工作管理不到位，给电力运行带来安全隐患。

4变电站运行中故障处理的方法分析

4.1注重对变电站系统的检修维护

变电站运行中设备的稳定性是十分重要的工作项目，因为，只有不断提高变电设备的稳定性，才可以提升电力系统的安全运行。第一，电力企业应该提高对变电设备的质量重视，在电力系统运行的过程中强化检测性能，保证质量，在源头上减少变电站系统的故障。第二，应该针对电气设备状态进行系统性的检测及维修，通过日常的严格管理，及时发现电力系统中存在的问题，提高工作人员的工作意识，强化技术操作技能。第三，应该掌握变电站系统的重要性能，强化工作人员的安全意识，建立专业化的系统预案，保证电力系统中的变电站出现故障时，得到有效的维护。

4.2强化安全管理制度

电力企业运行的过程中，为了实现电力系统的安全、稳定运行，应该构建安全管理制度，合理分析变电站的实际状况，有效落实制度管理内容，实现变电站安全管理工作的有效开展，并将管理制度落实到各个环节。同时也应该强化企业人员的管理意识以及安全意识，提高专业技术人员专业操作能力，保证技术维修的合理性。建立监督管理机构，保证设备维修的规范性。在日常管理的过程中，施工人员或是技术检测人员发现系统故障问题，应该及时上报，从而使管理者可以及时制定优化方案，缩短维修时间，保证变电站的安全运行。

4.3有效控制谐波影响

日常电力系统运行的过程中，由于出现谐波的问题会使变电站受到正常运行的干扰，造成电力故障的问题。因此，在现阶段电力系统运行的过程中，为了保证变电器的稳定运行，可以通过抑制谐波有效降低故障出现的频率。所以，在技术优化的过程中应该做到以下几点内容：第一，应该对变电设备进行全面的分析，对于一些对谐波较为敏感的设备应该与常规电气隔离。第二，在特定的状况下可以采用非线性措施对电力系统有效控制。例如，在变电站系统运行的过程中，为了将电抗器以及电容器进行串联，就可以对电容器进行抑制，进一步消弱高次谐波对电力系统的影响。第三，应该逐渐放大电力系统的应用比例，从而有效减少谐波的产生。

5结论

总而言之，在电力系统运行的过程中，应该逐渐提高其设备的应用性能。如果变电站设备没有得到有效的维护，会对电力系统造成严重的影响。因此，随着电力事业的不断发展，要提高500kV变电站的设备运行能力，不断提高工作人员的整体素质，减少人为因素所造成的系统误差，实现电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]王兴洋,侯兴旺,任成刚.500kV变电站变电运行中的故障分析与处理研究[J].山东工业技术,2018(03):165.

[2]姜雪.500kV变电站变电运行故障分析及处理[J].电子技术与软件工程,2017(19):232.

[3]闫孝亮.500kV变电站变电运行故障处理分析[J].科技展望,2016,26(05):99.

[4]叶荣民.500kV变电站变电运行中故障问题分析与处理建议研究[J].科技传播,2015,7(24):151-152.

[5]张旭升.500kV变电站变电运行故障及其解决对策分析[J].科技传播,2015,7(18):123+107.

[6]杜恩慧.500kV变电站变电运行中的故障分析与处理研究[J].电子制作,2015(09):39.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4525804e787e9a108e3c11f2.html