# 一种自动取样气体的环保监测无人机

### 论文摘要

本文所设计产品主要用于监管企业污染气体排放,能做到不知不觉取证,专查隐蔽污染。传统的无人机采用装载各类传感器对气体进行实时检测,这种做法具有精度低,成本高,取证难的局限性,本设计直接将气体采样到两支取样器中,一支用于检测气体成分,另外一支用于留样。并用摄像头对气体采集过程全程录像,可直观辨别污染源、污染口。为环境评价和监察提供依据。据调查研究,目前这种能将气体采样后回实验室进行成分分析与检测的无人机极少有人开发。该产品功能新颖,具有较高的实用价值和广阔的市场前景。

### 论文目录

- 1. 引言

- 2. 系统设计构架

- 3. 无人机硬件设计

- 3.1 电源模块部分

- 3.2 气体采样气泵电机驱动电路

- 3.3 无线发送和接收模块

- 4. 自动取样无人机实物制作部分

- 5. 无人机软件设计

- 6. 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林增,夏御,毕建迪,吴佳妮,马梅

关键词: 无人机,自动取样,视频同步,实用性

来源: 扬州工业职业技术学院论丛 2019年03期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,航空航天科学与工程

单位: 扬州工业职业技术学院

分类号: V279;X85

页码: 48-52

总页数: 5

文件大小: 1480K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].可伸缩延长气体采样装置在应急监测中的应用[J]. 环境监控与预警 2016(02)

- [2].典型挥发性有机化合物在气体采样罐中的存储稳定性[J]. 化工环保 2017(01)

- [3].邻苯二甲酸酯气体采样设备研制及其采样效率评价[J]. 分析试验室 2017(09)

- [4].测量土壤中的N_2、N_2O、NO和CO_2排放[J]. 中国环境科学 2013(03)

- [5].气体采样罐采样技术在突发性公共卫生事件中的应用[J]. 上海预防医学杂志 2008(07)

- [6].气体分析仪比例稀释系统设计[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [7].实用环境监测气体采集器设计与应用[J]. 黑龙江环境通报 2011(02)

- [8].大气压变化对矿井封闭区域气体采样的影响[J]. 矿业科学学报 2020(03)

- [9].沼液贮存中甲烷和氨气排放规律实验[J]. 农业机械学报 2012(S1)

- [10].美国污染场地清理的风险评估简介及政策制定[J]. 环境科学 2017(04)

- [11].从典型案例分析环境犯罪侦办要全[J]. 中国环境监察 2015(03)

- [12].气体采样固定装置在废气监测中的应用[J]. 环境保护与循环经济 2019(09)

- [13].便携式气质联用仪在区域环境现状调查中的应用[J]. 中国资源综合利用 2016(05)

- [14].气体监测参数对检测结果的影响分析及探讨[J]. 干旱环境监测 2012(04)

- [15].专利角度浅谈挥发性有机污染物采样技术及其发展[J]. 科技创新导报 2018(34)

- [16].本安探测机器人气体采样系统的设计[J]. 煤矿机械 2014(06)

- [17].论无人控制机在水上危险品事故中的应用[J]. 中国水运 2012(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/45569e9dac86197b0751da21.html