# 设坝垃圾填埋场沿底部衬里滑动的稳定性分析

### 论文摘要

考虑填埋场底部衬里极限破坏界面转移和垃圾坝的作用,将填埋场分为垃圾坝、被动楔体、两个中间楔体和主动楔体5个部分,分别对每个部分进行极限平衡分析,并建立了平衡方程,求解填埋场沿底部复合衬里界面滑动的安全系数。结合工程实例分析了垃圾坝、垃圾土及填埋场底部衬里界面剪切强度对填埋场稳定性的影响,分析结果表明,垃圾土粘聚力csw、内摩擦角φsw增加,填埋场安全系数Fs呈线性小幅增长,φsw对Fs的影响略大于csw。随着坝底界面粘聚力cd和摩擦角δd增加,Fs逐渐增大,且与cd近似呈线性关系,δd对Fs的影响大于cd。增加垃圾坝坝高H2、减小坝背倾角η,Fs增大。填埋场底部衬里界面粘聚力cb和摩擦角δb增加,Fs增大,并与cb近似呈线性关系。高法向应力界面的强度指标对Fs的影响程度远大于低法向应力界面的强度指标,δb对Fs的影响尤为显著。

### 论文目录

- 1 稳定分析模型的建立及求解

- 1.1 稳定分析模型

- 1.2 楔体及垃圾坝的极限平衡方程

- 1.2.1 中间1楔体的极限平衡方程

- 1.2.2 中间2楔体的极限平衡方程

- 1.2.3 主动楔体的极限平衡方程

- 1.2.4 被动楔体的极限平衡方程

- 1.2.5 垃圾坝的极限平衡方程

- 1.3 安全系数求解

- 2 工程算例及影响因素敏感性分析

- 2.1 实例计算

- 2.2 稳定性影响因素的敏感性分析

- 2.2.1 垃圾土强度指标的影响

- 2.2.2 垃圾坝几何尺寸及界面强度指标的影响

- 2.2.3 垃圾填埋场底部衬里界面强度指标的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁深根,贺建清,胡伟,高文华

关键词: 填埋场,防渗,复合衬里,稳定性,垃圾坝,破坏面转移

来源: 矿冶工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 湘潭建筑设计院,湖南科技大学岩土工程稳定控制与健康监测省重点实验室

基金: 国家自然科学基金(41272324),湖南省自然科学基金(2017JJ4039)

分类号: TU43;X705

页码: 25-30

总页数: 6

文件大小: 1289K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].全球橡胶防腐衬里和涂层市场到2022年将达120亿美元[J]. 现代橡胶技术 2020(01)

- [2].浅谈半硬橡胶衬里在设备上的应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [3].橡胶防腐衬里在不锈钢换热器防腐维修上的应用[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [4].橡胶衬里设备在压力容器中的应用[J]. 安徽化工 2016(06)

- [5].石化加热炉衬里状态的红外评判方法[J]. 化工设备与管道 2017(01)

- [6].化工装置中衬里管道设计浅析[J]. 化工设计通讯 2017(02)

- [7].裂解炉对流段衬里设计浅析[J]. 乙烯工业 2016(03)

- [8].聚四氟乙烯衬里设备技术发展综述[J]. 中国化工装备 2015(06)

- [9].橡胶防腐衬里[J]. 中国轮胎资源综合利用 2020(06)

- [10].反应器衬里施工质量技术分析[J]. 科学技术创新 2018(20)

- [11].电泳槽玻璃钢衬里施工及过程控制[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [12].耐腐蚀衬里层快速检测技术研究[J]. 化学工程与装备 2016(08)

- [13].重油催化裂化装置设备衬里破坏原因分析及修复[J]. 化工管理 2013(12)

- [14].尿素合成塔衬里鼓包的修复方法[J]. 大氮肥 2013(05)

- [15].氟塑料衬里阀门关键项目检验与试验的工厂实践[J]. 全面腐蚀控制 2012(01)

- [16].尿素合成塔钛衬里的更换修理[J]. 电焊机 2009(07)

- [17].用复合衬里结构设防加热炉腐蚀环境的尝试[J]. 石油化工腐蚀与防护 2008(06)

- [18].尿素合成塔钛衬里的更换修理[J]. 川化 2008(01)

- [19].尿素合成塔衬里更换的配合施工工艺选择及实施[J]. 中氮肥 2020(02)

- [20].衬里破坏程度对衬里-金属结构温度分布的影响[J]. 炼油技术与工程 2020(04)

- [21].浅谈石油化工装置中衬里管道的工程设计[J]. 化工管理 2016(33)

- [22].不锈钢衬里的失效案例分析及其预防措施[J]. 中国特种设备安全 2010(02)

- [23].氟塑料衬里阀门模压模具的设计[J]. 阀门 2013(02)

- [24].复合衬里材料在加热炉中的应用[J]. 河南化工 2012(01)

- [25].谈建筑工程塑料衬里防腐蚀施工[J]. 民营科技 2012(06)

- [26].砖板衬里常见质量缺陷浅析[J]. 全面腐蚀控制 2012(07)

- [27].焚烧炉耐火衬里更换过程的管理实践[J]. 化工机械 2012(05)

- [28].催化装置两器衬里设计与施工[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(11)

- [29].织物弯曲刚度模拟中可熔性衬里的影响[J]. 国际纺织导报 2011(06)

- [30].石油化工装置大口径衬里管道设计[J]. 化工管理 2020(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4651e181428c40a249a1a210.html