# 平面粒子图像测速技术在大型工业风洞中的应用

### 论文摘要

粒子图像测速技术以其非接触、瞬态、全局速度场测量的优势已在航空、宇航、医学等领域的基础研究中获得广泛应用。随着航空航天型号研究对复杂流场显示与测量需求的不断增加,中国航天空气动力技术研究院针对3m量级大型低速风洞和1.2m量级亚跨超声速风洞,自主研发了适用于低速和低亚声速流场的大流量雾化粒子发生器和适用于跨超声速的纳米粉末粒子发生器,其中雾化粒子中值粒径低于200nm。系统建立后,在大型工业风洞中进行一系列研究应用,在FD-09风洞中针对某小展弦比飞翼飞行器标模,开展前缘涡结构发展的测量研究,获得不同站位、不同攻角条件下前缘涡发展与破裂结构,验证了纵向气动特性和偏航气动特性;在FD-12风洞中进行了C919机头高速选型试验,在快速巡航马赫数条件下,机头顶端存在局部低强度、小区域的超声速区,不存在流动分离,实验数据符合气动规律,可以作为机头气动设计的依据;在FD-12风洞中完成了通气模型内阻测量实验,采用体视布局粒子图像测速技术,测量某通气模型出口截面三分量速度场,结合总压耙测量结果计算获得通气模型内阻,相比传统总静压耙测量方法,将内阻测量精度显著提高;在FD-09和FD-12风洞中应用粒子图像测速技术系统性地进行了小肋湍流减阻机理与试验验证研究,试验结果表明小肋薄膜使流动的湍动能降低,近壁区触发和下掠减缓,湍流强度降低并受到抑制,流场高速区扩大,试验结果与理论分析和其他技术验证结果吻合。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 王宏伟,黄湛,于靖波,李晓辉,秦永明

关键词: 工业风洞,粒子图像测速,飞翼,通气模型,机头选型,小肋减阻

来源: 2019年全国工业流体力学会议 2019-08-10

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 力学,航空航天科学与工程

单位: 中国航天空气动力技术研究院第二研究所

分类号: V211.74

页码: 44

总页数: 1

文件大小: 675k

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].吸气式高超声速飞行器通气模型测力试验技术研究[J]. 推进技术 2018(10)

- [2].高超声速通气模型喷管出口气流参数测量试验技术研究[J]. 实验流体力学 2017(06)

- [3].DAR352/5805型呼吸过滤器在机械通气模型中的滤菌效应[J]. 承德医学院学报 2009(03)

- [4].飞机通气模型内阻测量[J]. 内燃机与配件 2017(04)

- [5].两种复合型呼吸过滤器在通气模型中的滤菌效应[J]. 中国全科医学 2012(21)

- [6].高超声速通气模型直接测力试验[J]. 航空学报 2017(10)

- [7].飞机模型通气内管道模拟及优化[J]. 科技广场 2012(05)

- [8].通气模型内流道阻力直接测量技术[J]. 推进技术 2013(03)

- [9].模仿呼吸时肺通气试验装置的研制[J]. 自动化仪表 2016(12)

- [10].考虑进排气的飞翼静、动态气动特性数值模拟[J]. 航空动力学报 2017(09)

- [11].特布他林对海水淹溺型肺水肿兔肺水吸收的影响[J]. 中国急救医学 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/47398510ec8a9866397389c4.html