# 湿式电除尘器排放特征及高效能指标研究

### 论文摘要

为了研究湿式电除尘器的能效指标,采用数据调研的方式掌握了湿式电除尘器的排放特征。根据调研数据及国家标准指标评测要求,确定合理的相关指标参数:高效能湿式电除尘器出口颗粒物质量浓度为5 mg/m3,SO3脱除效率为60%,雾滴脱除效率为80%;高效能湿式电除尘器压力降为150 Pa,漏风率为0.2%;高效能金属板式湿式电除尘器、导电玻璃钢管式湿式电除尘器比电耗分别为0.7×10-4kWh/m3、1.3×10-4kWh/m3,比水耗分别为0.8×10-5、0.7×10-6;高效能湿式电除尘器整机使用寿命为20年。

### 论文目录

- 1 湿式电除尘器简介

- 1.1 金属板式湿式电除尘器

- 1.1.1 结构及工作原理

- 1.1.2 技术特点

- 1.1.3 存在问题

- 1.2 导电玻璃钢管式湿式电除尘器

- 1.2.1 结构及工作原理

- 1.2.2 技术特点

- 1.2.3 存在问题

- 2 环保指标调研

- 2.1 出口颗粒物浓度

- 2.2 SO3脱除效率

- 2.3 雾滴脱除效率

- 3 技术性能指标调研

- 3.1 压力降

- 3.2 漏风率

- 4 能耗指标调研

- 4.1 比电耗

- 4.2 比水耗

- 5 高效能湿式电除尘器评价指标确定

- 6 结论

- 项目简介:

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 寿志毅,刘含笑,张君毅,徐旭东,陈招妹,吴金,沈敏超,赵博

关键词: 超低排放,燃煤电厂,湿式电除尘器,颗粒物

来源: 广东电力 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司,神华国能哈密电厂

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFC0209107)

分类号: X773

页码: 16-24

总页数: 9

文件大小: 1485K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].湿式电除尘器技术的特点及应用分析[J]. 热电技术 2015(03)

- [2].浅析湿式电除尘器在梅钢的应用[J]. 梅山科技 2017(03)

- [3].湿式电除尘器阴极线的仿真与优化研究[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [4].湿式电除尘器性能测试方法及排放特征研究[J]. 中国电力 2018(10)

- [5].浅谈卧式湿式电除尘器系统组成及控制[J]. 机电信息 2019(02)

- [6].湿式电除尘器集尘系统安装方法[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(01)

- [7].塔上湿式电除尘器技术在工程中的应用分析[J]. 资源节约与环保 2019(02)

- [8].湿式电除尘器污染物排放指标研究[J]. 中国环保产业 2019(02)

- [9].湿式电除尘器颗粒物测试及排放特征研究[J]. 中国环保产业 2019(05)

- [10].相变凝聚器对湿式电除尘器烟气均流效果分析[J]. 环保科技 2019(03)

- [11].湿式电除尘器防火安全对策[J]. 消防科学与技术 2019(08)

- [12].湿式电除尘器安装与维护技术研究[J]. 科技经济导刊 2019(27)

- [13].我国火电行业用湿式电除尘器及其未来用钛预测[J]. 钛工业进展 2018(01)

- [14].柔性极板湿式电除尘器的运行与优化研究[J]. 东北电力技术 2017(12)

- [15].立式湿式电除尘器现场安装工艺及防火措施分析[J]. 机电信息 2018(12)

- [16].火电厂湿式电除尘器的优化与改进[J]. 资源节约与环保 2018(05)

- [17].燃煤电厂湿式电除尘器工程化应用设计之探讨[J]. 上海节能 2018(05)

- [18].板式湿式电除尘器系统的技术研究及应用[J]. 上海节能 2018(06)

- [19].湿式电除尘器流场模拟与优化设计[J]. 电站系统工程 2018(05)

- [20].新型湿式电除尘器的研究应用[J]. 中国资源综合利用 2016(11)

- [21].柔性湿式电除尘器关键技术优化研究[J]. 电力科技与环保 2017(02)

- [22].管式湿式电除尘器气流分布的组织与优化[J]. 环境工程学报 2017(07)

- [23].湿式电除尘器多污染物协同脱除试验研究[J]. 发电与空调 2017(05)

- [24].湿式电除尘器布置策略研究[J]. 工业安全与环保 2017(10)

- [25].湿式电除尘器本体结构研究与应用[J]. 节能与环保 2015(12)

- [26].近零排放机组不同湿式电除尘器除尘效果[J]. 动力工程学报 2016(01)

- [27].一体式湿式电除尘器流场的数值模拟与优化设计[J]. 电力科技与环保 2016(01)

- [28].竖流管式湿式电除尘器在燃煤发电机组的应用[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [29].金属极板卧式湿式电除尘器选型与应用[J]. 节能与环保 2016(04)

- [30].湿式电除尘器在煤电超低排放中的应用[J]. 中国环保产业 2015(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/477e3793ce89096304a6428e.html