# 增粘剂论文_罗洋,霍延平,梁亮,岳胜武,方小明

导读:本文包含了增粘剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:丙烯酰胺,硅橡胶,环氧,铵盐,温度,溶胶,耐温。

### 增粘剂论文文献综述

[1]（2019）在《增粘剂》一文中研究指出本公司生产的砖瓦增粘剂是多年实验研制而成,本产品是由多种化工原料配制,具有提高砖瓦质量的奇效功能,在页岩、煤矸石、丘陵黄土、红壤土及含砂性较高的其它土壤中加入这种增粘剂后,能有效的解决震砖瓦的断坯和裂纹,同时提高产品质量、降低成本的目的。该产品经多年多家砖瓦厂使用表明:具有成本低、质量好、见效快、使用方便的特点。在砖瓦原料土中加入该剂后,可提(本文来源于《砖瓦》期刊2019年11期）

罗洋,霍延平,梁亮,岳胜武,方小明[2]（2019）在《多功能有机硅增粘剂的合成及应用》一文中研究指出以四甲基环四硅氧烷(D_4~H)、八甲基环四硅氧烷(D_4)、六甲基二硅氧烷(MM)、乙烯基叁甲氧基硅烷和烯丙基缩水甘油醚为原料,合成了含环氧基和烷氧基的有机硅增粘剂PHMS-12,将其用于加成型液体硅橡胶。并对该增粘剂进行了结构表征,考察了PHMS-12用量对加成型液体硅橡胶的黏度、硬度、硫化特性以及对各种基材粘接性能的影响。结果表明:当PHMS-12用量为0. 8%时,加成型液体硅橡胶与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)、不锈钢、铜、铝等基材的粘接良好,此时硅橡胶的拉伸强度为7. 3 MPa,拉断伸长率为400%,撕裂强度为30. 5 kN/m,邵尔A硬度为61度,焦烧时间(t_(10))和正硫化时间(t_(90))分别为34 s、86 s。(本文来源于《有机硅材料》期刊2019年05期）

[3]（2019）在《增粘剂》一文中研究指出本公司生产的砖瓦增粘剂是多年实验研制而成,本产品是由多种化工原料配制,具有提高砖瓦质量的奇效功能,在页岩、煤矸石、丘陵黄土、红壤土及含砂性较高的其它土壤中加人这种增粘剂后,能有效的解决震砖瓦的断坯和裂纹,同时提高产品质量、降低成本的目的。该产品经多年多家砖瓦厂使用表明:具有成本低、质量好、见效快、使用方便的特点。在砖瓦原料土中加人该剂后,可提(本文来源于《砖瓦》期刊2019年09期）

宁文君[4]（2019）在《含环氧基与丙烯酰氧基增粘剂的合成及应用研究》一文中研究指出加成型液体硅橡胶(ALSR)是以Si-O键为主链的聚二甲基硅氧烷,是一种无毒、耐热、高复原性的柔性热固性透明材料的有机硅胶。加成型液体硅橡胶在固化过程中副反应较少,固化程度较高,硫化产品具有优良的耐热、耐高低温、绝缘和耐候等性能,在电子电器、石油化工、机械制造、建筑、航空航天、通讯和医疗卫生等各个领域都得到了广泛的应用。然而,加成型液体硅橡胶的缺点在于其硫化后的表面均为非极性基团,反应活性较低,因此与各种基材的粘接性能较差。为了提高与接触基材的粘接性能,本文以硅烷偶联剂为原料,合成了叁种含有活性基团的增粘剂,将其应用于加成型液体硅橡胶中,考察其对硅橡胶粘接性能的影响。首先制备出了两种含有单一功能基团的增粘剂,考察了其对加成型硅橡胶粘接性能、硫化特性和力学性能的影响。研究结果表明,当含环氧基、丙烯酰氧基增粘剂的用量分别为0.6 phr和0.8 phr时,ALSR的粘接性能和力学性能达到最佳,ALSR与铝材之间的剥离强度及ALSR硫化胶的拉伸强度分别达到1.92 kN/m,4.02 MPa和1.66 kN/m,3.8 MPa。而未添加增粘剂时,剥离强度和拉伸强度分别为0.1 kN/m和3.04 MPa。同时,增粘剂对ALSR的硫化性能具有明显影响,当两种增粘剂的用量分别少于0.6和0.8 phr时,其对ALSR的硫化具有明显的促进作用,而当用量超过一定范围时,则会抑制ALSR的硫化。其次,通过聚甲基含氢硅氧烷和硅烷偶联剂在铂催化剂的作用下合成了含有环氧基和丙烯酰氧基两种基团的复合型有机硅增粘剂。并用于ALSR与铝材的粘接。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和核磁共振氢谱(~1H-NMR)对增粘剂的结构进行表征,并研究了增粘剂中反应物摩尔配比、反应温度、反应时间和固化条件对增粘剂结构及粘接性能的影响。研究结果发现,复合型增粘剂的最佳合成条件是:反应物配比为1:1.5,反应时间为4 h,反应温度为80℃,铂催化剂的浓度为0.15 ppm。此条件下合成的复合型增粘剂能明显提高ALSR与铝材之间的粘接性能,其剥离强度高达4.12 kN/m。通过在ALSR中加入增粘剂,考察了其用量对ALSR的粘接性能、粘度、硫化性能和力学性能的影响。研究结果发现,当复合型增粘剂用量为0.8 phr时,ALSR与铝材之间的粘接性能达到最佳,其剥离强度为4.12 kN/m。复合型增粘剂对ALSR的硫化性能有明显影响,当复合型增粘剂用量少于0.8 phr时,其对ALSR具有促进硫化的作用,但当其用量超过0.8 phr时,则对ALSR的硫化具有抑制作用。固化温度和固化时间对增粘剂的粘接作用也有一定的影响,随着固化温度的增加和固化时间的延长,硅橡胶的剥离强度均明显增加,这表明增粘剂的活性基团需要在加热条件下进行一段时间才能与基材表面形成强烈的相互作用,并显着增强粘接效果。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2019-06-09）

李晓娟[5]（2019）在《叁元共聚增粘剂的合成及油田应用研究》一文中研究指出随着全球原油需求量的不断攀升,保护油井、提高原油采油率成为全球热点话题。天然高分子物质淀粉,具有价格低廉、来源广泛、绿色可降解等特点,改性后的淀粉类物质由于其结构的特殊性,很早便应用于石油天然气行业,并广泛研究。本文首先对国外原样进行剖析检测,确定主要成分。其次以玉米淀粉、丙烯酰胺和丙烯酸钠为合成原料,过硫酸铵-无水亚硫酸氢钠为复合引发剂,采用水溶液聚合法,制备可用于石油开采注剂的共聚产物。我们筛选了不同淀粉原料,并讨论了合成条件如:单体NaAA加入量、引发剂用量、反应时间以及反应温度对聚合反应的影响。从共聚物表观粘度、单体转化率、接枝率的结果考察了合成条件的影响,得到最佳制备条件为:NaAA加入量为0.3 mol/L、引发剂用量为单体总质量的3%、反应时间3 h、反应温度50℃。使用Box-Behnken中心组合建立数学模型,根据预测模型得到各因素对表观粘度的显着性从强到弱依次为:反应温度>引发剂用量>反应时间。借助各仪器对接枝产物进行结构表征分析。红外光谱显示产物拥有各单体特征吸收峰,证明接枝反应的成功发生。从热分析曲线中可观察到,产物较玉米淀粉热分解温度有所升高,证明反应增大了其热稳定性。X-射线衍射曲线与扫描电镜照片显示,玉米淀粉的结构在反应期间遭到了破坏,使得其结晶结构消失。对叁元接枝共聚产物的油田应用进行了初步考察,分别考察了其在水溶液与钻井液中的耐盐耐温性。在水溶液表观粘度测定中,发现各价态盐离子对表观粘度的影响变化规律相同,粘度下降程度不同。其中,高价态盐离子存在下的水溶液增粘性损失较多。同时测定高温下水溶液的表观粘度,发现在高温下该水溶液仍具有较好的增粘性。将该共聚产物添加于四种不同类型的钻井泥浆中,对各类钻井泥浆的流变性和降滤失效果进行测定。实验表明该产物在各类基浆钻井液中耐盐性能较好,而耐温性能较差。由此说明,该共聚产物在石油开采方面的应用性能还有待提高。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01）

[6]（2018）在《增粘剂》一文中研究指出本公司生产的砖瓦增粘剂是多年实验研制而成,本产品是由多种化工原料配制,具有提高砖瓦质量的奇效功能,在页岩、煤矸石、丘陵黄土、红壤土及含砂性较高的其它土壤中加入这种增粘剂后,能有效的解决震砖瓦的断坯和裂纹,同时提高产品质量、降低成本的目的。该产品经多年多家砖瓦厂使用表明:具有成本低、质量好、见效快、使用方便的特点。在砖瓦原料土中加入该剂后,可提高产品质量10%～50%,成品砖瓦抗压强度可增强5%～38%,(本文来源于《砖瓦》期刊2018年11期）

藏希宇,郑岚,王玉琪,孙雯,岳春晖[7]（2018）在《新型聚季铵盐型液/超临界态CO_2增粘剂的合成与表征》一文中研究指出依据中国页岩气储层黏土含量较高、CO_2本身粘度较低的特点,需要在页岩气开采前对液/超临界态CO_2进行增粘操作。本文以研制新型超临界CO_2增粘剂为目标,实验先采用烯丙醇与苯甲酸进行酯化反应,后将反应所得的苯甲酸烯丙酯磺化,再将磺化产物与十八烷基叁甲基气化铵进行季铵化反应,得到阳离子季按盐单体;最后用浓硫酸催化,加聚合成新型聚季铵盐增粘剂。对制备过程中各反应步骤的原料配比、反应条件、催化剂及引发剂用量进行优化实验,得到最优液/超临界态CO_2增粘产物,以期达到的较好的增粘效果。(本文来源于《第十二届全国超临界流体技术学术及应用研讨会暨第五届海峡两岸超临界流体技术研讨会论文摘要集》期刊2018-09-15）

赵亚涛[8]（2018）在《国内钻井液增粘剂研究现状及发展探讨》一文中研究指出钻井液增粘剂在钻井过程中的应用主要是为了增加低固相钻井作业中钻井液的粘度以及钻井液的物性。提高钻井液对于井下固体岩屑的携带能力。本文主要针对我国比较常用的几种钻井液增粘剂进行分析和研究,并探讨了钻井液增粘剂在我国的发展方向。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2018年15期）

孙锐[9]（2018）在《加成型硅橡胶用有机硅增粘剂的制备及其性能研究》一文中研究指出加成型硫化硅橡胶由于其优异的耐高低温、耐湿、耐臭氧、耐候和电绝缘性等性能,目前已在电子电器灌封胶和液体注射成型胶等诸多领域有着广泛的应用。然而,聚二甲基硅氧烷的分子链呈现出呈螺旋卷曲状,在这螺旋体的外层,围绕着许多甲基,这些甲基对Si-O-Si键的极性起着屏蔽效应,使整个分子表现出非极性,而且外围的甲基反应活性较弱,导致硅橡胶与许多材料的粘接效果都很差,极大地限制了硅橡胶的进一步应用。本文主要合成了分别适用于高折光率和低折光率加成型硅橡胶的有机硅增粘剂,并对其粘接机理进行了初步的探讨。主要内容包括:(1)以二甲基二甲氧基硅烷为原材料,在酸性阳离子交换树脂催化条件下,水解缩合制得端羟基二甲基硅油(HMSO),并对其制备工艺进行了优化。在最佳工艺条件下得到的HMSO的分子量为458,分子量分布指数为1.04,粘度为4.5mpa.s;(2)利用HMSO、乙烯基叁甲氧基硅烷(VTMS)和γ-(2,3-环氧丙氧)丙基叁甲氧基硅烷(KH560)进行非水解溶胶凝胶反应制得低折光率有机硅增粘剂(GVHMS),并对其合成工艺进行优化和性能表征。在最佳工艺条件下得到的GVHMS的分子量为1024,分子量分布指数为1.61,粘度为7.0mpa.s,折光率为1.4133。GVHMS对加成型硅橡胶的透光率影响较小,有着良好的相容性。当添加2.0phr GVHMS时,硅橡胶的粘接性能最佳,与铜板之间的剪切强度从0.41Mpa提升到1.16Mpa,提升183%;(3)以二苯基硅二醇(DPSD)、VTMS和KH560为原料进行脱醇反应得到高折光率有机硅增粘剂(GVPMS),并对其合成工艺进行优化和性能表征。在最佳工艺条件下得到的GVPMS的分子量为498,分子量分布指数为1.95,粘度为20.0mpa.s,折光率为1.5185。GVPMS对加成型硅橡胶的透光率影响较小,有着良好的相容性。当添加1.5phr GVPMS时,硅橡胶的粘接性能最佳,与铜板之间的剪切强度从0.43Mpa提升到1.70Mpa,提升295%;(4)通过氧化实验、高温实验以及底涂实验研究硅橡胶的粘接行为,并建立了底涂剂和增粘剂的粘接机理模型。(本文来源于《华南理工大学》期刊2018-06-05）

赵风君[10]（2018）在《不同增粘剂制备泡沫铝的分析研究》一文中研究指出由于多孔结构的存在会影响材料整体的性能,因此最初时的多孔结构被视为一种缺陷,随着对材料的认识不断深入与提高,多孔结构独有的特点与结构性能被逐渐发掘。如今多孔结构已渗入到纳米材料,有色金属,非金属材料等各个领域。泡沫铝是以铝合金为基体材料的多孔性材料,它具有质轻,吸声,吸能,减震等特性,被广泛用于机械配件,船体材料,航空材料等众多领域。本文采用熔体发泡法制备闭孔泡沫铝,使用金属钙(Ca),氧化铝(Al_2O_3),碳化硅(SiC)叁种不同增粘剂及叁种增粘剂的不同配比依次进行制备,并对制备出的泡沫铝成品的增粘效果进行宏观与微观的分析,并对分析结果进行比较。一方面针对所有样品的孔径,孔隙率,密度进行宏观表征,表征结果表明氧化铝与碳化硅的增粘效果不佳,样品的胞孔尺寸、孔隙率等偏小,并且这两类增粘剂制备的样品中出现了胞孔聚集的情况,从而导致塌缩,连通等现象。金属钙增粘制备的泡沫铝样品的孔径均匀度高,气泡分布均匀,增粘效果明显。同时根据项目要求优选出了最佳增粘剂与相应的配比。另一方面通过X射线衍射分析(XRD)设备对所有制备样品进行检测,并使用Jade软件对样品的晶粒尺寸进行计算。通过分析结果发现氧化铝与碳化硅的添加会使样品的晶粒尺寸变大,而金属钙的添加会使样品的晶粒尺寸先增大后减小,并通过金相显微镜检证实了这一结果。根据分析结果从形核率及晶粒尺寸生长对样品中气泡生长的影响构建一种增粘剂作用机理理论模型,根据理论模型分析对样品中存在的缺陷及不同增粘剂的增粘效果进行分析。此外,使用扫面电子显微镜(SEM)对部分样品(Al_2O_4-3.0wt%;SiC-1.0wt%;Ca-2.0wt%)的胞孔、胞壁等位置的形貌进行分析,研究不同增粘剂在泡沫铝中分布含量情况,发现不同增粘剂对气泡结构与气泡稳定有着不同的影响规律。最终,以上述小型工艺实验为基础,结合实际情况对工艺方案进行进一步调整优化,从而构建一个泡沫铝工业化中试生产线。(本文来源于《新疆大学》期刊2018-05-23）

### 增粘剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以四甲基环四硅氧烷(D_4~H)、八甲基环四硅氧烷(D_4)、六甲基二硅氧烷(MM)、乙烯基叁甲氧基硅烷和烯丙基缩水甘油醚为原料,合成了含环氧基和烷氧基的有机硅增粘剂PHMS-12,将其用于加成型液体硅橡胶。并对该增粘剂进行了结构表征,考察了PHMS-12用量对加成型液体硅橡胶的黏度、硬度、硫化特性以及对各种基材粘接性能的影响。结果表明:当PHMS-12用量为0. 8%时,加成型液体硅橡胶与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)、不锈钢、铜、铝等基材的粘接良好,此时硅橡胶的拉伸强度为7. 3 MPa,拉断伸长率为400%,撕裂强度为30. 5 kN/m,邵尔A硬度为61度,焦烧时间(t_(10))和正硫化时间(t_(90))分别为34 s、86 s。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 增粘剂论文参考文献

[1]..增粘剂[J].砖瓦.2019

[2].罗洋,霍延平,梁亮,岳胜武,方小明.多功能有机硅增粘剂的合成及应用[J].有机硅材料.2019

[3]..增粘剂[J].砖瓦.2019

[4].宁文君.含环氧基与丙烯酰氧基增粘剂的合成及应用研究[D].青岛科技大学.2019

[5].李晓娟.叁元共聚增粘剂的合成及油田应用研究[D].西北大学.2019

[6]..增粘剂[J].砖瓦.2018

[7].藏希宇,郑岚,王玉琪,孙雯,岳春晖.新型聚季铵盐型液/超临界态CO_2增粘剂的合成与表征[C].第十二届全国超临界流体技术学术及应用研讨会暨第五届海峡两岸超临界流体技术研讨会论文摘要集.2018

[8].赵亚涛.国内钻井液增粘剂研究现状及发展探讨[J].中国石油和化工标准与质量.2018

[9].孙锐.加成型硅橡胶用有机硅增粘剂的制备及其性能研究[D].华南理工大学.2018

[10].赵风君.不同增粘剂制备泡沫铝的分析研究[D].新疆大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/49414b8f434bc295f6269777.html