# 铁水温度对炭砖坩埚动态侵蚀的影响研究

### 论文摘要

在实验室条件下,考察了不同铁水温度下、炭砖和焦炭同时作为渗碳碳源时,炭砖的侵蚀速率和焦炭的溶解速率及炭砖微观结构的变化。结果表明:在实验范围内,随着铁水温度升高,炭砖侵蚀速率和焦炭溶解速率加快,且焦炭的溶解速率远大于炭砖坩埚的侵蚀速率,说明铁液更易与焦炭发生渗碳反应;侵蚀后的炭砖分层明显,并且有清晰的铁液渗透通道。由此得出,在高炉实际生产中,添加渗碳性能好的焦炭以及定期更新炉缸内死料柱可在一定程度上缓解铁液对炉缸炭砖的侵蚀,从而实现高炉长寿。

### 论文目录

- 1 实验设备及实验方法

- 1.1 实验设备

- 1.2 实验样品

- 1.3 实验方法

- 2 数据处理与分析

- 2.1 炭砖坩埚宏观侵蚀形貌及侵蚀速率

- 2.1.1 炭砖坩埚宏观侵蚀形貌

- 2.1.2 炭砖坩埚侵蚀速率

- 2.2 实验前后焦炭对比分析及溶解速率

- 2.2.1 实验前后焦炭对比分析

- 2.2.2 焦炭的溶解速率

- 2.3 实验前后铁水含碳量分析

- 2.4 炭砖坩埚微观侵蚀形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘福军,宁晓钧,张建良,焦克新

关键词: 高炉,铁水温度,炭砖,焦炭,侵蚀速率,溶解速率

来源: 鞍钢技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 鞍钢集团钢铁研究院,北京科技大学冶金与生态学院

分类号: TF57

页码: 17-21

总页数: 5

文件大小: 1069K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].热压小炭砖的研制及其在高炉上的应用[J]. 炭素技术 2014(06)

- [2].高炉炉缸炭砖用后结构形态及分析[J]. 炼铁 2013(01)

- [3].岩相分析方法在高炉炭砖中的应用[J]. 钢铁研究 2013(05)

- [4].高炉炭砖孔结构与导热系数相关因素研究[J]. 炼铁 2011(04)

- [5].自焙炭砖在矿热炉中焙烧过程的探讨[J]. 铁合金 2015(01)

- [6].自焙炭砖侵蚀试验研究[J]. 钢铁研究 2010(02)

- [7].热压炭砖在热循环前后的导热性能对比[J]. 钢铁研究 2014(02)

- [8].添加碳化硅对电煅煤基高炉炭砖显微结构和性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2018(09)

- [9].激光热扩散法测定高炉炭砖导热性能的研究[J]. 炭素技术 2008(02)

- [10].自焙炭砖炉衬在大型矿热炉上的应用[J]. 铁合金 2010(05)

- [11].高炉炉缸炭砖砌筑结构的传热学[J]. 钢铁 2014(05)

- [12].高炉炭砖炉衬的设计和应用存在的问题[J]. 武钢技术 2010(04)

- [13].高导热模压炭砖在莱钢6~#1080m~3高炉的应用[J]. 山东冶金 2012(04)

- [14].高温模压炭砖在高炉炉缸部位使用与高炉长寿技术探讨[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [15].韶钢6号高炉炉缸炭砖温度升高处理[J]. 炼铁 2014(02)

- [16].铅对高炉炉底炭砖的侵蚀机制[J]. 耐火材料 2012(01)

- [17].温度和铁水成分对炭砖溶解行为的影响[J]. 钢铁 2018(05)

- [18].浅议炉缸采用美国ucar炭砖砌筑的施工工艺[J]. 科技风 2011(20)

- [19].UCAR炭砖在鞍钢高炉应用分析[J]. 鞍钢技术 2015(02)

- [20].激光闪射法测试微孔炭砖导热系数研究[J]. 中国标准化 2017(12)

- [21].关于高炉炉缸侵蚀问题的探讨[J]. 钢铁研究 2013(05)

- [22].凌钢4号高炉护炉措施及内衬破损调查[J]. 炼铁 2018(04)

- [23].蓝晶石在炭砖中的原位分解及其对性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(04)

- [24].高炉炉缸炭砖保护层的形成机理及影响因素[J]. 炼铁 2017(05)

- [25].高炉炉缸圆周工作状态对侧壁炭砖寿命的影响[J]. 炼铁 2019(05)

- [26].Ti(C,N)在炭砖中的原位形成及其对炭砖性能的影响[J]. 耐火材料 2015(02)

- [27].优化焙烧曲线,提高阴极炭砖质量的实践与探讨[J]. 矿产与地质 2013(S1)

- [28].莱钢2~#1880 m~3高炉炉缸砌筑实践[J]. 莱钢科技 2018(04)

- [29].炉缸气隙形成机理的探讨[J]. 钢铁技术 2019(03)

- [30].文摘[J]. 炭素技术 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4a66c638bd3674e95434545a.html