# 金属镀层织物的电磁屏蔽效能与透气性

### 论文摘要

为开发兼具良好透气性和屏蔽效能的金属化织物,在镀铜镍涤纶织物上开列不同尺寸、不同排列的圆孔,研究孔直径、孔中心间距及孔隙率对织物屏蔽效能和透气率的影响,并分析各因素之间的关系。结果表明,随孔中心间距的增加,屏蔽效能增大,透气性降低;随孔直径的增加,屏蔽效能减小,透气性显著增加;孔隙率增加0.2%左右时,屏蔽效能基本相同,而透气率增加明显;在30 MHz～1.5 GHz频率范围,孔直径1 mm,孔中心间距15mm的打孔金属化织物,与未打孔织物相比透气性增加约40 L·m-2·s-1,而屏蔽效能下降幅度在5 dB之内,具有相对较好的透气性及屏蔽效能。

### 论文目录

- 1 金属化织物孔洞对屏蔽效能的影响

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.2 样品制备

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 屏蔽效能测试

- 2.3.2 透气率测试

- 3 结果与分析

- 3.1 孔中心间距的影响

- 3.2 孔直径的影响

- 3.3 孔隙率的影响

- 3.3.1 孔隙率相近时的屏蔽效能和透气率

- 3.3.2 孔隙率与屏蔽效能和透气率的关系

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王亚静,董科萍,肖红,梁然然

关键词: 电磁屏蔽织物,金属镀层织物,屏蔽效能,透气性

来源: 纺织科学与工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 东华大学纺织学院,军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所

基金: 国家自然科学基金面上项目(51673211)

分类号: TS106

页码: 6-11

总页数: 6

文件大小: 1061K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].电磁屏蔽室的分类及其屏蔽效能的确定[J]. 科技创新导报 2012(22)

- [2].软辫线长度对主动和被动屏蔽效能的影响[J]. 安全与电磁兼容 2010(05)

- [3].高压屏蔽线缆屏蔽效能标准会议顺利召开[J]. 安全与电磁兼容 2020(01)

- [4].双层磁性材料屏蔽效能研究[J]. 船电技术 2019(09)

- [5].基于有限元方法的波导管结构电磁屏蔽屏蔽效能分析[J]. 电子器件 2014(06)

- [6].高频电磁防护织物屏蔽效能研究[J]. 电子科技 2013(09)

- [7].碳纤维屏蔽纸屏蔽效能改善的初步研究[J]. 中国造纸 2009(04)

- [8].不同金属填料对电磁屏蔽涂料屏蔽效能的影响[J]. 材料导报 2008(11)

- [9].电磁屏蔽服装的性能影响因素分析[J]. 中国纤检 2020(08)

- [10].测量电磁屏蔽体屏蔽效能的嵌套混波室方法[J]. 安全与电磁兼容 2018(05)

- [11].非线性磁性材料屏蔽效能研究[J]. 船电技术 2016(10)

- [12].夹网屏蔽玻璃屏蔽效能仿真计算简化模型研究[J]. 微型机与应用 2016(20)

- [13].探讨异形连接器与组件的屏蔽效能测试[J]. 电线电缆 2020(04)

- [14].高强辐射场下不同孔阵的金属腔体屏蔽效能研究[J]. 电光与控制 2019(08)

- [15].不同电磁屏蔽织物的屏蔽效能对比[J]. 毛纺科技 2017(12)

- [16].金属纱线排列方式对屏蔽效能的影响[J]. 纺织学报 2015(12)

- [17].存储测试仪磁场屏蔽效能仿真分析[J]. 科技与创新 2018(18)

- [18].双层加载电路板屏蔽腔屏蔽效能研究[J]. 现代电子技术 2013(22)

- [19].平面波照射下无限大导体板上周期孔阵屏蔽效能的解析研究[J]. 物理学报 2019(10)

- [20].不同材料建筑物的雷电电磁脉冲屏蔽效能对比试验[J]. 气象与减灾研究 2017(04)

- [21].任意平面波辐照下开孔矩形腔体屏蔽效能快速计算方法[J]. 电工技术学报 2018(15)

- [22].气隙对电流比较仪磁屏蔽屏蔽效能影响的研究[J]. 计量学报 2018(04)

- [23].基于有限元方法的探针台屏蔽箱屏蔽效能分析[J]. 计算机仿真 2018(09)

- [24].三相屏蔽电缆布线对磁场屏蔽效能的影响[J]. 安全与电磁兼容 2017(06)

- [25].舰船电子设备机箱屏蔽效能分析[J]. 科技与创新 2018(07)

- [26].2013 IEEE EM C国际学术研讨会——纳米科技和先进材料[J]. 安全与电磁兼容 2014(01)

- [27].高压变电站工频电磁场屏蔽效能测试及分析[J]. 高压电器 2010(01)

- [28].基于直升机蒙皮等效的电磁屏蔽效能测试研究[J]. 电子测量技术 2019(13)

- [29].机体屏蔽特性测量[J]. 飞机设计 2010(05)

- [30].导电聚苯胺的合成及对电磁屏蔽涂料屏蔽效能的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4a89ad4cf2787f241ed3c24b.html