# 探讨工业建筑地基基础和桩基础土建施工技术王博

凌源钢铁集团有限责任公司辽宁省凌源市122500

摘要：在工业建筑施工中，做好地基基础与桩基础的施工，是保证建筑工程施工质量和施工安全的关键，必须得到足够的重视。本文主要对工业建筑地基基础和桩基础的土建施工技术进行了简要分析，希望能够为建筑基础的处理提供一些参考意见。

关键词：工业建筑；地基基础桩；基础土建施工技术

导言

随着科技的进步和发展，我国工业建筑建设得到了迅猛的发展，工业建筑施工规模逐渐扩大。其中地基基础和桩基础施工作为施工重点内容之一，其施工技术的分析和研究成为一项重要的课题，如果地基基础和桩基施工不当，就会导致工业建筑出现沉降不均、地基强度差等问题，从而影响到工业建筑的上部结构质量，因而必须采用合理的地基基础和桩基施工技术，确保工业建筑施工质量和安全。

1地基基础与桩基础施工中需要注意的问题

在工业建筑的基础施工中，从保障基础质量和稳定性的角度，需要重点关注两个方面的问题：

1.1地下水的处理

在建筑工程尤其是高层建筑的施工中，一般都会采用深基础的形式来保证基础的稳定性和安全性，在这种情况下，很多时候基础的深度会达到地下水水位之下，对于地下水的处理也就成为了施工技术人员必须考虑的问题。在实际施工中，如果不能对地下水进行有效处理，则即使基础施工的质量可以保证，建筑在使用过程中也必然会存在着巨大的安全隐患，可能引发基础失稳或者不均匀沉降的问题。针对地下水问题，在进行地基基础和桩基础施工的过程中，应该做好排水工作，减少地下水对于施工的影响。即使是采用人工挖孔桩的形式，在开挖过程中同样必须做好现场施工管理，避免出现井漏等事故，保障施工安全。

1.2桩质量的控制

在工业建筑施工中，桩基础是一种比较常见的基础形式，能够有效应对基础承载能力不足的问题，保证基础的稳定性和可靠性。而从实际应用的角度分析，桩基础施工中存在着许多的质量问题，影响了建筑工程整体的质量。相关统计表明，在工业建筑桩基础施工中，比较常见的桩质量问题包括：预制桩桩身断裂、桩顶破碎；钻孔灌注桩和人工挖孔桩存在大量的虚土和残渣，桩身长度不达标，引发混凝土夹泥、不均匀沉降以及蜂窝、麻面等问题；挤土桩的断桩、缩颈、掉角等问题，影响桩体的承载能力。上述问题的存在，严重影响了工业建筑基础施工的质量，威胁着建筑的施工和使用安全，施工技术人员必须高度重视，采取有效的措施和方法，做好桩基础施工的质量控制。

2工业建筑地基基础施工技术

只有做好地基基础处理和施工，才能够对工业建筑的稳定性和牢固性进行保证。无论是何种情况，首要条件就是要确保地基基础能够对工业建筑具备足够的承载力，因而地基基础的加固是工程的关键所在。如果工业建筑所在地区的水文或者地质条件无法满足施工要求，则必须对地基基础进行合理的处理，从而确保地质条件得到有效的改善，满足工业建筑施工要求。

2.1换填法

换填法指的是利用强度高和稳定性高的材料对软土层进行更换的一种方法。这种方法通常用在工业建筑施工中地基基础的土壤具有承载力小、湿润膨胀等特点，对地基基础的稳定性产生严重的影响的情况下，换填法能够有效的降低土层的沉降，进一步提高地基基础的强度。在换填法的应用过程中，可以采用分层填土的施工方法，采用该方法的主要目的是为了避免施工中土体出现缝隙或者是孔洞情况，从而确保土体的密度。

2.2强夯法

强夯法主要利用高能夯实对土壤的性能进行强化，强夯法能够有效的提高土壤的承载力，在一定的高度下利用重锤自由落下从而确保土层迅速的固结。强夯法通常采用100-400kN的重锤（有时能重达2000kN），在6-40m的高度落下对地基基础进行冲击和振动，能够有效的降低地基土壤的压缩性，并且能够对土壤的振动液化条件进行改善，从而提高土壤的强度。

2.3排水固结法

软基的液化性质都会导致土体中含有大量的水分，一定程度上影响了土体的承载能力，如果能够将土体中的水分进行有效的排除，则能够大大提高土体的承载能力，从而保证地基的强度和稳定。而排水固结法主要指的是在工业建筑施工之前，对天然地基或者已经设置竖向排水体的地基进行预压加载，从而将土壤中的孔隙水排出，实现土壤逐渐自动固结，实现土体的强度增加。将土壤中的孔隙水排出是排水固结法的关键所在，能够有效的减少土壤的空隙，并且增加土壤的应力，进而提高地基的承载力和稳定性。

2.4化学加固法

主要是将化学溶液或者是胶结剂利用压力灌注、喷射或者是机械搅拌的方式灌入到土中，使得化学溶液与土壤颗粒胶结起来，以达到对地基土的物理和化学性质进行改善的一种方法。常用的化学溶液主要包括硅酸浆液、纸浆浆液和丙烯酸铵浆液等。化学加固法与上述其他几种地基处理方法的目的一样，都是为了对软弱地基的压缩、透水等特性进行改善，从而提高土壤的力学强度，确保土体满足地基岩土强度施工要求。通常可以将化学加固法分成灌浆法、高压喷射注浆法和深层搅拌法。

3工业建筑土建桩基础施工技术分析

3.1可靠的静力压桩施工技术

工业建筑土建桩基础施工中若采用普通的打桩机进行施工中，会产生较大的噪音问题，影响着周围居民的正常生产生活。为了避免这类情况的出现，桩基础施工中应选用可靠的静力压桩施工技术，促使施工中可能产生较小的噪音，并提高钢筋与混凝土的利用效率，优化资源配置，保持工业建筑土建桩基础施工成本经济性。

3.2科学的振动沉桩施工技术

该技术原理为：在预先设置好桩的顶部，选用性能可靠的振动器进行安装，促使振动器工作时产生的振动作用能够引起土层结构变化，逐渐减小与桩表面之间的摩擦力，最终使桩能够在不同应力的共同作用下打入土中，提高工业建筑土建桩基础施工质量。实际操作中应加强对桩打入土中深度的严格控制，并在连续锤击方式的作用下确保桩能够达到指定位置，全面提高民用建筑桩基础施工效率，减少施工费用。

3.3钻孔灌注桩

钻孔灌注桩是采用机械钻孔的方式，通过设置钢筋笼、灌注水泥浆液的方式现场成桩。在钻孔过程中，为了防止对于土层的破坏，减少孔壁坍塌，需要设置泥浆护壁，通过泥浆的循环，将钻进过程中产生的渣屑排出。一般情况下，钻孔灌注桩在沙土、粉土和碎石土基础中有着广泛的应用，不过与其他几种桩基施工技术相比，钻孔灌注桩的施工略显繁琐，技术要求高，而且桩体深埋地下，无法直观地确认其质量，必须做好现场施工管理和质量检验工作。另外，钻孔过程中排出的泥浆和水如果不能及时处理，会给周边环境造成比较严重的污染。

3.4树根桩

树根桩本身可以看做是小型钻孔灌注桩，属于直径在75-250mm的新型桩体，其施工流程和施工工艺与钻孔灌注桩基本相同，唯一的区别，在于树根桩本身的直径相对较小，需要同时灌注多个桩体，形成树根状基础，对土体进行加固。

结语

综上所述，在工业建筑施工中，地基基础施工和桩基础土建施工对于整个工业建筑施工质量影响重大，必须加强对地基基础和桩基础施工的讨论和研究。必须详细的了解地基基础和桩基础的土建施工技术，结合实际情况，通过严格的质量控制确保工业建筑施工质量，从而确保工业建筑的安全、稳定。

参考文献：

[1]刘帅.建筑工程施工中桩基的应用[J].住宅与房地产.2016（21）.

[2]袁野.桩基础施工的特点和应用[J].黑龙江科学.2013（12）.

[3]李雅和.桩基础施工技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰.2016（26）.

[4]王志强，李亮.桩基础施工影响质量的因素及对策[J].建筑知识.2016（10）.

[5]张波.建筑工程施工中桩基础技术的应用[J].中华建设.2016（11）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4a9021c399bcf2f1c6d9e43b.html