# 应力敏感论文_赵楠,黄芷源,崔轶男,孙雷,汤勇

导读:本文包含了应力敏感论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:应力,敏感,页岩,效应,模型,压力,产能。

### 应力敏感论文文献综述

赵楠,黄芷源,崔轶男,孙雷,汤勇[1]（2019）在《乌石低渗砂砾岩油藏应力敏感实验研究》一文中研究指出为弄清乌石低渗砂砾岩油藏开发过程中岩石应力敏感的变化规律,以WS17-2油田的WS17-2-9井区为例,选取不同物性岩心样品,开展定覆压的应力敏感实验研究。首先根据现行标准、油藏上覆岩层压力和原油饱和压力设计了实验有效应力范围,然后分别测试了不同有效应力下降内压和升内压的岩石渗透率,最后定量评价了实验初始有效应力和油藏初始有效应力下的岩石应力敏感伤害程度。结果表明:随有效应力的增加,岩石渗透率先急剧降低而后缓慢降低;应力敏感对岩石渗透率的伤害是不可逆的,而且岩石物性越差,伤害程度越严重。此外,油藏条件下的应力敏感远小于现行标准的实验测试结果,只要乌石油藏开发过程及时补充地层能量,应力敏感的不利影响基本可以忽略。(本文来源于《海洋石油》期刊2019年03期）

徐加祥,杨立峰,丁云宏,刘哲,高睿[2]（2019）在《基于四参数随机生长模型的页岩储层应力敏感分析》一文中研究指出页岩储层的应力敏感性是影响其后期开发效果的关键因素,从微观的角度深入认识其应力敏感机理及其影响因素对页岩气的开发具有重要意义。借助四参数随机生长模型构建了不同孔隙度和不同孔隙大小分布的岩心样本,利用弹性力学理论模拟了不同有效应力作用下各个岩心孔隙半径的分布变化及其对岩心固有渗透率的影响,深入分析了孔隙大小及其形状因子与上述两者之间的关系。结果表明,导致页岩应力敏感的直接原因是有效应力作用下孔隙面积的减小及孔隙位置的迁移。有效应力的增大使得各孔隙半径均有减小,孔隙半径的减小比例分别与孔隙初始面积和孔隙的形状因子呈正相关关系和负相关关系。在相同的孔隙度条件下,孔隙半径越均匀,平均孔隙半径越小,应力敏感性越强。有效应力的增加使得岩心固有渗透率呈指数型下降且孔隙度越小、固有渗透率越低的岩心,其应力敏感性越强,孔隙度对固有渗透率的影响大于孔隙半径均匀性的影响。(本文来源于《天然气地球科学》期刊2019年09期）

丛海龙,吴子森,李虹,杨凯,向洋[3]（2019）在《致密砂岩孔隙尺度应力敏感分析》一文中研究指出油田开发过程中,有效应力随地层压力减小而增加,储层岩石发生形变,孔隙度及渗透率降低,应力敏感现象明显。基于应力敏感实验以及岩心CT扫描图像,采用MIMICS和ANSYS软件,利用有限元方法从孔隙尺度对致密砂岩岩心单轴受力及叁轴受力过程进行模拟,分析了应力条件下孔隙结构的变化规律。结果表明:非均质性对储层应力敏感具有明显影响;单轴应力作用下,岩心孔隙边缘和孔隙连接处存在应力集中现象;节点位移呈层状分布且受应力传递的影响;叁轴应力作用下,岩心骨架受力变形,孔隙概率分布左移,导致平均孔径、孔隙度及渗透率损失。孔隙度越高,其平均孔径降低幅度越大,即孔隙度降低幅度越大。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年15期）

刘华,王卫红,陈明君,胡小虎,郭艳东[4]（2019）在《涪陵龙马溪组页岩储层应力敏感实验研究》一文中研究指出国内外对高压页岩储层的应力敏感报道较少。针对涪陵龙马溪组高压页岩储层条件,优选降内压的实验方法,开展了天然裂缝、压裂剪切裂缝和铺砂裂缝等3种裂缝岩样的应力敏感实验。研究结果表明:渗透率随有效应力的增加而降低,初期渗透率快速降低,后期渗透率降低幅度逐渐减小;压裂剪切裂缝页岩岩样的应力敏感程度最强,渗透率平均损害率87%;铺砂裂缝页岩岩样的应力敏感程度最弱,渗透率平均损害率47%。页岩储层渗透率与有效应力符合指数函数关系;涪陵龙马溪组页岩储层的强应力敏感性可较大幅度影响气井的稳产期和累产气量(累产气减少17%)。上述研究成果为涪陵龙马溪组页岩气井合理工作制度和开发技术政策的优化提供了理论指导。(本文来源于《石化技术》期刊2019年05期）

周鹏高[5]（2019）在《渗透率应力敏感实验假象剖析》一文中研究指出储层渗透率的应力敏感问题是近年来石油工程领域的研究热点之一。应力敏感研究主要依靠实验测试,根据实验结果,"低渗透储层存在强应力敏感,且岩石渗透率越低,应力敏感性越强"的观点得到广泛认同。文中通过深入分析有效应力理论和微间隙对实验结果的影响,对应力敏感实验假象进行了全面剖析。对比不同的有效应力理论发现,实验研究过程中错误选用Terzaghi有效应力,放大了岩石渗透率的应力敏感性。定性分析微间隙的影响,并结合定量计算,发现微间隙对渗透率的测试结果及变化规律具有重要影响。渗透率越低,微间隙的影响作用越大,微间隙是造成岩石应力敏感性被高估的重要原因。理论研究结果否定了"岩石渗透率越低,应力敏感性越强"的观点;定量计算结果表明,低渗透储层不存在强应力敏感。(本文来源于《断块油气田》期刊2019年03期）

姜瑞忠,张福蕾,崔永正,潘红,张旭[6]（2019）在《考虑应力敏感和复杂运移的页岩气藏压力动态分析》一文中研究指出页岩气藏渗透率极低,储层存在很强的应力敏感性,所以需对其进行水力压裂。通过分析吸附解吸、Knudsen扩散、非稳态窜流和渗流等多种气体运移机制来建立页岩气藏复合模型,采用Mathieu函数、Pedrosa变量代换、正则摄动理论、拉普拉斯变换和Stehfest数值反演等方法来求解数学模型,并绘制出无因次拟压力曲线,同时对渗透率模量、SRV半径、外区裂缝渗透率、扩散系数和解吸压缩系数等相关参数进行敏感性分析。结果显示:气体流动阶段可划分为9段,渗透率模量的增加导致气井定产量生产时所需压差增大,而SRV半径和解吸压缩系数的增大使得压差减小;较大的外区裂缝渗透率与较小的流度比相对应,扩散系数越大,页岩基质表观渗透率越大,窜流发生的越早。提出的试井模型可提高页岩气藏压力动态分析的准确性,对压裂开发页岩气藏具有一定的理论指导意义。(本文来源于《岩性油气藏》期刊2019年04期）

雷浩,何建华,胡振国[7]（2019）在《考虑应力敏感和边界层效应的页岩油油藏渗流模型研究》一文中研究指出由于页岩油储层孔隙结构复杂,原油渗流过程中存在明显的多尺度效应,而储层中存在应力敏感效应和边界层效应对原油渗流特征影响使得其流动机理更加复杂。基于毛细管模型,结合边界层和应力敏感理论,建立了页岩油储层渗流新模型并进行了验证。根据新模型分析了应力敏感效应、边界层效应对页岩油渗流特征的影响。研究结果表明:页岩油新渗流模型与渗流实验结果拟合性好,具有较高可靠性;边界层效应和应力敏感效应是影响潜江页岩油储层渗流特征的主要因素;对于含有微裂缝和溶蚀孔的页岩油储层,应力敏感效应是影响储层渗流特征的主控因素;随着压力的梯度的增加,影响渗流特征的因素由边界层和应力敏感效应的综合作用所决定。通过该研究,加深了影响页岩油油藏渗流特征相关因素的认识,为合理开发页岩油油藏提供了理论依据。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年11期）

张赫[8]（2019）在《七棵树油田考虑启动压力梯度和应力敏感效应的产能分析》一文中研究指出建立考虑启动压力梯度和应力敏感效应的产能方程,分析采油指数变化,该方程是基于岩石本体有效应力,能够更加准确的分析七棵树油田产能。(本文来源于《石化技术》期刊2019年03期）

刘鹏超,欧志鹏,周伟,刘凯,王文涛[9]（2019）在《一种新的高温高压气藏二项式产能方程——考虑产束缚水、应力敏感及非稳态压力校正》一文中研究指出南海西部海域部分高温高压气藏探井产能测试过程中,出现气水同出,压力恢复慢等现象,利用传统分析方法得到的二项式产能方程斜率为负,难以准确评价气藏产能,制约了该类气藏后续产能建设。本文根据南海西部高温高压气藏测试情况,考虑了产束缚水条件下气水两相渗流对产能的影响,并引入考虑应力敏感的物质平衡方程来进行测试期间非稳态压力校正,建立了高温高压气藏产束缚水条件下考虑非稳态压力校正及应力敏感的二项式产能方程,利用该方法可以反算出不产水时的储层真实产能,以此来进行高温高压气藏产能的正确评价,开发实践表明,本文建立的产能评价方法可靠,并有力推动了南海西部海域部分高温高压气藏开发。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年03期）

蔡珺君,欧家强,占天慧,姚永君,甘笑非[10]（2019）在《考虑应力敏感的短时测试气井产能评价方法》一文中研究指出在气藏开发早期,气井产能的评价主要采用试油资料,但为保护环境和天然气资源,试油测试时间往往较短。此外,应力敏感现象使得气井在测试、开发过程中均存在渗透率变化的问题。因此,如何运用气井早期的短期测试数据,描述气井生产过程中的真实流动状态,从而正确评价气井产能,为下步开发技术政策的制定提供技术支撑是亟需解决的难题。从应力敏感现象和渗流方程出发,通过对气井不稳定流动、稳定流动的产能方程进行修正,建立了考虑应力敏感短期测试的气井产能方程计算方法。通过实例应用,讨论了短时测试以及应力敏感对气井产能的影响。研究表明:考虑应力敏感的短时流动气井无阻流量明显偏小,如果忽视气藏的应力敏感特性和测试情况,均会高估气井产能。(本文来源于《复杂油气藏》期刊2019年01期）

### 应力敏感论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

页岩储层的应力敏感性是影响其后期开发效果的关键因素,从微观的角度深入认识其应力敏感机理及其影响因素对页岩气的开发具有重要意义。借助四参数随机生长模型构建了不同孔隙度和不同孔隙大小分布的岩心样本,利用弹性力学理论模拟了不同有效应力作用下各个岩心孔隙半径的分布变化及其对岩心固有渗透率的影响,深入分析了孔隙大小及其形状因子与上述两者之间的关系。结果表明,导致页岩应力敏感的直接原因是有效应力作用下孔隙面积的减小及孔隙位置的迁移。有效应力的增大使得各孔隙半径均有减小,孔隙半径的减小比例分别与孔隙初始面积和孔隙的形状因子呈正相关关系和负相关关系。在相同的孔隙度条件下,孔隙半径越均匀,平均孔隙半径越小,应力敏感性越强。有效应力的增加使得岩心固有渗透率呈指数型下降且孔隙度越小、固有渗透率越低的岩心,其应力敏感性越强,孔隙度对固有渗透率的影响大于孔隙半径均匀性的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 应力敏感论文参考文献

[1].赵楠,黄芷源,崔轶男,孙雷,汤勇.乌石低渗砂砾岩油藏应力敏感实验研究[J].海洋石油.2019

[2].徐加祥,杨立峰,丁云宏,刘哲,高睿.基于四参数随机生长模型的页岩储层应力敏感分析[J].天然气地球科学.2019

[3].丛海龙,吴子森,李虹,杨凯,向洋.致密砂岩孔隙尺度应力敏感分析[J].科学技术与工程.2019

[4].刘华,王卫红,陈明君,胡小虎,郭艳东.涪陵龙马溪组页岩储层应力敏感实验研究[J].石化技术.2019

[5].周鹏高.渗透率应力敏感实验假象剖析[J].断块油气田.2019

[6].姜瑞忠,张福蕾,崔永正,潘红,张旭.考虑应力敏感和复杂运移的页岩气藏压力动态分析[J].岩性油气藏.2019

[7].雷浩,何建华,胡振国.考虑应力敏感和边界层效应的页岩油油藏渗流模型研究[J].科学技术与工程.2019

[8].张赫.七棵树油田考虑启动压力梯度和应力敏感效应的产能分析[J].石化技术.2019

[9].刘鹏超,欧志鹏,周伟,刘凯,王文涛.一种新的高温高压气藏二项式产能方程——考虑产束缚水、应力敏感及非稳态压力校正[J].石油化工应用.2019

[10].蔡珺君,欧家强,占天慧,姚永君,甘笑非.考虑应力敏感的短时测试气井产能评价方法[J].复杂油气藏.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4b91063d82513421eac78029.html