# 高功率脉冲磁控溅射制备的TiN薄膜应力释放及其结合稳定性研究

### 论文摘要

目的探究高功率脉冲磁控溅射（HPPMS）制备的氮化钛（Ti N）薄膜在自然时效过程中,应力、薄膜/基体结合性能随时间的变化规律。方法采用高功率脉冲磁控溅射（HPPMS）技术,通过调控基体偏压（-50、-150 V）,制备出具有不同残余压应力（3.18、7.46 GPa）的Ti N薄膜,并采用基片曲率法、X射线衍射法、划痕法和超显微硬度计评价了薄膜的应力、薄膜/基体结合性能、硬度随时间的变化规律。结果在沉积完成后1 h内,-50 V和-150 V基体偏压下制备的Ti N薄膜压应力分别在3.12～3.39 GPa和7.40～7.55 GPa范围内波动,薄膜压应力没有发生明显变化;沉积完成后1～7天,平均每天分别下降28.57 MPa和35.71 MPa;7～30天,平均每天分别下降2.08 MPa和2.50 MPa;30～60天内,平均每天分别下降1.67 MPa和7.00 MPa。其压应力连续下降,且均表现出前期下降速率快,后期下降逐渐放缓的趋势。自然放置60天后,应力基本释放完毕,薄膜性质基本保持稳定。同时,薄膜/基体结合性能随时间逐渐变差,薄膜硬度下降。结论 HPPMS制备的Ti N薄膜在自然时效过程中,其残余应力会随时间增加,连续下降,进而影响薄膜的力学性能。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐鑫,马东林,陈畅子,冷永祥,黄楠

关键词: 高功率磁控溅射,氮化钛薄膜,薄膜应力,膜基结合力,自然时效

来源: 表面技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西南交通大学材料科学与工程学院,荆楚理工学院

基金: 国家自然科学基金(31570958,U1330113)~~

分类号: TG174.4

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.09.028

页码: 245-251

总页数: 7

文件大小: 2482K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].8MW单极性脉冲磁控溅射电源的设计[J]. 电力电子技术 2017(06)

- [2].复合高功率脉冲磁控溅射放电等离子体特性[J]. 真空 2015(01)

- [3].高功率脉冲磁控溅射复合电源及其电弧特性研究[J]. 真空 2018(04)

- [4].高功率脉冲磁控溅射试验平台设计及放电特性研究[J]. 真空 2012(05)

- [5].筒形高功率脉冲磁控溅射源的开发与放电特性[J]. 物理学报 2016(18)

- [6].高功率脉冲磁控溅射电源的研制[J]. 真空科学与技术学报 2013(02)

- [7].高功率脉冲磁控溅射的阶段性放电特征[J]. 物理学报 2014(17)

- [8].高功率脉冲磁控溅射制备非晶碳薄膜研究进展[J]. 表面技术 2019(09)

- [9].脉冲磁控溅射制备树脂镜片红外防护功能薄膜[J]. 激光与光电子学进展 2011(03)

- [10].高功率脉冲磁控溅射研究进展[J]. 原子核物理评论 2015(S1)

- [11].不同靶材料的高功率脉冲磁控溅射放电行为[J]. 金属学报 2014(10)

- [12].高功率微脉冲磁控溅射制备氮化钛薄膜及其腐蚀性能研究[J]. 中国金属通报 2020(05)

- [13].高压耦合高功率脉冲磁控溅射的增强放电效应[J]. 物理学报 2014(18)

- [14].脉冲磁控溅射电源控制策略的研究[J]. 西安理工大学学报 2015(04)

- [15].基体偏压对高功率脉冲磁控溅射制备类石墨碳膜的影响研究[J]. 真空科学与技术学报 2013(10)

- [16].高功率脉冲磁控溅射等离子体特性与动力学研究进展（英文）[J]. 中国科学院大学学报 2015(02)

- [17].大尺寸平面磁控靶高功率脉冲放电的近基底表面光谱研究[J]. 表面技术 2017(06)

- [18].辅助阳极对高功率脉冲磁控溅射放电特性的影响[J]. 真空科学与技术学报 2016(12)

- [19].基片偏压模式对高功率脉冲磁控溅射CrN薄膜结构及成分影响研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(02)

- [20].1kA高功率脉冲磁控溅射电源研制及试验研究[J]. 真空 2011(04)

- [21].PMMA表面高功率脉冲磁控溅射制备ITO涂层（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(07)

- [22].偏压对高功率脉冲磁控溅射DLC膜层结构及性能的影响[J]. 材料研究与应用 2020(01)

- [23].调制脉冲磁控溅射峰值靶功率密度对纯Ti镀层沉积行为的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(11)

- [24].高功率脉冲磁控溅射制备TiN_x涂层研究[J]. 真空 2013(05)

- [25].高功率脉冲磁控溅射ZrN纳米薄膜制备及性能研究[J]. 材料研究学报 2010(06)

- [26].基体偏压对高功率脉冲磁控溅射AlCrN涂层结构及其性能的影响[J]. 材料研究与应用 2019(04)

- [27].粉末靶脉冲磁控溅射制备CrBMoS固体润滑硬质涂层[J]. 真空科学与技术学报 2017(11)

- [28].高功率脉冲磁控溅射氩氮比对ZrN薄膜结构及性能的影响[J]. 真空 2011(01)

- [29].高功率脉冲磁控溅射(HiPIMS)等离子体放电时空特性研究进展[J]. 表面技术 2019(09)

- [30].复合高功率脉冲磁控溅射Ti的放电特性及薄膜制备[J]. 金属学报 2014(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4bad2fb8e3b739e81e3c71e3.html