# 硅基材料论文_刘玮

导读:本文包含了硅基材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:材料,硅烷,石墨,复合材料,基材,波导,防热。

### 硅基材料论文文献综述

刘玮[1]（2019）在《可变带隙化合物薄膜材料Zn(O,S)在CIGS薄膜电池与硅基异质结电池中的应用》一文中研究指出Zn(O,S)材料以其无毒、宽带隙、且资源丰富、同时带隙值可连续调节调(随着S/(S+O)比变化,带隙在2.8-3.6 eV可调)的优势,成为铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池中最有前景的无镉缓冲层材料。本文利用溅射法制备Zn(O,S)薄膜作为CIGS太阳电池的缓冲层,并结合通过wxAMPS仿真结果,研究了Zn(O,S)厚度等材料性能变化对于其器件性能的影响。最终减小界面缺陷,降低短波光损失,从而提升器件性能。此外,我们还尝试将Zn(O,S)薄膜作为晶硅异质结太阳电池背场电子传输层,配合低功函数金属Mg,形成Zn(O,S)/Mg无掺杂复合电子传输层,并通过元素配比调节Zn(O,S)材料能带结构,实现与n-Si最优的能带匹配,率先实现了Si/Zn(O,S)硅基化合物异质结太阳电池,获得了16.1%的转化效率。同时,我们也结合器件仿真结果证实,SiNx/p+:c-Si/n-Si/Zn(O,S)/Mg结构太阳电池有超过24%的转化效率。以上研究表明,可调带隙的化合物Zn(O,S)薄膜不仅适合于无镉CIGS薄膜太阳电池,而且也可与晶硅形成化合物晶硅异质结太阳电池。这一结果为未来发展高质量异质结太阳电池提供了较高的的参考性。(本文来源于《TFC'19第十五届全国薄膜技术学术研讨会摘要集》期刊2019-11-15）

毛宇新,张建壮,王业懿,水丽[2]（2019）在《基于分形理论对石墨烯增强铝硅基复合材料摩擦磨损性能研究》一文中研究指出采用粉末冶金的方法,制备了石墨烯/Al-15Si复合材料,研究了石墨烯/Al-15Si复合材料的微观组织形貌对摩擦磨损性能的影响,并运用分形理论,借助于Matlab软件分析复合材料中硅颗粒相形貌特征。结果表明,随着石墨烯添加量的改变,石墨烯/Al-15Si复合材料有不同的分形维数;分形维数反映了复合材料中硅颗粒分布状态,分形维数越大,硅颗粒分布越均匀细小,材料的硬度越高;分形维数可以间接反映复合材料的抗磨损性能,分形维数越大,材料的摩擦系数越低,耐磨损性能越好。(本文来源于《铸造》期刊2019年11期）

沈湫莎[3]（2019）在《碳纳米管会是芯片竞争下一个“弯道”吗》一文中研究指出本报讯（记者沈湫莎）集成电路是现代信息技术的基石，随着摩尔定律逐渐逼近极限，寻找硅材料替代品显得尤为迫切。下一条集成电路材料“赛道”在哪里？日前举行的东方科技论坛吸引了国内多位专家参与研讨。目前，相比于石墨烯、二维材料等选项，碳纳米管呼声相对较高，被认为(本文来源于《文汇报》期刊2019-08-28）

高达,王经纬,王丛,李震,吴亮亮[4]（2019）在《分子束外延硅基碲镉汞材料技术研究现状》一文中研究指出目前,高性能大面阵中波及短波红外探测器已经得到了越来越多的应用。材料参数控制精确、材料质量良好的碲镉汞材料是获得高质量碲镉汞探测器的先决条件。报道了华北光电技术研究所在分子束外延(Molecular Beam Epitaxy, MBE)生长硅基中波及短波碲镉汞材料方面的最新研究进展,并介绍了现阶段MBE生长碲镉汞材料的研究现状。(本文来源于《红外》期刊2019年08期）

王慧莹,王智,崔粲,李航天,李强[5]（2019）在《非互易旋电材料硅基矩形波导的色散特性研究》一文中研究指出研究设计了基于光通信C波段旋电材料的矩形波导,利用有效折射率法对波导有效折射率及横向电场分布进行求解,得到矩形波导中E_(mn)~x导模的色散方程.研究了在外磁场作用下表面磁等离子体激元的非互易传播特性.还研究了结构参数和材料折射率对非互易色散关系、时延特性的影响.结果表明:其色散曲线随波导宽度的递增逐渐趋向平面波导;群速度v_g与波导宽度、传播常数、工作波长相关;矩形波导芯区宽度在140—233.5 nm范围内的波导工艺容差较大; v_g与矩形波导y方向包层材料折射率成正相关,当材料为金属银时慢光效应最明显,传输速度最小可以达到2.8×10~(–3)c.(本文来源于《物理学报》期刊2019年15期）

杨杰,吕宏飞,白雪峰,吴绵园,梅立鑫[6]（2019）在《含硅基、芴基的空穴材料制备与结构表征》一文中研究指出以叁苯基氯硅烷、对溴碘苯、对氯苯硼酸、N-(4-联苯基)-9,9-二甲基-2-氨基芴等为原料通过低温加成、Suzuki偶联及乌尔曼反应合成了含有硅、芴结构的空穴材料。在乌尔曼反应中,通过对Pd催化剂用量的考察,确定了乌尔曼反应催化剂的最低用量为千分之一当量;目标化合物通过热性质分析,确定目标化合物热分解温度为436℃;通过紫外-可见光谱分析,确定目标化合物紫外最大吸收波长为361nm,根据其最大吸收波长(361nm),由光学带隙能公式,得出目标化合物的光学带隙为3.45e V。(本文来源于《化学与粘合》期刊2019年04期）

武振飞,乔经纬,庞佳敏,陆丽芳[7]（2019）在《硅酸锆含量对硅基陶瓷型芯材料性能的影响研究》一文中研究指出本文对添加不同硅酸锆含量的硅基陶瓷型芯的材料性能进行了研究,研究结果表明:随着硅酸锆含量的增多,陶瓷型芯的线收缩率变大,体积密度和强度提高,孔隙率和热变相量降低,且硅酸锆含量的变化对方石英的析晶效果影响不明显。(本文来源于《山东陶瓷》期刊2019年03期）

吕伟伟,王晓钟,陈占路,赵倩[8]（2019）在《铜-硅基介孔材料的制备及应用现状》一文中研究指出铜-硅基介孔材料因其掺杂铜的氧化还原特性,赋予了纯硅介孔材料新的催化活性位,实现了介孔材料的多功能化,并在众多领域中展现出广阔的应用前景,受到了国内外研究学者的广泛关注。针对当前铜-硅基介孔材料的制备方法进行了详细介绍和分析,包括直接合成和合成后移植两类途径,并对不同合成方法存在的优缺点进行了比较。同时综述了近年来铜-硅基介孔材料在催化、吸附分离和其它领域的应用现状,并对其未来的研究进行了展望。(本文来源于《中国材料进展》期刊2019年06期）

谭僖,陈孝业,张小锋,刘伟,曹腊梅[9]（2019）在《硅基非氧化物陶瓷复合材料的环境障涂层系统的研究进展》一文中研究指出先进的硅基非氧化物陶瓷及其复合材料具有优异的高温力学性能和热稳定性,是未来先进的空天飞行器及地面燃气轮机热端部件的候选材料.但是硅基非氧化物结构材料在服役过程中存在抗水汽氧化性能不足等问题,需要使用环境障涂层(EBC)系统来提供额外防护.简单阐述了硅基非氧化物陶瓷在高温水汽氧化环境中的失效机制,重点介绍了EBC系统的发展历史,以及近年来NASA新型EBC系统的研究进展.(本文来源于《材料研究与应用》期刊2019年02期）

高贺,张智,陈连忠,王显,冯雪[10]（2019）在《硅基防热材料表面流动特性研究》一文中研究指出硅基复合防热材料在气动热试验时,表面有大量的熔融物质在气流作用下形成流动的液态层,其表面流动特性直接影响防热材料表面温度、质量损失和线烧蚀量,也间接决定了防热材料的烧蚀性能和隔热性能。本文通过烧蚀机理分析和光学非接触式测量的方法,研究某类硅基材料的流动特性。烧蚀机理分析将熔融物质视为液态边界层,研究其与固体防热材料表面之间的运动特性,同时考虑质量引射效应和液态层蒸发现象,得出液态层流动速度与气流剪切力、液态层厚度和液态层动力黏度的相关公式。光学非接触式测量方法以3D摄影测量为基础,结合PIV增量相关匹配算法和光流法,研究熔融液滴在固体防热材料表面整体的和单一的运动特性。在某一特定的流场状态下,对于表面液态层流动速度,烧蚀机理计算结果为26mm/s,而光学非接触测量结果为10mm/s。两种方法的误差来源主要是理论假设、材料参数和测量区域等方面的不同。研究结果表明,液滴之间具有很强的相互作用且流动速度差距较大,烧蚀机理分析可以做为工程计算方法预估试验结果,而光学非接触测量可以做为烧蚀机理分析的验证手段,并给出防热材料在试验过程中的烧蚀特性。(本文来源于《空气动力学学报》期刊2019年03期）

### 硅基材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用粉末冶金的方法,制备了石墨烯/Al-15Si复合材料,研究了石墨烯/Al-15Si复合材料的微观组织形貌对摩擦磨损性能的影响,并运用分形理论,借助于Matlab软件分析复合材料中硅颗粒相形貌特征。结果表明,随着石墨烯添加量的改变,石墨烯/Al-15Si复合材料有不同的分形维数;分形维数反映了复合材料中硅颗粒分布状态,分形维数越大,硅颗粒分布越均匀细小,材料的硬度越高;分形维数可以间接反映复合材料的抗磨损性能,分形维数越大,材料的摩擦系数越低,耐磨损性能越好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硅基材料论文参考文献

[1].刘玮.可变带隙化合物薄膜材料Zn(O,S)在CIGS薄膜电池与硅基异质结电池中的应用[C].TFC'19第十五届全国薄膜技术学术研讨会摘要集.2019

[2].毛宇新,张建壮,王业懿,水丽.基于分形理论对石墨烯增强铝硅基复合材料摩擦磨损性能研究[J].铸造.2019

[3].沈湫莎.碳纳米管会是芯片竞争下一个“弯道”吗[N].文汇报.2019

[4].高达,王经纬,王丛,李震,吴亮亮.分子束外延硅基碲镉汞材料技术研究现状[J].红外.2019

[5].王慧莹,王智,崔粲,李航天,李强.非互易旋电材料硅基矩形波导的色散特性研究[J].物理学报.2019

[6].杨杰,吕宏飞,白雪峰,吴绵园,梅立鑫.含硅基、芴基的空穴材料制备与结构表征[J].化学与粘合.2019

[7].武振飞,乔经纬,庞佳敏,陆丽芳.硅酸锆含量对硅基陶瓷型芯材料性能的影响研究[J].山东陶瓷.2019

[8].吕伟伟,王晓钟,陈占路,赵倩.铜-硅基介孔材料的制备及应用现状[J].中国材料进展.2019

[9].谭僖,陈孝业,张小锋,刘伟,曹腊梅.硅基非氧化物陶瓷复合材料的环境障涂层系统的研究进展[J].材料研究与应用.2019

[10].高贺,张智,陈连忠,王显,冯雪.硅基防热材料表面流动特性研究[J].空气动力学学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d86584a06c0042fb992fb0d.html