# 如何降低变电运维工作的危险性史晓光

国网阳泉供电公司山西阳泉045000

摘要：人们生活水平不断提高，用电量越来越大，变电运维是保证电力良好供应的关键环节，只有通过全面有效的运维管理，才能实现稳定安全目标。进行变电运维作业时，往往存在许多危险因素，如果不能及时发现并解决，将会增加运维工作的危险，所以说，对变电运维管理时，一定要将相关预防控制工作做好。文章主要通过对变电运维中危险点的系统分析，全面提出相应有效对策，以此全面防控好危险点，降低变电运维危险性。

关键词：降低；变电运维；危险性

引言

随着我国经济建设步伐的不断加快，电网的安全运行问题得到了社会、企业和相关研究人员的关注，交直流变电站作为电网的核心，做好其安全管理工作可以有效地保障电网的安全稳定运行。变电站设备的运维工作具有设备数量及种类多、动态运行设备与操作中的危险点相关联出现的安全隐患时常伴有，而且隐蔽性与关联性强，变电运维作业中流程中有任何不规范的步骤均会直接影响电网安全运行甚至解列崩溃和发生重大人身伤亡事故。如此，及时有效控制随机危险点的动态设备运行状况流程、全面探讨分析和解决安全隐患问题、理顺科学流程确保安全有效防护措施以及将隐患与缺陷相互转换已成为变电运维亟待研究和解决的首要问题。

1变电运维各种危险点

1.1关于母线倒闸的危险点

变电运维是整体用电环境的一个重要部分，通过变电运维保证良好用电环境。对于变电运维工作来讲，过程中的危险性较大，只有做好危险点防控，才能保证运维安全。变电运维主要是依靠人的操作来完成，操作过程中常会发生操作失误，给变电运维带来巨大影响。变电运维技术人员一定要及时发现危险、分析因素、提高警惕，才能有效避免各种风险发生，保证设备及自身的安全。电力运维操作中，经常会遇到倒闸操作，母线倒闸需要人力来完成，如果不能充分重视危险性，排除危险点，则会出现安全问题，造成不必要的事故危险。母线倒闸是比较重要的内容，需进行规范操作，充分做好准备，严格各道工序，避免发生设备损坏和人身伤亡事故。通过实践我们看到，母线倒闸存在的危险点主要有几个方面：一是负荷拉刀闸造成的危险点；二是继电保护切换出现错误形成的自动装置误动;三是空载母线充电时导致串联谐振。各种不同的问题均会形成危险点，只有提前进行预防，在操作过程中时时注意，才能排除危险，确保母线倒闸安全操作。

1.2不按规定操作的危险点

操作和维修人员在对设备进行检查和维修时，要严格按照相关的规定和标准进行操作，从而确保巡检工作的有效性。在进行检查和维修过程中，若相关人员不能按照有关规定进行，很容易造成人身伤害，特别是操作人员单独进行检查时违反安全操作规程，存在较大的安全隐患风险。

1.3直流回路的危险点

操作人员在开展变电运维管理工作过程当中，经常会跟直流回路有所接触，这就规定工作人员一定要规范、准确的开展保护压板的投退操作。特别是在开展二次直流回路保护压板的投退工作当中，如果不能结合操作规范开展或者是二次设施产生问题都会引起直流回路的危险，进而对于设施以及操作人员带来威胁。

2如何降低变电运维工作的危险性

2.1倒闸操作规范

要明确倒闸流程，断开断路器停电操作的流程：要首先断开断路器，然后切断母线隔离开关，最后切断线路的隔离开关。送电的合闸操作流程：首先闭合母线隔离开关，容纳后闭合负荷隔离开关，最后再闭合断路器，送电流程的总体顺序是从电源向负荷进行。停电操作的时候倒闸操作的流程：首先停用一次设备，然后通用保护、自动装置。断开的流程为：首先断开设备的每一侧断路器，然后拉开各个断路器两侧的隔离开关。在送电操作中倒闸操作的流程：首先投入自动、保护装置；然后投入一次设备。在投入一次设备的时候，应该首先合上设备各个断路器两侧的隔离开关，最终合上设备的断路器。

2.2加强人员素质培养，提高工作质量

为了将变电运维工作中的风险降低到最低，需要加强工作人员的日常培训，将规范操作做为岗位培训的重点内容，不断的提高工作人员的技术和素质水平，使操作人员能够按照规定进行倒闸操作。变电站管理人员要和相关的负责人员做好交底工作。工作人员提前做好后续工作的计划安排，对后续工作中所涉及的注意事项和工作内容作好记录，将其写入到工作日志中去，使交底工作更加的详细周到，使接班人员对设备的运行状态和故障有一个全面的了解，从而保证后续工作井然有序的开展。

2.3对一次设备以及二次设备做好有效的巡查

设备是日常运维的重点，任何一个设备出现问题，均会造成全网停电、断电，只有全面保证各种设备协调一致运行，才能形成有效配合，建立良好的供电用电环境，推动经济建设与社会发展。要充分重视各种设备的运行情况，制定计划目标，重点设备要进行重点防控，形成定期的检测检查，保证变电设备稳定安全。全面做好巡查，安排好不同的技术班组，通过全面的、有效的巡查工作，及时发现问题、有效做好调度，对小问题要快速解决，无法解决的，还要快速上报，确保全网用电安全。变电运维最主要的工作除了管理，就是维护，设备维护是重中之重，一定要做好计划方案，形成定期维修保养的机制体系，把保养当成设备运行常规手段全面抓好落实。一般情况下，为了保证设备良好运行，避免出现大的事故，变电站要每隔半年开展小型检修工作，在每一年开展一次大型检修。通过相关的检修检测，及时发现问题，使小问题快速解决，避免出现大的扩散，影响全网用电稳定性。设备的检修较复杂，不能做表面文章，要重点对核心设备进行检测，必要时可以带电作业，这样才能发现运转过程中的问题，有效堵塞设备运行的漏洞，避免事故的发生。要不断强化日常设备的检修管理，针对不同的设备做好台账管理，保证交接班责任清晰、问题明确，不断总结出各种设备具体周期运行成本和及运行情况变化，保证设备发挥最好的功能和效率，确保设备运行稳定与安全。为了节省成本，保证经济效益，还需要做好设备维修成本预算，通过可控预算，保证设备运行条件。

2.4严格落实精益化设备的巡视

对于变电运维工作来说，要建立一套设备巡视卡的管理体系，并且应该在具体的工作当中有效、切实贯彻有关规定。特别是对特殊天气条件之下变电站的设备巡查而言，一定要引起有关人员的注重。例如说在大风的天气下，工作人员应该检查是否会有异物搭落情况的产生，设备之间的导线是否产生了松动等。创建设备的巡视机制，如果发现问题应该尽快开展危险点的排除。对于雷电天气而言，巡视工作的关键是变电站避雷设备是否产生了故障，而且要严格检查避雷针、避雷器的引线接地是否没有问题，设备绝缘装置是否产生了破损等。对于冬季比较寒冷的雪天而言，巡视工作的关键是尽快检查变电设备，检查其是否存在结冰松动问题等。巡查工作的过程中如果产生了有关的安全隐患和问题，应该尽快安排技术人员开展危险点的维修与处理，进而保证变电运维工作的顺畅开展。

结语

综上所述，变电运维是一项危险性强的工作，任何一个环节防控不当，都会造成责任事故。只有全面做好过程控制，提前做好防范，才能及时发现危险，解决危险，保证设备运维操作安全。要不断创新理念，采取各种有效措施做好事前预防，使危险点可控可感，有效提升日常运维能力与水平，确保全网用电供电质量。

参考文献:

[1]应立鑫.对变电运维技术管理中危险点与预控措施的探讨[J].华东科技:学术版,2016(12):187.

[2]岳永彬.变电运维技术管理中的危险点及其预控对策[J].军民两用技术与产品,2017(18):170.

[3]覃伟,杨柳柳.变电运维技术管理中的危险点及其预控对策[J].通讯世界,2017(11):168-169.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4e03bfecc11916bcc3d4163f.html