# 屋面防水施工技术在建筑工程中的应用研究满宏强1

满宏强1刘艳丽2

1.身份证：37132119891023XXXX;2.身份证：37292919880323XXXX

摘要：随着社会的不断发展进步，建筑市场的竞争逐渐加剧，施工单位也在不断改进自身条件，采用新的方法改变这一现状，使之能够在激烈的竞争中立于不败之地。屋面工程是建筑工程施工中的重点和难点，尤其是屋面的防水工作，无论是防水施工技术，还是防水材料的选择，都必须严格按照设计要求和国家规范要求，保证建筑工程的安全性和建筑物的正常使用功能，为人们提供舒适的生活环境和工作环境。

关键词：屋面防水；施工技术；建筑工程；应用

1建筑工程应用屋面防水施工技术的必要性

根据房屋防水施工过程中出现的各类问题，进一步提高屋面防水施工技术具有其必要性。目前，许多建筑物屋面防水问题层出不穷，究其原因，在房屋施工期间防渗漏水平较低、建筑设计缺乏通盘的考虑，防水材料的质量、质量控制观念淡薄等原因是导致防水问题出现的重要原因。因此加强房屋防水施工技术便是解决屋面渗漏问题的首要解决方法。运用防水施工技术，有利于提高房屋外表防水的质量、降低外界因素对屋面的破坏力以减少屋面漏水问题从而保护房屋表面的构造并延长居民房屋的使用周期。此外应用防水施工技术以提高建筑物的防水性能有利于维护居民住户生活的良好运行并促进市场经济的发展。

2建筑屋面工程渗漏的主要影晌因素分析

建筑屋面工程渗漏的影响因素主要有：（1）材料因素。现阶段我国建筑工程屋顶防水工程施工中的建筑材料虽然有很大改进，但是大部分防水建筑材料都无法满足现代屋顶防水工程的标准要求。在部分建筑工程施工中由于当地气候炎热、降雨较多，导致部分质量较差的防水建筑材料在工程竣工阶段便出现漏水、渗水的问题，所以屋面防水建筑材料问题一直是导致屋面防水工程质量问题的主要原因。（2）设计因素。建筑工程设计缺陷是导致屋面在使用中出现渗水现象的主要原因，设计中的缺陷主要包括组织排水分布不合理导致的排水不畅，由于混凝土屋顶板刚度不够而导致的塌腰，这会导致屋顶在使用过程中容易出现积水现象，屋面排水坡度小也会影响到其排水效果，房檐口、排水口等部位的机构设计无法满足其排水要求等，这些都会导致屋面出现不同程度的渗漏。（3）施工质因素。部分建筑工程在屋面防水工程施工中对其质量没有给予足够的重视，导致其在施工阶段便存在不同程度的质量问题，同时施工企业在屋面防水工程施工中对新技术的运用没有进行有效的质量控制。

3建筑屋面工程的主要防水施工技术分析

3.1隔离层防水施工技术分析

屋面工程一般需要通过多种方式对隔离层进行处理，但是要依照建筑建设的环境与施工条件来针对性的进行。按照科学的石灰水与泥浆比例，1：3，来填抹十毫米到二十毫米高，待其晾干牢固以后再涂抹二至三毫米的纸筋灰，这样做的良好效果是保持温度与隔离高温。水泥砂浆找平层上刷浓石灰水多次，然后在上面铺设聚氯乙烯薄膜，可以用混合砂浆来当找平层，等到其被晒干以后，再在上面设置已经安排好的整块聚氯乙烯薄膜隔离层，可以成为防水的二膜层，其薄膜要选择使用长度在2米高度在0.14-0.2毫米厚的透明料，而且要顺着水流动的方向进行拼接，或者采取其他的方式进行拼接，而且在搭接的过程中，双方重合的地方要在30-50毫米之间。增设沥青卷材层，一种铺设方法是在找平层上添加粘结剂，再在上面设置一层细砂，也可以通过涂上沥青成为隔离层。

3.2分割缝设置防水施工技术分析

建筑屋面工程要掌握好分割缝之间的距离，不能太大或太小，如果超过六米就要在中间添加一个V形分割缝，而且这一缝的深度要有保证，科学的深度是要达到防水层的厚度。而且要将分割缝放在屋面板的支撑端和拐角处，还要确保和屋面板缝达到一致高度，这样才能确保防水层由于温度以及其他外界因素的影响产生的破损全部集中在分割缝的地方，防止屋面出现裂痕，如果排气管道与分割缝融为一体时，就可以将这一缝隙进行适当放宽，保证气流的排除。

3.3找平层防水施工技术分析

屋面找平层浇筑可以通过利用滚筒或是其他设备通过滚动、压实以及赶动等进行压实处理，并找到合适的找平层进行抹平。在压实工作进行一昼夜之后再用水进行浇筑养护，待其干燥以后，就可以设置防水层找坡，但是要注意准确发现渗漏的坡度，以及水流的去向，并要在最高点与水流的出口地方用鱼线绷紧，其中出水口的厚度要保证在三十毫米以上，通过建筑找坡与结构找坡联系起来达到有效作用，可以最初用3%的结构进行找坡，再用1：2.5的水泥砂浆寻找平层，在这之前要利用合适的水雾来对基层表面进行喷射滋润，这样才能达到基层与平层找寻的完美结合，要保证洒落合适的水量，防止平层表层不够湿润，或者在施工结束后，防水层里面留住水汽，防水层出现空鼓的现象。

4强化屋面防水建筑施工技术的措施

4.1选择科学的防水材料

现阶段，我国科学技术发展速度非常快，很多高分子材料出现在市场上，在建筑市场推出的高分子材料具有较强的防水性能，可以满足屋面防水的需求。所以，为了有效的提升建筑屋面的防水性能，施工单位必须选择合适的防水材料。按照国家对建筑屋面施工的技术标准，对当前市场上的新型防水材料进行充分的判断，选择合理的防水材料，对材料的使用寿命、技术原理和防水性能进行充分的判断，选择性价比最高的防水材料。

4.2合理设计屋面排水系统

在雨季来临的时候，会断断续续的降水，屋面会积水，如果建筑物无法及时的将这些积水排出，那么就会发生屋面渗漏现象，久而久之就会严重影响房屋的使用寿命。所以，在建筑物施工过程中，必须采取科学、合理的施工措施，进行屋面防水施工，合理的设计屋面排水系统，确保屋面在雨季可以将积水顺利排出。与此同时，也要依据当地的实际情况，计算当地平均的降雨量，以此来分析屋面可以达到的排水速度，以此合理设计屋面排水管、坡度及排水凹槽等，使屋面排水系统安排合理并且有效果，能够及时的将屋面的积水排出去，避免出现渗漏等问题。

4.3健全防水施工质量管理体系

想要让屋面建筑施工技术能够有效的应用，健全合理的防水施工质量管理体系的构建是不可或缺的。只有构建及安全的防水施工质量管理体系，才能够按照防水施工的质量标准对屋面的防水施工的方方面面予以严格的质量控制，进而保证屋面施工的标准化和规范化。对于防水施工质量管理体系的构成，需要根据房屋建设过程中的实际情况，特别是屋面的防水施工技术的应用，还要明确防水工程合同规定的内容以及屋面防水施工中容易出现的一些质量问题等，进而科学合理的构建施工质量管理体系，使之适用于房屋建设的工程之中，能够充分的发挥其作用，为防水工程做出一份贡献。

5结束语

屋面防水建筑施工是一项技术与专业相结合的工程项目，必须加大屋面防水施工质量监管力度，从防水卷材的选择到施工工序的把握再到施工技术的运用等，每个环节都要加强管理、强化监督，以此从整体上确保屋面防水施工水平和质量，达到高效施工、高质量保护的目标。

参考文献

[1]吴小博.对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析[J].四川水泥，2018（5）：95.

[2]黄跃.基于民用建筑屋面防水土木工程施工技术分析[J].建材发展导向：上，2017，14（23）：73.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/504a2a854c7bec0aa30e098f.html