# 复合紫外光引发体系制备PDA及其结构表征

### 论文摘要

采用氧化还原偶氮复合引发剂和一种紫外光强度由弱变强的复合紫外光引发体系,以二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)和丙烯酰胺(AM)为单体,通过共聚合反应制备P(DMDAACAM)(PDA)。反应体系将引发活化能不同的引发剂与不同紫外光强进行耦合,可维持反应体系内一定浓度的自由基,使反应进行更为均匀彻底,达到有效提高PDA特性粘度的目的。研究了合成过程中的相关因素对PDA特性粘度的影响规律,并对其合成条件进行优化。结果表明:当偶氮引发剂浓度为0.3‰、0.4‰、紫外光强度先为8.5mW/cm~2,再升高至13mW/cm~2、AM与DMDAAC质量比为8∶2、总单体质量为20%时,PDA特性粘度最高,达到了19.60dL/g。核磁共振氢谱和红外光谱表明PDA确实由AM和DMDAAC共聚而成。通过差热热重分析,证明制备的PDA具有良好的热稳定性。絮凝应用实验表明,自制的PDA具有良好的絮凝性能。

### 论文目录

- 1 实验材料、仪器与方法

- 1.1 实验材料与仪器

- 1.2 PDA的制备

- 1.3 PDA的结构表征

- 1.4 絮凝应用实验

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 复合光引发体系制备PDA反应条件优化

- 2.1.1 偶氮引发剂和氧化还原引发剂添加量对PDA特性粘度的影响

- 2.1.2 光照强度对PDA特性粘度影响

- 2.1.3 mAM∶mDMDAAC对PDA特性粘度影响

- 2.2 PDA结构表征

- 2.2.1 PDA的1 H-NMR表征

- 2.2.2 PDA的红外光谱分析

- 2.2.3 PDA的差热热重分析

- 2.3 PDA絮凝性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 关庆庆,陈尧,周祈昕,钱宇,唐晓旻,康晓荣,徐进

关键词: 絮凝,紫外光,表征,阳离子聚丙烯酰胺,引发剂

来源: 土木与环境工程学报(中英文) 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,环境科学与资源利用

单位: 南京工程学院环境工程学院,重庆大学城市建设与环境工程学院

基金: 江苏省自然科学基金(BK20160779),江苏省高校自然科学基金(16KJB610008),南京工程学院校基金(YKJ201527)~~

分类号: X703;TQ317

页码: 147-153

总页数: 7

文件大小: 297K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].不同生境对棕鞭藻自絮凝的影响[J]. 陕西科技大学学报 2020(01)

- [2].污水中絮凝细菌的分离及鉴定[J]. 食品工业科技 2019(22)

- [3].絮凝过滤在石化废水深度处理中的应用研究[J]. 科技与创新 2016(05)

- [4].机械絮凝与折板絮凝冬季运行对比分析[J]. 给水排水 2020(05)

- [5].絮凝方式及搅拌速度对污泥回流强化絮凝的影响[J]. 中国给水排水 2014(19)

- [6].啤酒酵母提前絮凝的研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2015(05)

- [7].絮凝菌株Shinella sp.xn-1对铜绿微囊藻的絮凝效果[J]. 微生物学通报 2017(08)

- [8].类芽孢杆菌产絮凝多糖发酵条件优化及成分分析[J]. 环境科学研究 2014(05)

- [9].絮凝菌中絮凝基因的研究综述[J]. 商情(财经研究) 2008(03)

- [10].气能絮凝预处理合成橡胶废水工程调试及问题分析[J]. 中国给水排水 2016(22)

- [11].劣化淬火油的絮凝实验研究[J]. 广州化工 2016(10)

- [12].加载絮凝对微污染水的治理效果及应用前景[J]. 环境工程 2016(S1)

- [13].加载絮凝在水处理中的应用进展[J]. 能源环境保护 2011(05)

- [14].絮凝微生物的功能定位及其絮凝成分分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [15].多步絮凝吸附法处理高浓度有机废水[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报 2019(04)

- [16].水性涂料重涂过程中的特征弊病:絮凝起粒[J]. 涂料工业 2008(09)

- [17].氧化—絮凝耦合法处理酸性大红废水的研究[J]. 水处理技术 2008(09)

- [18].絮凝细菌投加量对好氧颗粒污泥性能影响的研究[J]. 环境科学 2010(05)

- [19].氧化-絮凝耦合处理酸性大红废水的机理研究[J]. 环境工程学报 2008(08)

- [20].基于超级絮凝的超细尾砂絮凝行为优化[J]. 工程科学学报 2019(08)

- [21].聚二甲基二烯丙基氯化铵的合成及水处理絮凝效能[J]. 南方农机 2015(12)

- [22].一种新型絮凝反应器的设计[J]. 化工管理 2018(16)

- [23].磁种絮凝-磁滤分离水处理装置的设计及验证[J]. 科技致富向导 2010(36)

- [24].选择性絮凝分离磷灰石和石英的影响因素研究[J]. 矿冶 2013(02)

- [25].絮凝-氧化处理含硫废水[J]. 江西化工 2012(02)

- [26].恒化培养过程中酵母絮凝性状退化行为[J]. 化工学报 2009(08)

- [27].工程废浆的絮凝及固结特性试验研究[J]. 水电能源科学 2017(12)

- [28].酵母超前絮凝因子检测方法的优化研究[J]. 中国酿造 2010(04)

- [29].高岭土悬液絮凝形态研究[J]. 科技情报开发与经济 2008(24)

- [30].水库泥沙絮凝机理研究[J]. 泥沙研究 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50eedb6c511812594198c0f8.html