# 10kV农配网设计注意事项分析卫杨龙

卫杨龙

（广西聚源供电设计有限责任公司广西南宁530000）

摘要：对于目前10KV农配网供电工程的设计问题，需要人员重视起来，从实际出发，明确10kV农配网供电工程的环境，并提出切实可行的解决措施，根据电力电网运行的安全性调整配网设计的结构，提高农配网设计的有效性。本文将先介绍10kV配网供电工程设计的意义，再说明10kV农配网设计的现状，根据现状提出解决措施。

关键词：10kV农配网；设计；注意事项

1、10kV农配网供电工程设计的意义

配电网在电力电网系统中发挥着重要的作用，也是其中不可或缺的组成部分。配网的安全稳定运行与人们的日常生活息息相关。因此，促进10kV农配网的安全稳定运行极其重要，也是促进电力系统健康发展的根本工程。而农配网作为一项电力系统工程，可以与用户端直接相连，能够将电力合理分配到居民用户中，从而发挥电力系统的功能。在这一过程中，如果电力系统发生故障问题，使得居民用户无法供电，或者电力中断，需要供电部门采取一定措施，比如采取一定措施清除故障或是及时解决问题，这一工作过程，并不能快速解决10kV配电网的故障问题，也不能起到预防故障问题的作用，所以给农配网工程开展工作带来了一定难度。只有从实际情况出发，合理对农配网进行设计，并科学合理控制农配网供电工程，才能使得电力系统中的配网工程更好地服务于居民用户，应用于实践，并促进现代化社会的发展。

2、10kV农配网工程设计的问题

10kV农配网在设计和运行过程中存在一定不足和问题，因此，需要人员把握设计要点，认真分析各类问题，并结合现实情况，促进电力系统的建设，在10kV农配网工程设计过程中，主要存在以下问题：

2.1农配网线路设计复杂

由于10kV农配网线路设计处于外部环境，配网工程不仅任务繁重，而且还容易受到外部环境的影响，尤其是一些气候条件和自然灾害对线路设计的影响。所以，在进行农配网线路设计时，需要充分考虑外部条件带来的影响。在农配网设计中，通常需要考虑历史参考数据，借鉴历史参考数据资料的记载，人员根据自身的实际经验再进行确定。配网在设计时，有时可能会遇到大风天气，所以人员应该提前弄清楚该区域近年来所经受的风力值最大是多少，然后选择空旷的区域，根据线路所承受的大风负荷，再结合实际情况，计算出风力负荷数。

2.2导线参数选择缺乏科学性

在农配网的设计环节中，导线的质量往往也是较为重要的决定因素之一，导线的质量能够促进配网工程顺利进行，按照国家相关文件和技术标准，对于不同区域，我们可以采用不同型号的绝缘导线，绝缘导线型号包括BLVV、JKLYJ等类型，电力导线的横截面积应满足配网设计的要求，导线横截面的选择通常应该大于实际值。

2.310kV配网网络架构不合理

在整个电力系统中，10kV网络架构是其重要组成部分，如果配网网络架构不合理，那么就会导致配电网建设也不合理，严重影响电力系统中配网的故障修理和维护工作，影响配网新的设计规划。

2.410kV电源电布局不合理

如果10kV电源系统的分布不均匀，那么就会使得导线承载的负荷值加大，增大线损率，影响线路的正常运行，甚至有时还会造成线路短路或断路，使供电系统不稳定运行，给电力企业带来经济损失。

2.510kV线路故障率高

目前在我国大部分农村区域，较多采用的是10kV线路铺设的办法，该方法虽然也能够促进电流的流通，但是存在较多问题，比如由于是采用的铺设方式，所以较易受到外部环境的影响，受到大风、雷雨天气的影响，影响范围较广，使得故障的发生概率极大，不利于供电系统的稳定安全运行。

2.6勘探工作影响周围环境

在架设10kV供电线路之前，人员需要对周围环境进行勘察，尽量减少勘察工作对周围环境的影响，但现阶段，勘察工作造成的影响和危害往往较大，所以这一环节需要人员合理选择10kV配电网的架设位置，并安排好10kV配网的线路运行，最好是与地面方向保持水平，减少一些复杂地势的影响，注意在架设线路时避开一些生态区域，比如防护林带和树林等，以免破坏生态环境。这就需要人员在架设10kV配电网时要满足一定原则，选择电力负荷中心位置，有利于线路运输，保持输出线路的区域地面干净整洁，没有遗留粉尘等污染物，并且选择距水源、爆炸品、腐蚀物较远的区域，以免影响线路运行，引发安全事故，配电室的设置要在最下部区域。配网设计要尽量满足节约原则，尽量使土地资源等得到最大限度的利用，并使电力设备和材料得到合理配置。

2.7配变电容量选择不合理

随着社会经济的快速发展，居民用电需求加大，对电力设备的电容量负荷要求也不断加大，电力负荷量也不断增加。因此，配变电人员需要合理选择配变电容量。现阶段采用的是10kV配网，这一配网的电容量其实难以满足当前用电量增加的现实需求。所以，需要人员根据实际情况合理选择配变电容器的数量，根据实际情况选择性能和质量较优的电容器设备。

3、10kV农配网设计的注意事项

3.1优化供电零部件设计

对于10kV农配网的零部件设计优化，首先是需要优化配网设计的开关设备，因为在10kv配网运行过程中，开关发生故障的频率较高，有时容易发生断路，所以需要人员根据现实情况对开关设备进行合理设计。从目前的配网开关设备使用情况看，应用最多的是真空开关，在电力设备的正常运行状态下，真空开关与老实开关相比，具有一定优势。比如，在离城镇较远的变电站中就可以用真空开关，提高供电的稳定性，另外，设计人员还需要考虑电力支路线路对电力系统带来的影响，如果线路支路出现故障，就会影响到电力总路，并对居民用户用电造成影响，所以要为开关设备选择一个最佳位置，提升线路设计的高效性。

其次是对电力的配电线路进行设计，配电线路目前最常用的是电缆线路和架空线路，这应该由人员根据实际情况来定。这两种线路在使用过程中各有优势，比如电缆线路较适合应用于远程电力运输中，不容易发生故障，但是成本花费较高，而架空线路虽然成本相对较低，但是在运行过程中容易受到外部因素的影响，所以发生故障的概率较大，从而影响电力的稳定运行。因此，对于农村配电网的运行，设计人员应该选择10kV架空线路。

最后是对变电器的设计优化，变电器的功能是促进配网的安全稳定运行，因此，人员在选择时，应该以变电器的功能为依据，选择对环境影响较小的变电器，通过使用变电器，可以减少变压器的负荷，提高配电网设计的科学性。另外，人员需要采用故障检测技术对设备故障进行检查，要避免10kV配网的故障运行状态，通过一定的检测技术不仅可以减少设备的故障发生概率，还能促进设备的健康运转，为了使得变电压器稳定运行，可以减少供电量和减少设备容量，这样可以减少变压器的损耗值。但检查和维护工作可能会给正常供电带来影响，所以可以在变压器中采用消弧杆式的电熔丝，这种方法可以提高变压器设计的稳定性。

3.2优化配电网结构设计

配电网结构也是10kV农配网设计中的关键因素之一，因为10kV配网结构较为薄弱，所以设计人员在进行配电网结构设计时，需要从全局出发，考虑配电网结构的完整性，从结构的整体性出发，选择环网式结构和分段连接式结构，在这一过程中，需要人员满足N-1的原则，对相临近的线路可以采用互相供电的办法，如果线路与线路之间连接较紧密，应该在开关的设计上采用分段的方式，将开关设备设置在10kV配电网的主线路上，如果线路的负荷力较大，需要根据线路的负荷分段，保证线路的分段密度不能超过220kv。

结束语

总之，10kV农配网工程是我国电力工程建设中的重点工程项目之一。因此，对10kV配网进行合理设计至关重要，在设计中需要人员注意关键点，分析配网设计过程中存在的问题，并提出解决方案，最终实现电力系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]将永桉.10kV配网供电工程设计要点研究[J].科技风，2019（1）：147-148

[2]肖晓源.浅谈10kV配网标准化设计中的若干问题[J].低碳世界，2018（12）：184-187

[3]刘才进.10kV配网规划设计的关键点分析[J].工程建设与设计，2018（10）：34-35

作者简介：

卫杨龙（1993-），男，汉族，湖北黄石人，本科，助理工程师，主要从事电力行业农配网设计。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/51b055659a93a4d0ef904caa.html