# 基于渐变凹模圆角半径的高强钢扭曲回弹补偿

### 论文摘要

为减少高强钢冲压成形扭曲回弹,提出一种基于渐变凹模圆角半径的模具补偿方法。以高强钢TRIP780双C件为研究对象,采用板料冲压成形仿真软件DYNAFORM对该双C件的冲压、扭曲回弹过程进行数值模拟。提出一种评价双C件扭曲回弹程度的指标,并进行双C件扭曲回弹试验,通过三坐标测量仪测量扭曲回弹角,对有限元模型进行了验证。以冲压成形后的扭曲回弹为优化目标,结合相关的工艺参数,利用BP神经网络,基于正交试验,建立凹模圆角半径渐变量、工艺参数与扭曲回弹角之间的网络模型。最后采用遗传算法对该模型迭代寻优获得最优凹模圆角半径渐变量和工艺参数。通过对比优化前后的扭曲回弹角,证明了优化流程有效地减少了双C件扭曲回弹。该方法为扭曲回弹的控制提供了一种新的思路。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢延敏,张飞,王子豪,黄仁勇,杨俊峰,胡云川

关键词: 高强钢,扭曲回弹,渐变凹模圆角半径,神经网络,遗传算法

来源: 机械工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西南交通大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金(51005193),国家大学生创新性实验计划(201710613033)资助项目

分类号: TG386

页码: 91-97

总页数: 7

文件大小: 2456K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].拉伸凸凹模圆角半径的分析与合理取值[J]. 模具制造 2020(08)

- [2].曲轴圆角半径测量方法对其过程控制能力的影响[J]. 锻压技术 2017(11)

- [3].挤扭模通道倒圆角半径对铜合金塑性变形的影响[J]. 塑性工程学报 2020(11)

- [4].刀尖圆角半径对非圆齿扇齿根强度的影响研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(04)

- [5].模具圆角半径对多向压缩变形的影响及模具改进[J]. 模具技术 2018(03)

- [6].基于ANSYS Workbench的塑料托盘支撑结构分析[J]. 中国包装 2020(11)

- [7].滑环圆角半径对液压往复格莱圈接触压力的影响[J]. 润滑与密封 2019(11)

- [8].贮奶罐内胆内壁圆角半径测量方法探讨[J]. 中国奶牛 2014(02)

- [9].凹模圆角半径对极限拉深程度影响的研究[J]. 锻压装备与制造技术 2019(06)

- [10].基于VOF模型的层叠器流动过程分析及流道结构优化[J]. 中国塑料 2020(05)

- [11].煤矿井下无轨辅助运输巷道设计研究[J]. 煤炭科学技术 2020(08)

- [12].凸凹模圆角半径对拼焊板盒形件成形性能的影响研究[J]. 热加工工艺 2016(09)

- [13].阀座圆角半径对汽轮机高压阀壳高温蠕变应力的影响[J]. 发电设备 2010(06)

- [14].板料拉弯结构弯曲模的凹模圆角半径分析[J]. 浙江科技学院学报 2016(05)

- [15].以壁厚约束的内高压胀形件过渡圆角半径确定[J]. 现代制造工程 2009(07)

- [16].数值模拟内圆角半径对AZ31镁合金等径角挤压过程的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2010(06)

- [17].连续拉伸模圆角半径的确定[J]. 模具制造 2008(10)

- [18].凸模圆角半径对不同高强钢板弯曲回弹的影响[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [19].预成形毛坯过渡圆角半径对气门终锻成形过程的影响[J]. 锻压技术 2015(03)

- [20].圆角半径对TC4钛合金Ⅴ形件热冲压回弹的影响[J]. 锻压技术 2020(11)

- [21].无触角滚刀刀顶圆角半径的最佳选择[J]. 机械传动 2013(03)

- [22].银行卡中的“非主流”[J]. 中国信用卡 2009(23)

- [23].基于凸模凹模圆角半径的改变解决支撑件回弹[J]. 模具工业 2013(12)

- [24].搅拌器内部流场数值模拟[J]. 广州化工 2013(17)

- [25].相贯线处圆角半径对泵头体自增强性能的影响研究[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [26].基于试验的等效拉深筋阻力及几何参数修正[J]. 模具技术 2015(04)

- [27].顶杆圆角半径对三销架冷锻成形的影响[J]. 锻压技术 2015(10)

- [28].膨胀节冲压工艺的研究及应用[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [29].某低速机齿轮箱轴承端盖圆角优化分析[J]. 柴油机 2020(03)

- [30].不同圆角半径金刚石划擦单晶SiC过程中的材料去除机理研究[J]. 机械工程学报 2017(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5335a85fe1a555ce3eb42951.html