# 苯并[a]芘对毛霉EPS特征的影响

### 论文摘要

为了明确毛霉胞外聚合物（Extracellular polymertic substances,EPS）在多环芳烃修复中的作用机理,研究了不同浓度苯并[a]芘（BaP）诱导下毛霉EPS的提取量（TOC）和主要化学成分含量（糖类、蛋白质、腐植酸和DNA）的变化规律,采用三维荧光光谱（3D-EEM）、傅里叶红外光谱（FTIR）和扫描电镜（SEM）等方法分析了不同条件下EPS蛋白含量和自身结构的变化。结果表明,当BaP浓度为40 mg·L-1时,单位生物量所产生的毛霉EPS的提取量、糖类含量、蛋白质含量和腐植酸含量均达到最大值,分别为1 407.22 mg·g-1、700 g·g-1、564 g·g-1和174 g·g-1;3D-EEM结果显示,当BaP浓度为40 mg·L-1时,荧光类蛋白质（峰A和峰B）强度分别达到最大值68.91 a.u和245.6 a.u;FTIR分析结果表明,在BaP的诱导下,与空白相比,EPS的细胞质蛋白质酰胺Ⅰ带和酰胺Ⅱ带向长波方向发生了红移现象;SEM分析结果显示,随BaP浓度的增大,毛霉EPS表面逐渐呈现板结现象,当BaP浓度为40 mg·L-1时,毛霉EPS呈毛绒状,孔隙达到最大。以上分析结果表明,BaP破坏毛霉EPS原有结构,低浓度BaP促进真菌EPS的分泌,EPS中的蛋白质和多糖在毛霉代谢降解BaP过程中起到了主要作用。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 实验用菌及培养

- 1.2 毛霉对苯并[a]芘的降解实验

- 1.3 毛霉生物量的测定

- 1.4 毛霉EPS的提取方法

- 1.5 苯并[a]芘的提取和测定方法[11]

- 1.6 分析方法

- 1.6.1 毛霉EPS组成成分含量测定

- 1.6.2 EPS三维荧光光谱分析

- 1.6.3 EPS红外光谱分析

- 1.6.4 EPS形貌特征分析

- 1.7 数据处理与分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同浓度BaP诱导下对毛霉EPS分泌量的影响

- 2.2 不同浓度BaP诱导下对毛霉EPS主要成分的影响

- 2.3 不同浓度BaP诱导下对毛霉EPS红外光谱分析

- 2.4 不同浓度BaP诱导下对毛霉EPS三维荧光光谱分析

- 2.5 不同浓度BaP诱导下对毛霉EPS形貌特征分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐蕊,邵红,贾春云,张作金,陈祥

关键词: 胞外聚合物,苯并芘,毛霉,理化性质,变化特征

来源: 农业环境科学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 环境科学与资源利用

单位: 沈阳化工大学环境与安全工程学院,中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁科技大学,中国科学院大学

基金: 国家自然科学基金项目(41673132,41201310)~~

分类号: X592

页码: 765-772

总页数: 8

文件大小: 1844K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].低密度EPS不同角度及厚度情况下火蔓延特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [2].EPS-磷石膏复合体系的性能优化研究[J]. 硅酸盐通报 2020(02)

- [3].聚苯乙烯泡沫(EPS)装饰线条施工技术要点及预防措施[J]. 建筑技术开发 2020(01)

- [4].胞外聚合物(EPS)的检测及受金属离子胁迫作用的研究进展[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].EPS颗粒与玄武岩纤维对脱硫石膏性能的影响[J]. 非金属矿 2020(04)

- [6].EPS电源线传导发射的分析和设计[J]. 汽车零部件 2020(10)

- [7].我国第三产业发展对缓解就业压力的积极作用——基于EPS数据库分析[J]. 管理观察 2017(01)

- [8].氯氧镁水泥对EPS板性能的影响[J]. 现代制造技术与装备 2017(04)

- [9].EPS应急电源系统在石化企业中的运行分析[J]. 中国石油石化 2017(06)

- [10].联合泡沫混凝土与EPS处理软基模拟研究[J]. 低温建筑技术 2017(04)

- [11].浅谈EPS材料的特性及其在路桥工程中的应用[J]. 江西建材 2017(22)

- [12].基于EPS的宗地图测绘一体化软件设计与开发[J]. 地理信息世界 2017(04)

- [13].质量主体-EPS泡沫-瓦楞纸板缓冲系统的有限元设计[J]. 包装工程 2017(17)

- [14].基于EPS的不动产登记房产与土地数据整合建库技术方法研究[J]. 城市勘测 2017(05)

- [15].汽车EPS转向柱溃缩机构动态性能分析与结构改进研究[J]. 科技视界 2017(18)

- [16].基于车速权重的EPS助力特性的研究[J]. 中国农机化学报 2016(03)

- [17].EPS转矩传感器性能测试技术研究[J]. 机械工程师 2016(06)

- [18].EPS系统助力特性研究[J]. 汽车实用技术 2015(01)

- [19].汽车EPS系统的转向器的设计与参数化建模[J]. 时代汽车 2020(22)

- [20].基于EPS平台的1∶10000基础测绘与地理国情监测同步更新系统[J]. 测绘与空间地理信息 2020(06)

- [21].EPS联合补肾活血汤治疗骨质疏松性老年腰椎管狭窄症的疗效及安全性研究[J]. 湖南中医药大学学报 2020(06)

- [22].改性硅藻土调湿性能研究及其在EPS-磷石膏体系中的应用[J]. 硅酸盐通报 2020(10)

- [23].基于模糊非线性状态误差反馈策略的EPS回正控制[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [24].高填方涵洞EPS板减荷效果影响因素研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(09)

- [25].EPS轻质节能混凝土砌块砌体抗剪性能试验研究[J]. 广西科技大学学报 2016(02)

- [26].基于鱼群算法优化的EPS控制系统[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2015(05)

- [27].反思性教学在专门用途英语(EPS)阅读课程中的应用[J]. 家教世界 2013(18)

- [28].电动助力转向(EPS)技术研究[J]. 汽车实用技术 2013(12)

- [29].膨胀聚苯板(EPS板)压缩强度问题分析[J]. 墙材革新与建筑节能 2014(02)

- [30].基于自适应遗传算法的EPS路感研究[J]. 电子设计工程 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5574203e20d7c2443625258c.html