# 无甲醛型涂料印花论文_王冠中,孙海娥,李秀颖,陈龙

导读:本文包含了无甲醛型涂料印花论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:印花,粘合剂,涂料,甲醛,乳液,低温,丙烯酸酯。

### 无甲醛型涂料印花论文文献综述

王冠中,孙海娥,李秀颖,陈龙[1]（2016）在《低温无甲醛涂料印花粘合剂FS-465E的合成及应用》一文中研究指出采用反应性阴离子乳化剂和特殊交联单体,以种子乳液聚合法合成了低温无甲醛涂料印花粘合剂FS-465E,讨论了交联单体用量比例对乳液物化性质的影响,并进行涂料印花试验。结果表明,合成粘合剂在用量20%、80℃烘干、100℃焙烘3 min条件下,印花织物的摩擦色牢度、皂洗色牢度、手感、易去污性能均较好。(本文来源于《染整技术》期刊2016年01期）

韩丽娟,罗艳辉,吴晋川,李密转,廖正科[2]（2013）在《环保型无甲醛涂料印花遮盖白浆的研究》一文中研究指出将具有自主知识产权的无甲醛粘合剂、螯合分散稳定剂与抗凝胶剂、钛白粉、乳化剂、柔软剂、保湿剂等按一定比例混匀后,先经高速乳化,再经叁辊机研磨,均质机均质,得到一种细度细、质地均匀的白色细腻膏状遮盖白浆产品。该遮盖白浆具有不含甲醛、遮盖力强、色牢度好、不堵网、可用合成增稠剂增稠等优点,可在140~160℃焙烘2~3min的条件下用于棉、麻、丝绸、涤纶及腈纶等各类纤维及其混纺或交织物的有色或白色织物上罩印白色花纹,还可加入一定量的有色涂料作为有色织物上的各种彩色罩印印花,印花织物的各项色牢度均达到或超过国家标准。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2013年06期）

张鹏,赵振河,张文博,刘春燕[3]（2012）在《无甲醛聚丙烯酸酯涂料印花粘合剂的合成》一文中研究指出以过硫酸钾(KPS)为引发剂,以丙烯酸丁酯(BA)和丙烯酸异辛酯(EHA)为软单体,苯乙烯(St)为硬单体,丙烯酸(AA)为功能单体,采用自制交联单体NT,合成无甲醛聚丙烯酸酯印花粘合剂。讨论了反应温度、时间、乳化剂用量、引发剂用量、阴/非离子乳化剂配比等因素对乳液性能的影响。(本文来源于《粘接》期刊2012年09期）

董建朋[4]（2010）在《无APEO、无甲醛硅丙共聚胶乳的制备及其在涂料印花中的应用》一文中研究指出涂料印花工艺简单、色谱齐全、拼色容易,固色后一般无需水洗,具有节能节水、成本低廉等特点。因此,涂料印花实施是印染行业实现清洁生产、节能减排的有效途径。但当前,作为印花色浆关键成分的粘合剂不仅存在APEO残留,游离甲醛释放等环保问题,而且印花织物的手感与牢度相矛盾,严重阻碍了产品质量的提升。鉴于此,课题通过开发乳液聚合无APEO乳化体系,构建无甲醛自交联体系,研制有机硅改性的丙烯酸酯乳液等研究,开发了一种柔软环保型涂料印花粘合剂。论文研究可分为四部分:第一部分无APEO可聚合复合乳化体系的应用研究。本部分以无APEO阴离子乳化剂A-6280、非离子乳化剂A-980为原料配制传统复合乳化剂,在此基础上,引入可聚合乳化剂APS-100配制可聚合复合乳化剂,并应用于预乳化半连续乳液聚合法制备涂料印花粘合剂,研究了乳化剂及其用量对聚合稳定性、胶乳稳定性、乳胶粒、胶膜性能及涂料印花色牢度的影响。结果表明:键合在乳胶粒表面的可聚合乳化剂,可改善胶乳耐电解质、pH值及冻融循环稳定性,降低胶膜溶失率,提升胶膜力学性能,提高涂料印花色牢度。可聚合复合乳化剂用量为6%时,乳液聚合具有较高的单体转化率和较低的聚合凝聚率;胶乳具有优异的耐电解质、pH值和冻融循环稳定性;乳胶粒结构规整,粒径在80nm左右;胶膜具有较低的溶失率、较高的断裂功;涂料印花具有良好的色牢度。第二部分无甲醛聚丙烯酸酯涂料印花粘合剂交联体系的构建。本部分以甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)为亲油性交联单体,以交联剂HA(含有羟基、丙烯酰胺基团)、N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)为亲水性交联单体,通过预乳化半连续乳液聚合法合成了一系列可用于涂料印花的粘合剂胶乳,系统研究了交联单体构成对乳胶粒径、胶乳粘度与流变性、胶乳成膜速度、胶膜交联度和拉伸性能的影响,探讨了交联单体亲水亲油性与胶乳及其膜性能之间的关系,考察了复合交联单体配比及用量对胶膜及涂料印花性能的影响。结果表明:乳胶粒径、胶乳粘度及成膜速度与交联单体的亲水亲油性相关。交联单体亲水性强,乳胶粒径大,胶乳成膜速度慢,粘度大,呈现假塑性流体特征。胶膜交联程度、拉伸性能主要取决于交联单体的交联基团及其反应活性。以交联单体GMA和HA按质量比1:4组成复合交联剂,其用量为单体质量的4%时,胶膜具有较优异的拉伸性能,涂料印花具有较好的摩擦牢度。第叁部分硅丙共聚涂料印花粘合剂的制备、结构和性能研究。本部分采用丙烯酸酯、丙烯酸、乙烯基硅烷偶联剂、八甲基环四硅氧烷(D4)制备硅丙共聚涂料印花粘合剂,探讨了粘合剂性能及单体转化率的各影响因素,并研究了硅丙共聚物的结构、玻璃化转变温度和耐热性,乳胶粒的形貌、粒径及分布,胶膜的拉伸性能及耐水性。结果表明:软单体BA和2-EHA质量比4:1,硬单体St和MMA质量比3:1,软硬单体组分质量比2.5:1;丙烯酸用量为丙烯酸酯单体质量的3%;乙烯基叁乙氧基硅烷(VTES)与D4质量比为1:4,用量为丙烯酸酯单体质量的10%;在催化剂DBSA用量为D4质量的7%,反应温度为80-85℃,反应时间为1h条件下可制备高转化率硅丙共聚粘合剂,其乳胶粒呈规则的圆球状,粒径在100nm左右。聚丙烯酸酯经有机硅单体改性后,玻璃化转变温度降低,耐热稳定性增强,胶膜断裂强度下降,断裂强度增加,耐水性显着提升。第四部分硅丙共聚涂料印花粘合剂应用研究。本部分研究了硅丙共聚涂料印花粘合剂(SAC)用量、焙烘温度、焙烘时间对印花织物性能的影响,并与其他粘合剂加以比较。结果表明:当粘合剂用量为20%,焙烘温度为150℃,焙烘时间为3min时,涂料用量为5%的印花织物干摩擦牢度可达4级,湿摩擦牢度达3-4级,手感柔软;和其他粘合剂相比,粘合剂(SAC)印花织物具有较好牢度和手感。论文研究表明以乳化剂A-6280、A-980和APS-100按质量比2:1:1组成的可聚合复合乳化剂可作为涂料印花粘合剂合成用的理想无APEO乳化剂。以交联单体GMA和HA按质量比1:4组成的复合交联剂可作为涂料印花粘合剂合成用的理想无甲醛交联剂。以丙烯酸酯、丙烯酸、乙烯基叁乙氧基硅烷、八甲基环四硅氧烷(D4)合成的无APEO、无甲醛硅丙共聚涂料印花粘合剂具有较高的摩擦牢度,良好的手感。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2010-03-10）

蒋学,王银豪,俞恒杰,田秀枝,黄丹[5]（2009）在《核壳型无甲醛涂料印花粘合剂乳液的合成与应用性能》一文中研究指出选择新型的交联单体代替N-羟甲基丙烯酰胺,采用半连续种子乳液聚合法制备核壳型环保粘合剂。TEM观察到粘合剂乳液粒子具有明显的核壳结构。分析结果表明:粘合剂乳液固含量约30%,粒子粒径分布均一,粒径150 nm左右,且粒径随交联单体的用量增加而逐渐变大。采用丙烯酸羟丙酯交联单体的反应活性较高,容易形成凝胶物。其用于棉织物涂料印花时摩擦牢度、刷洗牢度、皂洗牢度和手感都良好,与所对照的商品粘合剂差别较小。(本文来源于《涂料工业》期刊2009年10期）

唐颐恒,陈水林[6]（2004）在《低温无甲醛涂料印花粘合剂的合成与应用》一文中研究指出采用核壳乳液聚合的方法制备低温自交联的无甲醛涂料印花粘合剂。通过对主单体配比、功能型单体用量及聚合工艺的研究,确定了最佳合成工艺条件。该粘合剂的乳液、成膜、印花性能及牢度和手感均为良好。(本文来源于《染整技术》期刊2004年06期）

肖敏,吕晶,陈媛,陈水林[7]（2003）在《低温无甲醛涂料印花粘合剂的研制》一文中研究指出配制了一种低温交联型印花粘合剂。采用预交联方法,粘合剂合成过程中引进交联。软硬单体比为3.5:1,当达到5:1时非常柔软;在未加共聚单体A时,乳胶膜的Tg=-27.8℃,加入8％共聚单体后的乳胶膜的Tg=-5.6℃;增加MAA的含量使乳液稳定,印花后织物的鲜艳度提高,超过4％则湿态强度下降,故以3～4％为宜。实验结果表明,这种无甲醛涂料印花粘合剂在低温下应用于织物摩擦牢度达到国家标准。(本文来源于《染料与染色》期刊2003年02期）

萧继华[8]（2001）在《无甲醛型涂料印花粘合剂的合成、聚合动力学及应用性能研究》一文中研究指出涂料印花凭借其自身具有的独特优点，例如：工艺简单，色谱齐全，拼色容易，印花轮廓清晰，对纤维没有选择，特别是固色后一般无需水洗、节水节能等，已在世界范围内得到广泛的应用。 在涂料印花中，颜料是通过粘合剂的作用在织物上着色，因此粘合剂是涂料印花的关键。涂料印花后的着色牢度、手感、颜色鲜艳度以及应用时的堵网受粘合剂性能的影响。通常，为增加印花织物的耐洗和耐摩擦牢度，在合成粘合剂时需要加入可自交联且能与纤维发生反应的单体参与聚合。目前国内外常用的交联单体仍是羟甲基丙烯酰胺。而羟甲基丙烯酰胺会不断释放游离甲醛，使得最终的涂料印花织物上的游离甲醛含量都超过500ppm，高于国际纺织品生态研究协会Oko-Tex标准100规定的装饰用布甲醛释放量300ppm及婴儿用服装的20ppm。由于甲醛对人体及环境的危害，织物上过量的游离甲醛必将影响服装的安全性。此外，粘合剂中有毒的游离单体以及其它对环境有危害作用的添加剂的存在和作为石油化工产品的粘合剂的难以降解都是不利于人体的健康也不利于环境治理的。 从保护生态环境，减少污染，降低能源消耗的角度考虑，开发无甲醛，无有毒单体且粘合剂的性能及牢度都能符合要求的新的环保型粘合剂产品是迫切需要的。因此本论文的工作重心将着眼于研究与合成性能优良、不含游离甲醛、不含有毒游离单体的环保型粘合剂。 本论文的主要研究内容和结果如下： 1、为了寻求一种能代替传统粘合剂中的交联单体羟甲基丙烯酰胺的交联组份，使粘合剂在使用过程中不会释放游离甲醛，并能保持或超过传统的采用羟甲基丙烯酰胺的粘合剂的印花产品性能，如牢度、手感、成膜性能及乳液稳定性，论文对粘合剂进行了分子设计。选用了多种交联单体参与乳液聚合，确定由软、硬单体，低温自交联单体GA，含多官能团的反应性单体M以及亲水性单体等多种单体组成的乳液聚合反应体系。通过一系列的正交实验，分析了各组分间的交互影响，证明在一定比例的丙烯酸丁酯(软单体)和苯乙烯(硬单体)下，东华大学博士论文摘要反应性单体M、环氧丙烯酸酷和丙烯酸单体之间的影响显着。叁组分间占有相同份额时效果最佳。乳液聚合得到的粘合剂N不会释放游离甲醛，基本性能良好，手感柔软，干、湿摩擦牢度达到或超过含轻甲基丙烯酸胺的常用粘合剂，属新一代的环保型粘合剂。2、论文研制了在粘合剂合成中用作交联单体的环氧丙烯酸酷。环氧丙烯酸醋是一 反应性较强的单体，较难合成与分离。论文基于丙烯酸钠盐可代替丙烯酸参与 酷化反应，且能避免丙烯酸带来的产率低的问题，利用环氧氯丙烷可溶解反应 中间产物却不溶解丙烯酸钠，合理地设计了一个相转移催化反应体系，合成的 液体在低温下贮存稳定，并能顺利地应用于乳液聚合。通过正交实验设计证明 温度是关键因素，催化剂用量及其干燥程度影响也较大，而反应时伺及溶剂(环 氧氯丙烷)用量影响相对较小。由此确定环氧丙烯酸酷的最佳合成条件为:反 应温度在80一85℃之间，催化剂用量为1一3%，溶剂用量为39一能耐，反应时间 为4一6h。该条件下反应容易控制，产物转化率较高。红外光谱分析证明，产 物是一含环氧基的丙烯酸酷。3、论文深入研究了粘合剂N的反应动力学及单体性能、其滴加方式、乳化剂种类 与配比、反应时间、反应温度、引发剂用量等因素对乳液聚合反应的影响。认 为该乳液聚合反应是一含多种性能不同的单体的反应体系，由于单体的水溶性 不同，乳液聚合反应存在水相和不溶于水的胶束中两种引发聚合过程，聚合反 应所生成的产物的胶粒直径及其分布、胶粒形状、分散度等均不同于简单的乳 液聚合反应，因此控制其反应条件也不同于简单的乳液聚合。并证明当乳化剂 的浓度高于CMC值时，聚合反应主要按胶束成核机理进行，聚合反应稳定，乳 胶粒数多，粒径小且分布较窄，粘合剂的耐摩擦性能好。当乳化剂浓度低于 CMC时，可能按低聚物成核机理进行，形成的胶束少，粒径大，反应体系不稳 定，其粘合剂耐摩擦性能较差。当乳化剂浓度接近CMC值时，不但乳液稳定而 且粘合剂膜的耐摩擦性能最好。论文还证明阴离子和非离子乳化剂比例对粘合 剂的性能有直接关系，这都为粘合剂乳液聚合提供了一定的理论依据。粘合剂 N的最佳聚合条件为:引发剂用量0.3%:乳化剂用量0.8%，阴、非离子型乳 化剂配比为1:2一1:3:反应温度为80一85oC:保温反应时间约为40一60min;采东华大学博士论文摘要全部乳化剂打底，单体全部滴加的操作方式。4、论文较全面地研究了粘合剂的基本性能。通过静置和离心分离方法，探讨了 pH值、电解质、水稀释、涂料、糊料等因素对粘合剂乳液分散稳定性及失水 成膜速率的影响。论文根据失水速率曲线特征，提出粘合剂乳液中至少含有自 由水、结合水、吸附水和结构水这四种状态的水，它们的失水难易不同。根据 失水速率曲线可以大致判断粘合剂成膜快慢，判断其印花色浆是否容易堵网， 是一种较简单的测定粘合剂堵网性的方法，有实用价值。论文证明粘(本文来源于《东华大学》期刊2001-09-01）

### 无甲醛型涂料印花论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

将具有自主知识产权的无甲醛粘合剂、螯合分散稳定剂与抗凝胶剂、钛白粉、乳化剂、柔软剂、保湿剂等按一定比例混匀后,先经高速乳化,再经叁辊机研磨,均质机均质,得到一种细度细、质地均匀的白色细腻膏状遮盖白浆产品。该遮盖白浆具有不含甲醛、遮盖力强、色牢度好、不堵网、可用合成增稠剂增稠等优点,可在140~160℃焙烘2~3min的条件下用于棉、麻、丝绸、涤纶及腈纶等各类纤维及其混纺或交织物的有色或白色织物上罩印白色花纹,还可加入一定量的有色涂料作为有色织物上的各种彩色罩印印花,印花织物的各项色牢度均达到或超过国家标准。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无甲醛型涂料印花论文参考文献

[1].王冠中,孙海娥,李秀颖,陈龙.低温无甲醛涂料印花粘合剂FS-465E的合成及应用[J].染整技术.2016

[2].韩丽娟,罗艳辉,吴晋川,李密转,廖正科.环保型无甲醛涂料印花遮盖白浆的研究[J].纺织科技进展.2013

[3].张鹏,赵振河,张文博,刘春燕.无甲醛聚丙烯酸酯涂料印花粘合剂的合成[J].粘接.2012

[4].董建朋.无APEO、无甲醛硅丙共聚胶乳的制备及其在涂料印花中的应用[D].浙江理工大学.2010

[5].蒋学,王银豪,俞恒杰,田秀枝,黄丹.核壳型无甲醛涂料印花粘合剂乳液的合成与应用性能[J].涂料工业.2009

[6].唐颐恒,陈水林.低温无甲醛涂料印花粘合剂的合成与应用[J].染整技术.2004

[7].肖敏,吕晶,陈媛,陈水林.低温无甲醛涂料印花粘合剂的研制[J].染料与染色.2003

[8].萧继华.无甲醛型涂料印花粘合剂的合成、聚合动力学及应用性能研究[D].东华大学.2001

### 论文知识图

Notice: Undefined index: items in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/57839a98a9b512bbc778293a.html