# 聚硅氯化铁论文_陈玲,贺延龄

导读:本文包含了聚硅氯化铁论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氯化铁,硅烷,混凝剂,水处理,絮凝,絮凝剂,赤铁矿。

### 聚硅氯化铁论文文献综述

陈玲,贺延龄[1]（2009）在《聚硅基复合氯化铁絮凝剂的制备及其在采油废水处理中的应用》一文中研究指出采用硅酸钠制备聚硅酸,探讨了活化pH、活化剂、硅酸钠浓度(以SiO2质量分数计)及聚合温度等因素对聚硅酸稳定性的影响。利用聚硅酸及氯化铁制备聚硅基复合氯化铁(PSiF),并通过正交试验分析了活化pH、Si/Fe(摩尔比)、OH/Fe(摩尔比)、制备时间对PSiF絮凝性能的影响。综合考虑絮凝性能、稳定性以及经济性等因素,确定PSiF适宜的制备条件为SiO2质量分数2%～3%;活化pH为2～3;Si/Fe为0.50～0.75;OH/Fe为0.50～0.75;制备时间为0.5h;聚合温度低于25℃。对比PSiF、PAC、FeCl3对采油废水的处理效果,PSiF除浊、除COD效果以及经济性最好,是一种应用前景广阔的新型絮凝剂。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2009年11期）

史继斌,许兴友,李树安,查鹏程[2]（2008）在《用赤铁矿制备聚硅氯化铁的研究》一文中研究指出研究了用低品位赤铁矿、盐酸和硅酸钠为原料,制备聚硅氯化铁(PSFC)絮凝剂的方法及絮凝性能。考查了盐酸温度、盐酸浓度、浸出时间和液固比对铁浸出率的影响,铁的浸出率可达95.13%。同时考察了硅酸活化pH、铁硅物质的量比、硅酸活化时间、陈化时间等影响因素。结果表明:PSFC具有良好的絮凝性能,能有效去除印染废水中的浊度、色度、悬浮固体(SS)和化学需氧量(CODCr),用量为100 mg/L时,这4种污染因子的去除率分别可达90.3%,85.5%,92.6%,79.6%。(本文来源于《无机盐工业》期刊2008年03期）

叶蔚君,魏在山,胡芳[3]（2007）在《以DMCS为硅源的新型聚硅氯化铁铝的形态分布与混凝性能》一文中研究指出采用二甲基二氯硅烷(DMCS)为硅源,与氯化铁、氯化铝聚合制备新型聚硅氯化铁铝絮凝剂(PAFSC)。其形态分布和处理含藻水的混凝性能结果表明,该混凝剂的最优技术指标为n_(Fe)/n_(Al)=0.4,n_(Si)/n_((Al+Fe))=0.1,碱化度B=1.5,C_((Al+Fe))=0.1 mol/L,pH=2.898,熟化时间为24h的条件下,有效成分Fe_b、Al_b的含量最高,絮凝效果最好,PAFSC对浊度的净化效率可达98.6%。研究表明,二甲基二氯硅烷会产生很强的协同效应,使无机高分子絮凝剂PAFSC有效成分高,絮凝效果好。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2007年06期）

张永刚,陈蕊,秦娟,顾久君,傅学起[4]（2007）在《聚硅氯化铁混凝剂的制备及其对微污染源水混凝性能的研究》一文中研究指出以硅酸钠、叁氯化铁两种常用的无机原料合成聚硅氯化铁混凝剂(PFSC),试验其对微污染水的处理效果,并对其混凝机理作了初步的探讨。试验结果表明:r(Fe)/r(SiO2)摩尔比、pH值及投加量都会影响PFSC的混凝效果,其中以r(Fe)/r(SiO2)最为明显,当两者摩尔比为1.2时,所制备的PFSC混凝效果最佳,处理效率高于常规混凝剂。(本文来源于《污染防治技术》期刊2007年02期）

叶蔚君,魏在山,胡芳[5]（2006）在《新型聚硅氯化铁铝絮凝剂的制备及性能》一文中研究指出以二甲基二氯硅烷为硅源,与氯化铁、氯化铝聚合制得新型的聚硅氯化铁铝(PSFAC)絮凝剂,考察了制备条件及PSFAC对含油废水和药厂废水的絮凝效果。制备PSFAC的最佳条件:nFe∶nAl为0.4,nSi∶n(Al+Fe)为0.1,碱化度为2.0,c(Al+Fe)为0.1mol/L,熟化时间为1~2d。当PSFAC加入量为10mg/L时,对含油废水、药厂废水的浊度去除率分别为84%和86%。PSFAC具有加入量少、沉降速度快、适用的pH范围较宽等优点。(本文来源于《化工环保》期刊2006年05期）

刘红,张琳,方月梅,邵俊[6]（2006）在《含硼聚硅氯化铁中铁的形态分布及转化》一文中研究指出用Fe-Ferron逐时络合比色法研究了含硼聚硅氯化铁(PFSCB)中铁离子的形态分布与转化,考察了nFe/nS i,nB/nS i,熟化时间和硅酸活化时间对铁的形态分布的影响。实验中发现,铁、硼和聚硅酸的加入能够提高PFSCB产品的聚合度;熟化时间延长,rFec升高,但rFeb几乎保持不变;当nFe/nS i=1,nB/nS i=0.16,硅酸活化时间为80~120 m in时,活性最强的Feb的rFeb最大。(本文来源于《武汉科技大学学报(自然科学版)》期刊2006年04期）

章兴华,孙传敏,龚国洪,周丽芸,陆洋[7]（2005）在《含钙聚硅氯化铁铝的表征与絮凝研究》一文中研究指出用X粉晶衍射、红外光谱对以Ca(OH)2为碱化剂合成的含硅聚合氯化铝铁(PAFSCCa)、比较样聚合氯化铝铁(PAFCCa)、及其合成前体聚合氯化铝(PACCa)、聚合氯化铁(PFCCa)的低温干燥样进行了表征。XRD衍射结果显示,PAFSCCa中有Ca-Si-O-Al化合物存在,加热可促进Ca-Si-O-Al化合物的结晶和生长。Si/Al摩尔比在1∶1时有利于Ca(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Al(Ⅲ)与OH-之间的共聚,无论是在加热、常温合成条件下,PAFSCCa中均有短程有序而长程无序的Ca(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Al(Ⅲ)羟合物大量存在。Ca-Si-O-Al化合物的存在会抑制Ca-O-Fe之间的键合,破坏Fe(Ⅲ)羟合物的结晶,但促进低聚合度Fe(Ⅲ)羟合物的生成。红外光谱证实,PAFSCCa中硅铝之间通过Si-O-Al氧桥的键合程度随Si/Al摩尔比的增加而上升。在Si/Al摩尔比1∶1及加热合成条件下,硅铝之间通过Si-O-Al氧桥的键合程度最高。絮凝实验证实PAFSCCa水解形成絮体时,含硅高的样品其絮体更大,絮凝效果好,硅铝共聚物对抑制微絮体再稳定的贡献大。(本文来源于《矿物学报》期刊2005年03期）

幸福堂,王培培,刘红,方月梅[8]（2005）在《含硼聚硅氯化铁的制备及性能研究》一文中研究指出以水玻璃、氯化铁和硼砂等为原料制备了一种新型无机高分子絮凝剂——含硼聚硅氯化铁(PFSCB),探讨了其最佳制备条件,试验了其对造纸废水及焦化废水的絮凝和COD去除效果,并与其他几种絮凝剂进行了性能比较。结果表明,最佳制备条件是n(Fe)∶n(Si)=1.0,n(B)∶n(Si)=0.16,PFSCB具有优良的絮凝性能和除COD效果。(本文来源于《工业水处理》期刊2005年07期）

康健[9]（2003）在《聚硅氯化铁的制备及性能研究》一文中研究指出在各种水处理方法中，絮凝法是应用最广、成本最低、最常用的处理方法。而高效絮凝剂的研制是絮凝法的核心问题，本文是研制一种聚硅酸金属盐絮凝剂—聚硅氯化铁(英文缩写为PSFC)。以水玻璃和FeCl_3为主要原料来制备PSFC，制备方法是：用水玻璃在酸性条件下制备聚硅酸，然后在没有熟化的聚硅酸中加入FeCl_3溶液，使聚硅酸和FeCl_3反应制备得到PSFC。在PSFC的制备过程中，考察反应时间、反应时溶液的pH值、SiO_2浓度、Fe~(3+)浓度、反应温度各因素对PSFC絮凝性能的影响，得到PSFC的最佳配方和制备工艺条件。在最佳配方和制备工艺条件下制备得到PSFC，通过与现已工业化的无机高分子絮凝剂聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铁(PFC)絮凝效果的对比试验和处理现场采集的油田泥浆废水的效果，说明PSFC具有良好的絮凝性能，具有良好的工业应用前景。本文还探讨了PSFC的絮凝作用机理和适宜的使用工艺条件。(本文来源于《西南石油学院》期刊2003-04-01）

宋青云,钱蔚,杨惠森[10]（2001）在《聚硅氯化铁的制备及其混凝效果》一文中研究指出以硅酸钠、氯化铁为原料制备聚硅氯化铁 (简称PFSC)混凝剂。重点考察Fe/SiO2 摩尔比对PFSC混凝效果的影响。结果表明 :PFSC的混凝效果优于聚硅酸 (PS) ,且Fe/SiO2 摩尔比对PFSC的混凝效果有较大的影响。确定Fe/SiO2 摩尔比为 1∶1.5时 ,其混凝效果最佳 ,且用药量少而范围广。为制备高效的PFSC提供了优化条件。(本文来源于《青海医学院学报》期刊2001年01期）

### 聚硅氯化铁论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了用低品位赤铁矿、盐酸和硅酸钠为原料,制备聚硅氯化铁(PSFC)絮凝剂的方法及絮凝性能。考查了盐酸温度、盐酸浓度、浸出时间和液固比对铁浸出率的影响,铁的浸出率可达95.13%。同时考察了硅酸活化pH、铁硅物质的量比、硅酸活化时间、陈化时间等影响因素。结果表明:PSFC具有良好的絮凝性能,能有效去除印染废水中的浊度、色度、悬浮固体(SS)和化学需氧量(CODCr),用量为100 mg/L时,这4种污染因子的去除率分别可达90.3%,85.5%,92.6%,79.6%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚硅氯化铁论文参考文献

[1].陈玲,贺延龄.聚硅基复合氯化铁絮凝剂的制备及其在采油废水处理中的应用[J].环境污染与防治.2009

[2].史继斌,许兴友,李树安,查鹏程.用赤铁矿制备聚硅氯化铁的研究[J].无机盐工业.2008

[3].叶蔚君,魏在山,胡芳.以DMCS为硅源的新型聚硅氯化铁铝的形态分布与混凝性能[J].安全与环境学报.2007

[4].张永刚,陈蕊,秦娟,顾久君,傅学起.聚硅氯化铁混凝剂的制备及其对微污染源水混凝性能的研究[J].污染防治技术.2007

[5].叶蔚君,魏在山,胡芳.新型聚硅氯化铁铝絮凝剂的制备及性能[J].化工环保.2006

[6].刘红,张琳,方月梅,邵俊.含硼聚硅氯化铁中铁的形态分布及转化[J].武汉科技大学学报(自然科学版).2006

[7].章兴华,孙传敏,龚国洪,周丽芸,陆洋.含钙聚硅氯化铁铝的表征与絮凝研究[J].矿物学报.2005

[8].幸福堂,王培培,刘红,方月梅.含硼聚硅氯化铁的制备及性能研究[J].工业水处理.2005

[9].康健.聚硅氯化铁的制备及性能研究[D].西南石油学院.2003

[10].宋青云,钱蔚,杨惠森.聚硅氯化铁的制备及其混凝效果[J].青海医学院学报.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/583a2b77557672671d33c202.html