# 壳型复合乳液论文_艾正青,叶艳,李家学,周意程,刘举

导读:本文包含了壳型复合乳液论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:乳液,聚丙烯,溶胶,双键,硅油,纳米,性气。

### 壳型复合乳液论文文献综述

艾正青,叶艳,李家学,周意程,刘举[1]（2017）在《水包油乳液型复合泥饼清除剂的室内研究》一文中研究指出针对裂缝性致密砂岩储层存在的高密度油基钻井液固相颗粒侵入以及泥饼难以清除等问题,开发出一种高效率、抗高温、低成本的水包油型复合泥饼清除剂。复合泥饼清除剂由混合酸、抗高温渗透剂、清洗剂、乳化剂等组成。通过对复合泥饼清除剂——水包油型乳液体系以及新型泥饼清除剂——纳米乳液体系的对比研究分析表明,在洗油方面以及溶蚀泥饼结构方面,复合泥饼清除剂效果优于纳米乳液。该复合泥饼清除剂的稳定性能强,抗温可达120℃;在静态条件下泥饼清除率可以达到90%以上,在动态条件下清除后岩心渗透率恢复值可以达到89%,最佳作业时间为8 h。在目前求降本增效的形势下,该复合泥饼清除剂剂配方简单,性能优良,解堵时间较短,能够有效改善和提高岩心渗透率恢复值。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2017年05期）

张霄,娄春华,李志国,顾继友[2]（2016）在《马来酸酐和pH对PVAc反向核/壳型复合乳液性能的影响》一文中研究指出以具有特殊功能基团的MA(马来酸酐)作为接枝单体,在PVAc(聚醋酸乙烯酯)核表面形成了桥型接枝点,采用粒子设计和半连续种子乳液聚合法制备了反向核/壳型[以亲水性PVAc为核、疏水性PS(聚苯乙烯)为壳]复合乳液。研究结果表明:该复合乳液中的乳胶粒呈草莓状结构,其粒径约为330 nm,并且MA掺量对乳胶粒的形貌起决定性的作用;当w(MA)=0.8%(相对于总单体质量而言)、p H为3.1时,复合乳液胶粘剂的剪切强度相对最大。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2016年07期）

李秋慧,王中江,李佳妮,隋晓楠,齐宝坤[3]（2017）在《大豆蛋白-溶血磷脂O/W型复合乳液的乳化特性》一文中研究指出针对大豆溶血磷脂添加量对大豆分离蛋白-溶血磷脂复合乳化体系乳化特性的影响进行探究。对复合乳化体系分别进行了界面蛋白吸附量、界面张力、乳化活性、乳化稳定性、粒径分布、Zeta电位的测定,并采用光学显微镜对乳液中油滴分布及微观结构变化进行观察。结果表明:随着溶血磷脂添加量的增加,乳化特性指标均基本呈现先升高后降低的趋势。其中,当溶血磷脂添加量为10%时,乳液的乳化特性表现最佳,这表明添加适量溶血磷脂会促进其与大豆分离蛋白的相互作用,降低界面张力,在油-水界面上形成较稳定的界面膜,形成稳定的复合乳状液。(本文来源于《食品科学》期刊2017年03期）

仝玉柱[4]（2016）在《核壳型改性SiO__2/聚丙烯酸酯无机—有机复合乳液的制备及性能表征》一文中研究指出丙烯酸树脂广泛用于水性涂料。虽然聚丙烯酸酯乳液具有良好的成膜性能,如良好的外观、光泽度好、透明度好及良好的机械性能等,但也存在耐水耐溶剂性差、耐候性差和硬度低等缺点。为了获得性能优良的丙烯酸酯涂料,人们日益关注对丙烯酸酯乳液的改性。本文用SiO2溶胶对聚丙烯酸酯乳液进行改性,制备无机-有机复合乳液,并对乳液及乳胶膜的性能进行了研究。论文工作主要包括以下几部分：1.用含氢硅油对硅溶胶进行表面改性,研究了含氢硅油的用量、反应体系的pH值、反应温度和反应时间对改性硅溶胶的影响,制备了稳定的改性硅溶胶,并用红外光谱对改性硅溶胶进行了表征。2.采用种子乳液聚合法制备了核壳型改性SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液,研究了聚合反应中单体、乳化剂、引发剂和改性硅溶胶的用量等因素对复合乳液性能的影响,制备了稳定的复合乳液。3.对复合乳液胶膜进行了红外光谱、电镜扫描、热失重及DSC表征,结果表明复合乳液具有良好的成膜性能和热稳定性。(本文来源于《东南大学》期刊2016-02-27）

李小培[5]（2015）在《核壳型纳米二氧化钛/聚丙烯酸酯复合乳液的简易制备及性能研究》一文中研究指出通过设计组成成分、配方工艺和核壳组合可以得到含有不同形态的非均相粒子的核壳型复合乳液,具有一般乳液难以比拟的优异性能。与非核壳型复合乳液相比,纳米TiO2-核/聚合物-壳型乳胶膜有优异的分散性、稳定性及力学性能;而聚合物-核/纳米TiO2-壳型乳液成膜后,表面分布着大量的纳米TiO2,有利于发挥其光催化功能,因此TiO2/聚合物/TiO2多层核壳结构的复合乳液将同时具有上述两种核壳结构复合材料的优点。但是,现有研究中多层核壳结构复合乳液制备方法都显得太过复杂。因此,寻求一种简单有效、成本低廉的制备TiO2/聚合物/TiO2多层核壳复合乳液的方法对于光催化涂料的工业化生产有重要意义。本文的主要研究内容包括如下两个方面:(1)水解四氯化钛制备了纳米TiO2,考察了超声波时间及多种表面活性剂对纳米TiO2的分散效果;傅立叶红外(FTIR)测试表明水解反应产物为表面含有羟基的纳米TiO2。X射线衍射实验(XRD)表明纳米TiO2的晶型为锐钛矿型,且制备过程中陈化的pH对晶型没有影响,但是对粒径有一定影响。透射电镜(TEM)显示纳米TiO2粒子无规则形状,粒径为5-10 nm。水分散性测试表明:超声时间为30min时分散效果最好;单一分散剂的分散效CTAB>OP-10>DNS-86>SDS;复合分散剂比单一分散剂效果更好,且分散效果SDS+OP-10>DNS-86+OP-10。(2)用硬脂酸钠对制得的纳米TiO2进行有机化改性后再用可聚合乳化剂烯丙基壬基酚聚氧乙烯(10)醚硫酸铵(DNS-86)为乳化剂,十六烷(HD)为助乳化剂,过硫酸钾(KPS)为引发剂,甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、丙烯酸(AA)为单体,通过细乳液聚合法,只用一步聚合反应制备了具有纳米TiO2/聚丙烯酸酯/纳米Ti02双核-壳结构复合乳液。利用FTIR、TEM、热分析(TGA)、粒径分布分析(DSL)、吸水率、力学性能测试、光催化分解甲醛实验等对复合乳液及乳胶膜进行表征及测试,研究了 DNS-86、KPS、HD、纳米TiO2和亲水单体AA用量以及聚合温度对聚合动力学影响,建立了动力学方程,求出了表观活化能。并对复合粒子双核-壳结构形成的机理进行了探讨。结果表明:当纳米TiO2含量为2 wt%时,部分乳胶粒为双核-壳型结构,部分乳胶粒为聚丙烯酸酯-核/纳米TiO2-壳结构,并未形成纳米TiO2核;当纳米TiO2含量为3wt%时,乳胶粒为双核-壳结构;当纳米TiO2含量为4 wt%时,乳胶粒的纳米TiO2外壳消失,纳米Ti02内核数量增加,形成纳米TiO2-核/聚丙烯酸酯-壳结构。聚合动力学关系式Rp=K[E]0.26[I]1.33,体系的表观活化能为Ea=74.91 kJ · mol-1。乳胶粒粒径大小和储存稳定性随着温度及DNS-86、KPS、HD、纳米TiO2、AA用量的变化而变化;纳米TiO2用量使乳胶粒粒径分布先变宽后变窄;纳米TiO2含量的加入使得乳胶膜的热稳定性、耐水性、拉伸强度等均有增强,断裂伸长率则降低;纳米TiO2含量为3 wt%时,乳胶膜对甲醛有最大分解率68.5%,且双核-壳结构能明显提高乳液对甲醛光催化分解效果。(本文来源于《湖北大学》期刊2015-05-01）

白龙,宦思琪,顾继友,李志国[6]（2014）在《核壳型苯丙复合乳液的制备及其胶膜热机械性能研究(英文)》一文中研究指出Introduction The research on the structural composite latex particle with various morphologies prepared by emulsion polymerization has been paid more attention both in industry and in academia.These composite latex particles are widely used in a great deal of fields,such as waterborne coatings,adhesives,biometrics,etc.,exhibiting the better synergetic properties than those of their single-(本文来源于《北京粘接学会第二十叁届学术年会暨粘接剂、密封剂技术发展研讨会论文集》期刊2014-09-04）

刘超,陈广美[7]（2014）在《交联剂对核壳型PUA复合乳液及胶膜性能影响》一文中研究指出文章以异佛尔酮二异氰酸酯和聚醚为主要原料、甲基丙烯酸羟丙酯为封端剂合成具有末端双键水性聚氨酯,与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯进行乳液共聚,制备核壳型聚氨酯-丙烯酸酯共聚物乳液。对乳液和乳胶膜进行结构和性能测试,结果表明:随着交联剂叁羟甲基丙烷质量分数的增加,乳液粒径增大,稳定性变差;乳胶膜的力学性能增强,热稳定性提高。当交联剂质量为聚氨酯预聚体的1.6%时,乳液的稳定性良好、胶膜的综合性能良好。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2014年06期）

孙燕华,周兴平,薛志刚,解孝林[8]（2013）在《溶胶凝胶-原位乳液聚合制备核壳型SiO_2/苯丙复合乳液》一文中研究指出以分散在苯乙烯/丙烯酸丁酯(St/BA)中的正硅酸四乙酯(TEOS)为前驱体、氨水为催化剂,通过溶胶-凝胶法(Sol-gel)法合成了分散均匀、稳定的纳米二氧化硅/苯乙烯/丙烯酸丁酯(SiO2/St/BA)分散液。以硅烷偶联剂改性的SiO2/St/BA分散液的原位乳液聚合物为种子,采用半连续种子乳液聚合的方法制备了含SiO2的苯丙复合乳液。动态激光粒度分析仪及(本文来源于《2013年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题J：高分子复合体系》期刊2013-10-12）

贾慧杰[9]（2013）在《纳米SiO_2/丙烯酸酯热交联型复合乳液的制备及其性能研究》一文中研究指出对纳米Si02表面进行接枝改性过程中,使用乳化剂替代小分子醇,减缓硅烷偶联剂KH-570的水解速率,降低KH-570之间的自聚效应,提高纳米SiO2表面的接枝率；改性纳米Si02与丙烯酸单体进行原位聚合形成种子乳液,以硅烷偶联剂KH-570、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)等单体形成预乳液,采用核壳乳液聚合工艺,制得具有核／壳结构的SiO2/丙烯酸酯复合乳液；在丙烯酸酯复合乳液中添加氨基树脂,制备热交联型丙烯酸酯乳液。通过对实验数据进行分析得知：(1).在对纳米siO2进行有机改性过程中,选用SDS替代醇类物质来减缓对硅烷偶联剂的水解速率,并且讨论了乳化剂的种类以及加入量对改性效果的影响。其改性工艺条件为：使用阴离子型乳化剂SDS且加入量为纳米Si02总量的4%,在25℃下反应12h。(2).依照原位乳液聚合方法,制备种子乳液,研究了乳化剂的选择与添加量对种子乳液凝胶率、粘度以及乳液外观影响效果。实验数据表明：种子乳液乳化剂的选择为SDS,加入量为种子乳液单体总量的5%,m(MMA):m(BA)=15:5,引发剂与核芯单体质量比为0.9%时,种子乳液聚合稳定性最佳。(3).采用核壳乳液聚合方法,讨论了壳层乳液聚合过程中乳化剂的选择、用量以及配比,纳米Si02的添加量,引发剂的分配与用量,软硬单体的加入量与分配对乳液凝胶率、粒径、外观,涂膜的耐水性、耐温性、硬度以及接触角的影响进行分析。实验数据表明：壳层乳液乳化剂的选择为阴离子型乳化剂CO-436与非离子型乳化剂CO-897复配使用,其复配比例为2.5：1,加入量为单体总量的5～6%；纳米Si02的添加量为单体总量的8.3%；引发剂的配比为1：2,引发剂的总加入量为单体总量的0.7-0.9%；种子乳液聚合中,软硬单体的比例为1：3,复合乳液聚合中,软硬单体比例为1：1～1：2；功能单体的加入量为单体总量的13.3%,纳米Si02的添加量为单体总量的8.3%。(4).在丙烯酸酯复合乳液中加入一定量的氨基树脂Hm-2608制备热交联型丙烯酸酯复合乳液。Hm-2608的加入量与复合乳液之比为3：50时,涂料涂膜的耐水性、耐温性以及硬度有很大程度的提高。(5).通过使用TEM、热重分析及FTIR对改性纳米Si02改性效果以及乳液进行表征：改性纳米Si02具有良好的分散性,减弱了纳米Si02的“二次团聚”效应；复合乳胶粒包覆纳米Si02颗粒,形成具有核壳结构的复合乳液；乳液涂膜的热分解温度升高,提高了涂膜的耐热性。(本文来源于《太原理工大学》期刊2013-05-01）

马建中,吴喜元,鲍艳,王华金[10]（2013）在《引发剂对核壳型复合乳液合成及性能影响的研究》一文中研究指出采用半连续种子乳液聚合法合成了核壳型聚丙烯酸酯复合乳液,系统考察了引发剂(过硫酸铵)用量对乳液聚合过程中单体转化率、聚合稳定性、乳胶粒粒径及其分布、乳液黏度及Zeta电位的影响,探讨了其内在影响机制,并采用红外(FT-IR)、差示扫描量热(DSC)及透射电镜(TEM)对乳胶粒的结构进行了表征。结果表明:乳胶粒的Zeta电位随着引发剂过硫酸铵用量的增加而增大;合适的引发剂用量可使合成的复合乳胶粒粒径较小且粒径分布较窄;引发剂用量较大会使复合乳胶粒在聚合过程中发生聚并,但所得乳液在贮存过程中稳定性较好;当引发剂用量为0.4%～0.8%(占单体混合物的质量分数)时,单体均能参与反应,极少有残余,并且所得乳液呈明显的核壳结构。(本文来源于《涂料工业》期刊2013年01期）

### 壳型复合乳液论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以具有特殊功能基团的MA(马来酸酐)作为接枝单体,在PVAc(聚醋酸乙烯酯)核表面形成了桥型接枝点,采用粒子设计和半连续种子乳液聚合法制备了反向核/壳型[以亲水性PVAc为核、疏水性PS(聚苯乙烯)为壳]复合乳液。研究结果表明:该复合乳液中的乳胶粒呈草莓状结构,其粒径约为330 nm,并且MA掺量对乳胶粒的形貌起决定性的作用;当w(MA)=0.8%(相对于总单体质量而言)、p H为3.1时,复合乳液胶粘剂的剪切强度相对最大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 壳型复合乳液论文参考文献

[1].艾正青,叶艳,李家学,周意程,刘举.水包油乳液型复合泥饼清除剂的室内研究[J].钻井液与完井液.2017

[2].张霄,娄春华,李志国,顾继友.马来酸酐和pH对PVAc反向核/壳型复合乳液性能的影响[J].中国胶粘剂.2016

[3].李秋慧,王中江,李佳妮,隋晓楠,齐宝坤.大豆蛋白-溶血磷脂O/W型复合乳液的乳化特性[J].食品科学.2017

[4].仝玉柱.核壳型改性SiO__2/聚丙烯酸酯无机—有机复合乳液的制备及性能表征[D].东南大学.2016

[5].李小培.核壳型纳米二氧化钛/聚丙烯酸酯复合乳液的简易制备及性能研究[D].湖北大学.2015

[6].白龙,宦思琪,顾继友,李志国.核壳型苯丙复合乳液的制备及其胶膜热机械性能研究(英文)[C].北京粘接学会第二十叁届学术年会暨粘接剂、密封剂技术发展研讨会论文集.2014

[7].刘超,陈广美.交联剂对核壳型PUA复合乳液及胶膜性能影响[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2014

[8].孙燕华,周兴平,薛志刚,解孝林.溶胶凝胶-原位乳液聚合制备核壳型SiO_2/苯丙复合乳液[C].2013年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题J：高分子复合体系.2013

[9].贾慧杰.纳米SiO_2/丙烯酸酯热交联型复合乳液的制备及其性能研究[D].太原理工大学.2013

[10].马建中,吴喜元,鲍艳,王华金.引发剂对核壳型复合乳液合成及性能影响的研究[J].涂料工业.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/59f9d105a09317e1c2329ce8.html